ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от 07.07.2017 г.

Изменения в конкурсную документацию открытого конкурса № ОК/10-ВВРЗ/2017 на право заключения договора поставки станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45° в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию в цехе РИЦ  Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

- Внести следующие изменения в конкурсную документацию открытого конкурса:

Пункт 1.1.1. раздела I конкурсной документации и далее по тексту предмет открытого конкурса читать в следующей редакции:

«1.1.1.  Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ») в лице Воронежского ВРЗ АО «ВРМ»  (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс № ОК/10-ВВРЗ/2017  (далее – открытый конкурс) на право заключения Договора  поставки станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45° (далее - Оборудование) в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию (далее Договор) в цехе РИЦ  Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.»

Пункт 4.1. раздела IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

«4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – право заключения Договора  поставки станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45°  в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию  в цехе РИЦ  Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 3 186 000,00 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%, и включает в себя:

- изготовление оборудования;

- упаковку и маркировку;

- транспортировку к месту поставки;

- таможенное оформление;

- пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования на предприятии Покупателя;

- гарантийное обслуживание;

- разработку документации на русском языке;

- - любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ;

- инструктаж (первичное обучение) персонала

Претендент должен предоставить техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела IV настоящей конкурсной документации в виде пояснительной записки.

Гарантийный срок на поставляемое Оборудование – не менее 24 (двадцати четыре) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию - с даты подписания договора до 15.12.2017 года. С правом досрочной поставки.

Поставка Оборудования производится для Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», находящегося по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, д. 1.

Поставляемое Оборудование должно быть новым, не ранее 2017 года выпуска, ранее в эксплуатации не находившимся. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, установленной заводом-изготовителем, а также необходимой документацией по его обслуживанию и эксплуатации.

Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции.

В случае поставки Поставщиком оборудования ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предъявить иные требования и совершить любые другие действия, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Цель поставки – замена существующего неремонтопригодного электроэрозионного станка на новый, с техническими характеристиками, не уступающими существующему.

Основание для выполнения работ – Инвестиционная программа Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» на 2017 год.»

Пункт 4.2. раздела IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

«4.2. Перечень поставляемого оборудования представлен в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок электроэрозионный многопроходной с опцией угла наклона ±45° DK7763 или его эквивалент | шт. | 1 |

Пункт 4.3. раздела IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

«4.3.Технические требования и характеристики поставляемого оборудования.

Назначение: Станок предназначен для изготовления деталей сложной формы из электропроводных материалов и для контурной обработки деталей с высокими показателями точности и шероховатости поверхности.

Технические характеристики:

| - размер рабочего стола, мм, не менее | 680 х 1070 |
| --- | --- |
| - Перемещения рабочего стола, мм, не менее | 630 х 800 |
| - Ход по осям U x V, мм, не менее | 22 x 22 |
| - толщина обрабатываемого металла при заданном угле обработки ±45˚мм., не менее | 80 |
| - Максимальная толщина реза, мм, не менее | 400 |
| - максимальный вес детали, кг, не менее | 900 |
| - Число управляемых осей, шт. не менее | 4 |
| - Максимальная скорость реза, мм²/мин, не менее | 160 |
| - Средняя скорость реза при получении шероховатости около 3,2 Ra (1 проход, толщина заготовки 40-70 мм), мм²/мин, не менее | 100 |
| - Лучшая шероховатость, Ra мкм, не менее | 0,8 |
| - Гарантируемая точность реза по детали, мм, не менее | 0,012 |
| - Максимальный ток обработки, А, не менее | 3 |
| - генератор LTW2 flay-back (Генератор М11) мощностью, кВт, не менее | 1,5 |
| - Дискретность перемещений шаговых двигателей | 0,001 |
| - минимальный диаметр проволоки-электрода, мм, не более | 0,12 |
| - максимальный диаметр проволоки-электрода, мм, не более | 0,2 |
| - дискретность перемещения (на диаметр), мм, не более | 0,001 |
| - Комплект оптических линеек и УЦИ SINO, не менее | 1 |
| - программное обеспечение AutoCut на основе операционной системы Windows XP адаптированный к работе с системой автоматизированного проектирования Компас поддерживающее русский язык, не менее, шт. | 1 |
| - система автоматической смазки рабочих узлов | 1 |
| - Частотный преобразователь, не менее, шт. | 1 |
| - Устройство цифровой индикации предназначено для обработки электрических сигналов, поступающих от оптических линеек и осуществляет визуализацию на цифровом табло полученной информации, а также оказывает помощь в выполнении операций обработки. | требуется |
| - общая мощность станка без дополнительных опций, кВт, не менее | 4 |
| Габаритные размеры, мм.: - длина | 2100 |
| - ширина | 1940 |
| - высота | 1780 |
| Вес станка без дополнительных опций, кг, не менее | 3200 |

Технические характеристики систем СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, смазки, воздуха, входящих в состав станка:

| - бак СОЖ, куб. м., не менее | 0,09 |
| --- | --- |
| - централизованная система охлаждения станка с устройством фильтрации (шланги, провода и т.д.), комплект, не менее | 1 |
| - Система удаления отработанной жидкости из бака СОЖ BV3/4. | 1 |
| - встроенный комбинированный бумажно-магнитнострикционный фильтр, шт., не менее | 1 |

Конструкция станка должна удовлетворять следующим  требованиям:

- Высокоскоростной электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ струйного типа, должен быть приспособлен для контурной обработки деталей с высокими показателями точности и шероховатости поверхности. Оснащён функцией многопроходной обработки.

Обработка деталей должна  осуществляется при помощи молибденовой проволоки-электрода диаметром от 0,12 до 0,2 мм. В качестве электролита должен использоваться СОЖ, который предохраняет детали от появления следов ржавчины и вымывает продукты эрозии. Необходимо управление четырьмя координатами. Координаты X и Y- должны обеспечивать перемещение стола станка при помощи шаговых электродвигателей. Количество шаговых электродвигателей не менее 4 штук. Координаты U и V образуют угол наклона проволоки в пределах перемещений 22x22 мм.

- при резке деталей под углом станок должен осуществлять наклон и поворот подающих рукавов с фильерами на угол задаваемый системой ЧПУ.

- натяжитель для проволоки должен обеспечивать натяжение проволоки по средством четырех точечной протяжки  позволяющей увеличивать и уменьшать длину подаваемой проволоки в рабочую зону до 700мм.

- Станок должен быть оборудован  системой автоматической смазки рабочих узлов.

- устройство цифровой индикации должно иметь следующие функции:

-Функция расчета радиуса дуги окружности

-Функция 200 вспомогательных точек исходного положения

-Функция деления окружности на равные дуги

-Обработка угловой поверхности

-Обработка прямоугольного внутреннего паза

-Выход в ноль

-Функция калькулятора

-Функция цифрового фильтра

-Функция измерения для конуса

- Для выполнения работ с цветными, твердосплавными и прочими токопроводными материалами  необходимо установить Приспособление для резки сплава цветных металлов.

- внутреннее освещение станка должно быть выполнено в электробезопасном исполнении.

Комплект деталей для первоначального использования станка:

| № | Наименование товара | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющие ролики двухосные нержавеющая сталь, Ø 31.5; 41.5 | к-т | 2 |
| 2 | Опция угла наклона | шт | 1 |
| 3 | Проволока молибденовая 0,18 мм (2000м) | шт. | 12 |
| 4 | Концентрат СОЖ (2 кг) | шт | 8 |
| 5 | Фильтр системы СОЖ | шт | 6 |
| 6 | Фильера прецизионная Ф0,195 (алмаз) | шт | 4 |
| 7 | Рамка рабочего стола | шт | 1 |
| 8 | Приспособление для резки алюминия | шт | 2 |
| 9 | Набор керамических роликов | к-т | 2 |
| 10 | Токосъемники | шт | 9 |
| 11 | Блоки роликов | к-т | 2 |
| 12 | Универсальные станочные приспособления | к-т | 1 |

Пункт 1.1. Приложения № 7 к конкурсной документации читать в следующей редакции:

«Предметом Договора является поставка станка ________________, с опцией угла наклона ± 45° (далее - Оборудование) в количестве 1 шт., и выполнения комплекса пуско-наладочных работ, необходимого для ввода Оборудования в эксплуатацию в цехе РИЦ Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ» в 2017 году.»

Приложение № 1 к договору читать в следующей редакции:

«Техническое задание

на поставку станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45° (далее Оборудование) в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию, в цехе РИЦ (далее Договор) Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

Назначение:

Станок предназначен для  изготовления деталей сложной формы из электропроводных материалов и для контурной обработки деталей с высокими показателями точности и шероховатости поверхности.

Технические характеристики:

- размер рабочего стола, мм,  не менее 	680 х 1070

- Перемещения рабочего стола, мм, не менее	630 х 800

- Ход по осям U x V, мм,  не менее	22 x 22

- толщина обрабатываемого металла при заданном угле обработки ±45˚мм.,

не менее                                                                                                                     80

- Максимальная толщина реза, мм, не менее	400

- максимальный вес детали, кг, не менее	900

- Число управляемых осей, шт. не менее 	4

- Максимальная скорость реза, мм²/мин, не менее	160

- Средняя скорость реза при получении шероховатости  около 3,2 Ra (1 проход, толщина заготовки 40-70 мм), мм²/мин, не менее	100

-  Лучшая шероховатость, Ra мкм, не менее	0,8

- Гарантируемая точность реза по детали, мм, не менее	0,012

- Максимальный ток обработки, А, не менее	3

- генератор LTW2 flay-back (генератор М11) мощностью, кВт, не менее 	1,5

- Дискретность перемещений шаговых двигателей	0,001

- минимальный диаметр проволоки-электрода, мм, не более	0,12

- максимальный диаметр проволоки-электрода, мм, не более	0,2

- дискретность перемещения (на диаметр), мм, не более	0,001

- Комплект оптических линеек и УЦИ  SINO, не менее	                                  1

- программное обеспечение  AutoCut  на основе операционной

системы Windows XP адаптированный к работе с системой автоматизированного проектирования Компас  поддерживающее русский язык, шт, не менее	                                                                                                         1

- система автоматической смазки рабочих узлов                                                     1

- Частотный преобразователь, шт., не менее                                                            1

- Устройство цифровой индикации предназначено для обработки  электрических сигналов, поступающих от оптических линеек и осуществляет визуализацию на цифровом табло полученной информации, а также оказывает помощь в выполнении операций обработки                                             требуется

- общая мощность станка без дополнительных опций, кВт, не менее	4

-Габаритные размеры, мм. не менее:

-длина	2100

-ширина	1940

-высота	1780

- вес станка без дополнительных опций, кг, не менее	3200

Технические характеристики  систем СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, смазки, воздуха, входящих в состав станка:

- бак СОЖ, куб. м., не менее 	0,09

- централизованная система охлаждения станка с устройством

фильтрации (шланги, провода и т.д.), комплект, не менее,  	1

- Система удаления отработанной жидкости из бака СОЖ BV3/4                        1

- встроенный комбинированный бумажно-магнитнострикционный фильтр,

шт., не менее,  	1

Конструкция станка должна удовлетворять следующим  требованиям:

- Высокоскоростной электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ струйного типа, должен быть приспособлен для контурной обработки деталей с высокими показателями точности и шероховатости поверхности. Оснащён функцией многопроходной обработки.

Обработка деталей должна  осуществляется при помощи молибденовой проволоки-электрода диаметром от 0,12 до 0,2 мм. В качестве электролита должен использоваться СОЖ, который предохраняет детали от появления следов ржавчины и вымывает продукты эрозии. Необходимо управление четырьмя координатами. Координаты X и Y- должны обеспечивать перемещение стола станка при помощи шаговых электродвигателей. Количество шаговых электродвигателей не менее 4 штук. Координаты U и V образуют угол наклона проволоки в пределах перемещений 22x22 мм.

- при резке деталей под углом станок должен осуществлять наклон и поворот подающих рукавов с фильерами на угол задаваемый системой ЧПУ.

- натяжитель для проволоки должен обеспечивать натяжение проволоки по средством четырех точечной протяжки  позволяющей увеличивать и уменьшать длину подаваемой проволоки в рабочую зону до 700мм.

- Станок должен быть оборудован  системой автоматической смазки рабочих узлов.

- устройство цифровой индикации должно иметь следующие функции:

-Функция расчета радиуса дуги окружности

-Функция 200 вспомогательных точек исходного положения

-Функция деления окружности на равные дуги

-Обработка угловой поверхности

-Обработка прямоугольного внутреннего паза

-Выход в ноль

-Функция калькулятора

-Функция цифрового фильтра

-Функция измерения для конуса

- Для выполнения работ с цветными, твердосплавными и прочими токопроводными материалами  необходимо установить приспособление для резки сплавов цветных металлов.

- внутреннее освещение станка должно быть выполнено в электробезопасном исполнении.

Комплект деталей для первоначального использования станка:

| № | Наименование товара | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющие ролики двухосные нержавеющая сталь, Ø 31.5; 41.5 | к-т | 2 |
| 2 | Опция угла наклона | шт | 1 |
| 3 | Проволока молибденовая 0,18 мм «Доминик» (2000м) | шт | 12 |
| 4 | Концентрат СОЖ (2 кг) | шт | 8 |
| 5 | Фильтр системы СОЖ | шт | 6 |
| 6 | Фильера прецизионная Ф0,195 (алмаз) | шт | 4 |
| 7 | Рамка рабочего стола | шт | 1 |
| 8 | Приспособление для резки алюминия | шт | 2 |
| 9 | Набор керамических роликов | к-т | 2 |
| 10 | Токосъемники | шт | 9 |
| 11 | Блоки роликов | к-т | 2 |
| 12 | Универсальные станочные приспособления | к-т | 1 |

Перечень работ, выполнение которых должен обеспечить Поставщик:

- изготовление оборудования;

- упаковку и маркировку;

- транспортировку к месту поставки;

- таможенное оформление;

-пуско-наладочные работы, и ввод в эксплуатацию оборудования на предприятии Покупателя;

- гарантийного обслуживания;

- разработку документации на русском языке;

- - любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ;

- инструктаж (первичное обучение) персонала.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на поставляемое Оборудование – не менее 24 (двадцати четыре) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.»

Методику оценки конкурсных заявок читать в следующей редакции:

«Методика оценки конкурсных заявок участников открытого конкурса   № ОК/10–ВВРЗ/2017 на право заключения Договора  поставки станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45° (далее - Оборудование) в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию (далее Договор) в цехе РИЦ  Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

- Общие положения

Настоящая методика разработана для оценки заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № ОК/10– ВВРЗ/2017 на право заключения Договора поставки станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45° в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию в цехе РИЦ Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

После получения заявок претендентов Экспертная группа рассматривает заявки и проводит предварительное изучение и проверку документов, определяет соответствие претендентов обязательным требованиям документации.

Заявки претендентов, полностью отвечающих обязательным требованиям, изложенным в конкурсной документации, рассматриваются Экспертной группой для определения соответствия претендентов квалификационным требованиям, требованиям технического задания документации и оценки заявок участников открытого конкурса.

Экспертная группа проводит анализ и экспертизу представленных документов, а также проверяет арифметическую правильность расчетов, указанных в заявках участников.

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник открытого конкурса – 100. Итоговая оценка рассчитывается в результате суммирования баллов, присвоенных заявке по каждому критерию оценки.

2. Порядок работы экспертной группы при оценке заявок

Оценка заявок осуществляется экспертной группой на основании представленных в составе заявок документов. При рассмотрении заявок Организатор по запросу экспертной группы вправе потребовать разъяснения положений заявок участников для подтверждения соответствия услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в документации, при этом не допускается изменение участниками содержания заявок.

Финансово-коммерческое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в документации.

При невыполнении требований технического задания заявка участника далее не рассматривается.

В случае если информация, необходимая для оценки того или иного показателя, не представлена участником, но его заявка не отклонена в ходе предварительного изучения, данный показатель оценивается в 0 баллов.

Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый документацией период, а лишь частично, показатель оценивается на основании имеющейся информации.

Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям документации, содержат противоречивую информацию, оценка по критерию осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.

Итоговая оценка заявки каждого из участников определяется суммарным количеством баллов на основании критериев, представленных в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Критерии | Макс. кол-во баллов | Порядок оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт участника | 20 | Оценивается путем сопоставления среднегодовой стоимости поставки Оборудования участником за 2015-2016 гг. по предмету настоящего конкурса с предельной стоимостью размещаемого заказа. В случае, если участник в период с 2015 года по 2016 год признавался судом не исполнившим свои обязательства по договорам, то стоимость поставки участником по данным договорам не учитывается при подсчете стоимости поставки участником в период с 2015 по 2016 год. В случае если среднегодовая стоимость поставки по предмету конкурса, поставленных участником за период 2015-2016 гг., равна или больше среднегодовой начальной (максимальной) стоимости размещаемого заказа, участнику присваивается 20 баллов. В случае если среднегодовая стоимость поставки, по предмету конкурса, поставленных участником за период 2015-2016 гг. меньше среднегодовой начальной (максимальной) стоимости размещаемого заказа, то данный критерий оценивается путем сопоставления среднегодовой стоимости поставки со среднегодовой начальной (максимальной) стоимостью размещаемого заказа по формуле: Бj - количество баллов j-го участника; Ц ∑ср.год. работ – среднегодовая стоимость поставки, по предмету конкурса, выполненных за период 2015-2016 гг.; Ц Ʃ ср. год. разм. заказа – среднегодовая начальная (максимальная) стоимость размещаемого заказа; 20 – максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| 2. Квалификация участника |
| 2.1. | Наличие системы менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса | 7 | 7 баллов – наличие сертифицированной системы менеджмента качества соответствующей стандарту ISO, иным стандартам применительно к предмету данного конкурса; 3 балла – наличие собственной системы менеджмента качества применительно к предмету данного конкурса; 7 - максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| 2.2. | Деловая репутация | 3 | При наличии у участника положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей по предмету конкурса от заказчиков, указанных в сведениях об имеющемся опыте поставок по предмету конкурса, критерий оценивается из расчета по 1 баллу за каждый положительный отзыв заказчика, но не более 3 баллов. 0 баллов – отсутствие положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей. 3 – максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| Цена договора |
| 3 | Цена договора | 70 | Данный критерий оценивается путем сопоставления общей стоимости финансово-коммерческого предложения, предложенного j –тым участником, и минимальной стоимости финансово-коммерческого предложения из всех предложенных участниками*: , где j = 1….n, n - количество участников; Б – количество баллов j –ого участника; Ц – стоимость финансово-коммерческого предложения, представленная j-ым участником; Цmin – минимальная стоимость финансово-коммерческого предложения из всех предложенных участниками. В случае, если один из участников освобожден от уплаты налогов НДС, то при оценке коммерческого предложения, сопоставляется стоимость коммерческих предложений без учета НДС. |
| Максимальное количество баллов | 100 |  |

3. Подведение итогов открытого конкурса

Решение о победителе открытого конкурса № ОК/10– ВВРЗ/2017 на право заключения Договора поставки станка электроэрозионного многопроходного типа DK7763 или его эквивалента с опцией угла наклона ± 45° в количестве 1 шт., и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию в цехе РИЦ Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году принимает Конкурсная комиссия Воронежского ВРЗ АО «ВРМ».