Информация по запросу котировок цен.

Предмет настоящего запроса котировок цен – выполнение  строительно-монтажных работ цеха по освоению ремонта вагонов особой нормы Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013 году

Начальная (максимальная) цена за весь объем работ  - 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек без учета  НДС, 1 416 000,00 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС.

Техническое задание

на выполнение  строительно-монтажных работ

цеха по освоению ремонта вагонов особой нормы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1 | Обеспыливание поверхности стен, потолков | 1 м2 | 2000 |
| 2 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений 10,56 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 9,358 |
|  | Раздел 2. |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 63 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 98 |
| 5 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 64 |
| 6 | Разборка покрытий полов цементных стяжки | м2 | 98 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 98 |
| 8 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | м2 | 98 |
| 9 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 64 |
| 10 | Монтаж стальных порогов | м | 4 |
| 11 | Нащельник стальной оцинкованный | п.м | 4 |
| 12 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (дверной проем ) | м3 | 0,608 |
| 13 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1,8 |
| 14 | Снятие дверных полотен | м2 | 9,35 |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 4 |
| 16 | Монтаж металлических дверей | 1 т | 0,08 |
| 17 | Двери стальные | шт. | 1 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 6,05 |
| 19 | Полотна для блоков дверных внутренних | м2 | 5,4 |
| 20 | Коробка дверная мм | м | 17,4 |
| 21 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 31,9 |
| 23 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных дверных | м2 | 8,7 |
| 24 | Очистка поверхности потолка, стен | м2 | 346,1 |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 282 |
| 26 | Грунтовка акриловая | т | 0,0564 |
| 27 | Частичная шпатлевка стен | м2 | 31,9 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 282 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 96 |
| 30 | Грунтовка акриловая | т | 0,0192 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 96 |
| 32 | Заделка отверстий,после демонтажа коммуникаций площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,2 |
| 33 | Устройство "фартука" из керамической плитки | м2 | 6 |
| 34 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,64 |
| 35 | Погрузка строительного мусора вручную | м3 | 7,86 |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т | 14,15 |
|  | Раздел 3. |  |  |
| 37 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м2 | 11 |
| 38 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 37 |
| 39 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 37 |
| 40 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 27 |
| 41 | Разборка покрытий полов цементных стяжки | м2 | 37 |
| 42 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 37 |
| 43 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 37 |
| 44 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 37 |
| 45 | Монтаж стальных порогов | м | 1 |
| 46 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием | м | 1 |
| 47 | Монтаж металлической двери | 1 т | 0,08 |
| 48 | Двери стальные | шт. | 1 |
| 49 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (дверной проем ) | м3 | 0,836 |
| 50 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 48 |
| 51 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 17 |
| 52 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных дверных | м2 | 3,6 |
| 53 | Шпатлевка стен , откосов за 1 раз | м2 | 51,6 |
| 54 | Шпатлевка потолка за 1 раз по штукатурке | м2 | 17 |
| 55 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 107 |
| 56 | Грунтовка акриловая | т | 0,0214 |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 37 |
| 58 | Грунтовка акриловая | т | 0,0074 |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 107 |
| 60 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 65 |
| 61 | Погрузка мусора вручную | м3 | 5,2 |
| 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т | 9,33 |
|  | Раздел 4. |  |  |
| 63 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных дверных | м2 | 5,72 |
| 64 | Расширение дверного проема | 1 м3 | 0,53 |
| 65 | Монтаж металлической двери | 1 т | 0,08 |
| 66 | Двери стальные | шт. | 1 |
| 67 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,15 |
| 68 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 244 |
| 69 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 244 |
| 70 | Грунтовка акриловая | т | 0,0488 |
| 71 | Шпатлевка стен за 1 раз | м2 | 244 |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 244 |
| 73 | Очистка поверхности потолка щетками | м2 | 58 |
| 74 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 58 |
| 75 | Грунтовка акриловая | т | 0,0116 |
| 76 | Шпатлевка потолка за 1 раз по штукатурке | м2 | 58 |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 58 |
| 78 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 58 |
| 79 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 58 |
| 80 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | м | 65 |
| 81 | Разборка покрытий полов цементных стяжки | м2 | 58 |
| 82 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 58 |
| 83 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 58 |
| 84 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 65 |
| 85 | Снятие дверных полотен | м2 | 6,6 |
| 86 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 3 |
| 87 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 6,6 |
| 88 | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое | м2 | 6,6 |
| 89 | Коробка дверная размером мм | м | 17,4 |
| 90 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
| 91 | Погрузка мусора вручную | м3 | 4,5 |
| 92 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т | 8,1 |

Претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО на следующие виды работ:

6.3. Устройство монолитных и железобетонных конструкций.

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиями по технике безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в  строительстве», требованиям нормативных документов по выполнению строительно-монтажных работ СНиП  3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Срок выполнения работ  – не позднее 31.03.2013 г.

Работы выполняются на территории Заказчика по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Материалы для выполнения работ предоставляются Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3 лет.

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

Проект договора

Договор №___________

г. Воронеж                                                                                                        «____»________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» Пигловского Николая Викторовича, действующего на основании доверенности № ВРМ-37/12 от 19.05.2012 г,  с одной стороны и  ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________________, действующего на основании _________________________________________с другой стороны, именуемые в  дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ цеха по освоению ремонта вагонов особой нормы Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ».

Адрес выполнения работ: г. Воронеж,  пер. Богдана Хмельницкого,  д. 1.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

  - Содержание и требование к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1),      являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Срок выполнения работ  - начало работ _________________ (указать срок)

окончание работ  ______________ (указать срок).

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику _____________ руб. (___________________ рублей ___ коп.) в том числе НДС  __________ руб. (__________________ рублей ___ коп.).

Смета на выполнение Работ (приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата Работ производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ.

2.3. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершению Работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных

Работ.

3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить Работы.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет. Осуществлять по завершению работ сдачу металла на заводской склад металла в соответствии с расчетом (приложение № 4) и уборку объекта от собственного строительного мусора.

4.1.3.	При необходимости в проведении дополнительных работ, Подрядчик обязан своевременно письменно предупредить об этом Заказчика. При этом Сторонами составляется двусторонний акт на дополнительные работы, и все  изменения условий  производятся  согласно п. 8.1 настоящего Договора.

4.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.

4.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.6. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия.

4.1.7. Нести ответственность за обеспечение и соблюдение требований безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством РФ, при выполнении Работ по настоящему договору.

4.1.8. Предоставить заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. В случае каких либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика предоставлять соответствующую информацию Заказчику не позднее чем через 10 календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Подрядчиком указанной информации, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 8.3. настоящего договора.

4.2. Подрядчик гарантирует:

4.2.1. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.2.2.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет _________года.

4.2.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов в соответствии с п.4.2.1.

4.2.4.  Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

4.2.5. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.3.2. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Подрядчика на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных номах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество результата работ.

5.3 Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд Воронежской области.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Подрядчика по выполнению Работ,  произведенные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. К настоящему Договору прилагаются:

10.5.1. Техническое задание (приложением №1)

10.5.2. Календарный план (приложение № 2)

10.5.3. Смета  (приложение № 3)

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| 111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов, домовл.4 |  |
| ИНН/КПП 7722648033/772201001, ОГРН 1087746618970 |  |
| р/с 40702810000000004968 в ОАО «Транс Кредит Банк» в г.Москва |  |
| к/с 30101810600000000562, БИК 044525562 |  |
| Филиал: Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ» |  |
| 394010, г.Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1 |  |
| ИНН/КПП 7722648033/366102001 |  |
| ОГРН 1087746618970 |  |
| Р/с 40702810445000054696 Банк - филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Воронеже |  |
| к/с 30101810400000000810 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области БИК 042007810 |  |
| От Заказчика Директор Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ» __________________ Н.В. Пигловский | От Подрядчика __________________ |

м.п.                                                                                        м.п.