ИЗМЕНЕНИЯ от 01.04.2013 г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице филиала  Воронежский вагоноремонтный завод информирует о внесении изменений в извещение и в конкурсную документацию открытого конкурса №1880 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту наружных тепловых сетей, находящихся на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2013  году.

Изменения в извещение:

Абзац 10 извещения изложить в следующей редакции:

«Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут  московского времени «17» апреля  2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).»

Абзац 11 извещения изложить в следующей редакции:

«Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе №1880 состоится «17» апреля 2013г. в 15 часов 00 минут   московского времени по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 18, к. 230.»

Абзац 12 извещения изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230  «26» апреля 2013 г.»

Абзац 13 извещения изложить в следующей редакции:

«Подведение  итогов  открытого  конкурса  проводится  по   адресу: 394010  г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1 «06» мая 2013 г.»

Изменения в конкурсную документацию:

Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 раздела I конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «17» апреля 2013 г. в 15 часов 00 минут московского времени по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 230.»

Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела I конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«1.5.1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с подпунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут московского времени «17» апреля 2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п.».

Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела II конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«2.6.1.	По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 15 часов 00 минут московского времени «17» апреля 2013 г. представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230.».

Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела II конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«2.7.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230  «26» апреля 2013 года.».

Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 раздела II конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«2.9.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 394010  г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, «06» мая 2013 г.».

Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела III конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:

«__________________________ (наименование претендента);

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №1880;

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)

Не вскрывать до 15:00 часов московского времени 17 апреля 2013г.».

Пункт 4.2 раздела IV конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«4.2  Перечень и объемы работ и затрат по капитальному ремонту наружных тепловых сетей представлены в Таблице №1. С локальным сметным расчетом можно ознакомиться обратившись к организатору.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей (инв. №6576) |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 27 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 20 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 50 |
| 4 | Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3 | 649,6 |
| 5 | Вывоз грунта | т | 1039,36 |
| 6 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 | 649,6 |
| 7 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 52,2 |
| 8 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | шт. сборных конструкций | 51 |
| 9 | Погрузочно-разгрузочные работы на автомобили | т | 57,75 |
| 10 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, расстояние перевозки 25 км | т | 57,75 |
| 11 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | м2 | 302,4 |
| 12 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром труб до 150мм | м | 150 |
| 13 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром труб до 200мм | м | 180 |
| 14 | Демонтаж задвижек диаметром до 200мм | шт. | 3 |
| 15 | Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 0,66 |
| 16 | Погрузочно-разгрузочные работы на автомобили | т | 10,89 |
| 17 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, расстояние перевозки 1 км класс груза 1- трубы после разборки старой теплотрассы | т | 10,89 |
| 18 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 88,8 |
| 19 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 2 |
| 20 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | м3 | 0,66 |
| 21 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм | км | 0,14 |
| 22 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 200 мм | км | 0,169 |
| 23 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм – отводы, фланцы | т | 0,26 |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 25 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 26 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 27 | Врезка в существующие сети из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | 1 врезка | 2 |
| 28 | Врезка в существующие сети из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм | 1 врезка | 2 |
| 29 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм- задвижки | 1 комплект задвижек или клапана | 3 |
| 30 | Очистка поверхности щетками | м2 | 280 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | м2 | 280 |
| 32 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайтспиритом | м2 | 280 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой | м2 | 280 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (или эквивалент) | м2 | 280 |
| 35 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100 (или эквивалент), плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (или эквивалент) | м3 | 15,65 |
| 36 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ (или эквивалент), тканями стеклянными | м2 | 323 |
| 37 | Монтаж плит перекрытий лотков | шт. сборных конструкций | 51 |
| 38 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | м3 | 1,74 |
| 39 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 52,2 |
| 40 | Засыпка траншей песком с послойным уплотнением трамбовками | м3 | 649,6 |
| 41 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 62,5 |
| 42 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,8 |
| 43 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ (или эквивалент), плотность каменных материалов 3т/м3 и более | м2 | 300 |
| 44 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 27 |
| 45 | Устройство средств технического регулирования | п.м | 300 |

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием.

- Работы выполняются на территории заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются Подрядчиком.

Работы должны выполняться Подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.»

Пункт 4.3 раздела IV конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.»