Внимание!

Изменения от 04.07.2011 г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Воронежского вагоноремонтного завода информирует о внесении изменений в  п.п. 4.4   Технического задания по открытому конкурсу № 813 по выбору организации на право заключения договора поставки в 2011 году автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)   Воронежскому ВРЗ ОАО «ВРМ»

П.п. 4.4  Технического задания изложить в следующей редакции:

4.4. Поставка оборудования на объект, монтаж.

Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий (сервер - 1 шт., модемы - 10 шт., УСПД-1 шт., АРМ - 1 шт, счетчик - 6 шт., преобразователь интерфейса - 3 шт., система терморегулирования - 3 шт., настройка программного обеспечения - 7 шт.) являющейся частью рабочего проекта. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость.

Монтажные работы должны включать в себя:

- замену счетчиков электроэнергии мод. СЭТ-4ТМ.03М (вариант исполнения 01 и 09) в количестве 6 шт.

- замену вышедших из строя измерительных трансформаторов тока и напряжения

- замену вторичных цепей ориентировочно суммарная длина 60 метров

- прокладку информационных цепей  ориентировочная суммарная длина 500м

- установку, сбор и подключение шкафов модемных и серверных (шкаф серверный (производитель Концерн Энергомера) - 1 шт., шкаф связи ЩМП-4 - 3 шт.)

- установку и подключение автоматизированного рабочего места.

Исполнитель передает эксплуатирующей организации всю эксплуатационную документацию.

Исполнитель обязан быть лицензирован на разработку и ремонт средств измерений.

4.4.1 Исполнитель должен иметь свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 (раздел 3):

### 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

### 24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока