АО «ВРМ» в лице филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № ОК/7-ВВРЗ-2015 на право заключения договора поставки  весов автомобильных электронных цифровых ВПТ - 40-12 или их эквивалента и выполнения комплекса работ (всех работ, необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию) для нужд Воронежского вагоноремонтного завода – филиала Акционерного Общества «Вагонреммаш» в 2015  году.

Изменения в конкурсную документацию:

Пункт 4.3 раздела IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

Назначение:

Весы предназначены для взвешивания автомобильного транспорта.

Технические характеристики:

- Наибольшая нагрузка, кг, не менее	40000

- Размеры грузоприёмной платформы, м, не менее:

- ширина	3,2

- высота	0,4

- длина	12

- степень защиты датчиков, не менее	IР-67

- Наименьшая нагрузка, кг, не более  	400

- дискретность показаний, кг, не более 	20

- расстояние от выносного процессора, м, не менее	50

- напряжение сети питания, В, не более	220±20

- частота тока переменного, Гц, точно	50

- допустимый перепад напряжения, В (постоянного тока)

в диапазоне	198…264

Комплектация  весов:

-типовой чертёж фундамента, шт, не менее                                               1

- анкерная система, комплект, не менее 	1

- грузоприемное устройство, шт., не менее 	1

- тензометрические датчики с узлами встройки, шт., не менее	8

- индикаторное устройство (весопроцессор), шт., не менее	1

- соединительный кабель в металлорукаве, м, не менее	50

- программное обеспечение, комплект, не менее	1

Перечень работ, выполнение которых должен обеспечить победитель открытого конкурса:

Шеф-монтаж типового фундамента и заездных пандусов под весы в месте  эксплуатации.

Монтаж грузоприемной платформы в месте ее эксплуатации.

Монтаж электронного оборудования, пусконаладочные работы .

Проведение поверки ЦСМ с выдачей документа установленного образца.

Инструктаж персонала.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных весов не менее 12 месяцев с даты исполнения обязательств по поставке.

Приложение № 1 к проекту договора (Приложение № 8 к конкурсной документации) читать в следующей редакции:

Техническое задание

на приобретение и поставку оборудования

Назначение:

Весы предназначены для взвешивания автомобильного транспорта.

Технические характеристики:

- Наибольшая нагрузка, кг, не менее	40000

- Размеры грузоприёмной платформы, м, не менее:

- ширина	3,2

- высота	0,4

- длина	12

- степень защиты датчиков, не менее	IР-67

- Наименьшая нагрузка, кг, не более  	400

- дискретность показаний, кг, не более 	20

- расстояние от выносного процессора, м, не менее	50

- напряжение сети питания, В, не более	220±20

- частота тока переменного, Гц, точно	50

- допустимый перепад напряжения, В (постоянного тока)

в диапазоне	198…264

Комплектация  весов:

-типовой чертёж фундамента, шт, не менее                                               1

- анкерная система, комплект, не менее 	1

- грузоприемное устройство, шт., не менее 	1

- тензометрические датчики с узлами встройки, шт., не менее	8

- индикаторное устройство (весопроцессор), шт., не менее	1

- соединительный кабель в металлорукаве, м, не менее	50

- программное обеспечение, комплект, не менее	1

Перечень работ, выполнение которых должен обеспечить победитель открытого конкурса:

Шеф-монтаж типового фундамента и заездных пандусов под весы в месте  эксплуатации.

Монтаж грузоприемной платформы в месте ее эксплуатации.

Монтаж электронного оборудования, пусконаладочные работы.

Проведение поверки ЦСМ с выдачей документа установленного образца.

Инструктаж персонала.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных весов не менее 12 месяцев с даты исполнения обязательств по поставке.

От Поставщика/Исполнителя                                 От Покупателя

Директор

Воронежского ВРЗ АО  «ВРМ»

__________________                                          ______________ Ижокин Г.В.

«____»__________ 2015 г.                                 «____»__________ 2015 г.

М.П.	   М.П.

Приложение № 2 к проекту договора (Приложение № 8 к конкурсной документации) читать в следующей редакции:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование работ/оборудования | Тип, модель или аналог | Технические характеристики | Кол-во, ед. | Стоимость с учетом НДС, ПНР и др. руб. | Срок ввода в эксплуатацию с даты подписания договора | Место доставки/выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поставка весов автомобильных электронных цифровых и выполнения комплекса работ (всех работ, необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию) | ВПТ - 40-12 | Технические характеристики: - Наибольшая нагрузка, кг, не менее 40000 - Размеры грузоприёмной платформы, м, не менее: - ширина 3,2 3,2 - высота 0,4 0,4 - длина 12 12 - степень защиты датчиков, не менее IР-67 IР-67 - Наименьшая нагрузка, кг, не более 400 400 - дискретность показаний, кг, не более 20 20 - расстояние от выносного процессора, м, не менее 50 50 - напряжение сети питания, В, не более 220±20 220±20 - частота тока переменного, Гц, точно 50 50 - допустимый перепад напряжения, В (постоянного тока)диапазоне 198….264 198…264 | 1 |  | июль -сентябрь2015 | Воронежский вагоноремонтный завод – филиал Акционерное Общество «Вагонреммаш» Адрес: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1. |

Покупатель:													Поставщик/Исполнитель:

Директор Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» 								Генеральный директор

__________________________     Г.В. Ижокин                                                                                    __________________________________

«______» _______________ 2015 г.                                                                                                      «______» _______________ 2015 г.