Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Общие положения

4.1.1.  Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту крана мостового электрического, находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году.

Технические характеристики крана:

Грузоподъёмный кран мостовой электрический (инв. № 7532), изготовленный в 1986 г. Комсомольским на Амуре заводом подъёмно-транспортного оборудования. Кран двухбалочный, место управления из кабины.

- грузоподъёмность-10,0 т

- режим работы – 5К,

- высота подъёма-6 м,

- пролёт-15,5 м,

- напряжение-380 В, 50 Гц,

- тип привода электрический,

- кран установлен в помещении с температурой + 16°С - +40°С,

- кран предназначен для механосборочных работ,

- токоподвод к крану троллейный,

- электродвигатели, установленные на кране:

-механизм подъёма-МТF 412-6, 30 кВт.

-механизм передвижения крана – МТF 211-6, 7,5 кВт.

-механизм передвижения тележки- МТF1116-6, 3,5 кВт.

- Спуск груза проводится в режиме динамического торможения.

4.1.2. Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ составляет  –  1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек  без учета НДС.

4.1.3. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

4.1.4. Срок выполнения работ – до 30.12.2011 года.

4.2. Перечень, объемы работ, требования к их выполнению.

4.2.1. Перечень и объемы работ приведены в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена электрических щитов управления в ходе капитального ремонта | 3 шт. |
| 2 | Замена командоконтроллеров в ходе капитального ремонта | 3 шт. |
| 3 | Ремонт электродвигателей. | 4 шт. |
| 4 | Замена электрической проводки в ходе капитального ремонта | 3900 м. |
| 5 | Установка частотных преобразователей в ходе капитального ремонта | 3 шт. |
| 6 | Ремонт редукторов. | 4 шт. |
| 7 | Замена механизмов тормозов в ходе капитального ремонта: - подъёма опуска груза; - привода хода тележки; - хода крана. | 1 шт. 1 шт. 2 шт. |
| 8 | Ремонт соединительных муфт. | 4 шт. |
| 9 | Ремонт конечных выключателей | 7 шт. |

Приобретение материалов, запасных частей и комплектующих в процессе капитального ремонта вышедших из строя узлов обеспечивает исполнитель. Затраты на приобретение материалов, запасных частей и комплектующих заложены в предельную (максимальную) стоимость.

4.2.2. Подготовительные работы:

- Разработать проектную документацию на изменение электрической принципиальной схемы управления краном в связи с применением частотных преобразователей и  заменой  командоконтроллеров на современные. Согласно ФЗ №116 от 20.06.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предоставить заключение  экспертизы промышленной безопасности проектной документации, оформленное в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора от 6 ноября 1998 г. №64.

- Демонтировать: электрощиты, командоконтроллеры, электродвигатели, конечные выключатели, электрическую проводку, редуктора, механизмы тормоза и соединительные муфты и валы.

- Промыть керосином редуктора и их детали.

4.2.3. Ремонтные работы:

- Ремонт редукторов: разобрать редуктор, сменить изношенные шестерни, подшипники. Сборка, заливка масла  и регулировка редуктора.

- Ремонт соединительных муфт: разработанные отверстия в муфтах подварить, а затем просверлить.

- Ремонт электродвигателей: разобрать электродвигатель, заменить подшипники, щётки и отрегулировать нажатие, очистить кольца, прочистить, продуть обмотки.

- Ремонт конечных выключателей: разобрать конечные выключатели, зачистить контакты, заменить пружины, смазать подшипники, отрегулировать.

- Монтаж электрических щитов с частотными преобразователями, контроллеров, электродвигателей, конечных выключателей на кране.

- Монтаж редукторов, валов, соединительных муфт, механизма тормоза с гидротолкателем.

- Выверить и отрегулировать соосность между валами электродвигателей и редукторами.

- Монтаж электропроводки и её подключение.

- Пусконаладочные работы  крана.

- Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств опасных производственных объектов.

4.3. Условия выполнения работ:

- работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1.2. настоящей Конкурсной документации;

- качество работ должно соответствовать ГОСТ 27584-88;

- работы должны быть выполнены в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (ПБ 10-382-00), Правилами устройства электроустановок;

- при выполнении работ необходимо обеспечить плавное регулирование скорости подъёма, передвижения крана, тележки и  плавное торможение;

- работы должны выполняться на территории Заказчика (г.Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1.).

4.4. Условия осуществления платежей

4.4.1 Оплата Работ в размере 95% стоимости выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт о приемке выполненных работ ф.КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3).

4.4.2 Окончательный расчет производится в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения объекта в эксплуатацию в установленном порядке и проведения пусконаладочных работ.

4.5. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО.

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования.

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

Для разъяснений в отношении технического задания можно обращаться в энерго - механический отдел Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, тел. (473) 279-66-48 Когтев Сергей Игоревич, Мамонов Владимир Иванович.