Раздел IV. Техническое задание.

4.1.  Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту токарно-карусельного станка мод. 1А501, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году.

4.2. Предельная (максимальная) стоимость за выполненный объем работ составляет  –  2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей  без учета НДС.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

4.4. Срок выполнения работ – до 30.08.2011 года.

4.5. Общие требования  к выполнению работ приведены в таблице:

| № п/п | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт электрооборудования: - электрический щит управления - электродвигатели - электрическая проводка - пульт управления станком - установка частотных преобразователей | 1шт. 3 шт. 30 м. 1 шт. 3 шт. |
| 2 | Ремонт коробки подач | 1 шт. |
| 3 | Ремонт централизованной системы смазки | 1 шт. |
| 4 | Ремонт суппортов | 2 шт. |
| 5 | Ремонт планшайбы | 1 шт. |
| 6 | Ремонт механизма зажима | 1 шт. |
| 7 | Ремонт механизма главного привода | 1 шт. |

Подготовительные работы:
- Открепить и снять узлы: электрооборудование, коробку скоростей и привод, коробку подач вертикального суппорта, вертикальный суппорт, планшайбу (механизм вращения планшайбы)

- Разобрать узлы на детали: коробку скоростей и привод, коробку подач вертикального суппорта, вертикальный суппорт, планшайбу (механизм вращения планшайбы)
- Промыть детали

Ремонтные работы:

- Восстановление (ремонт) деталей, имеющих износ или повреждения

- Подготовка к шлифовке корпусных деталей

- Ремонт коробки скоростей: сменить шестерни; сменить муфты, пружины, установочные гайки, кольца, подшипники; шабрить втулки; сменить или восстановить шкив привода, вал шкива, фрикцион

- Смена и пригонка деталей

- Сборка и регулировка коробки скоростей

- Ремонт коробок подач: сменить валики; проверить на биение; сменить шестерни; сменить втулки (шабрить), муфты, шпонки, сухари переключения, пружины, пальцы; смена и пригонка деталей; сборка и регулировка коробки подач

- Ремонт вертикального суппорта: сменить гайку винта горизонтального перемещения салазок; сменить или проверить винт подачи суппорта, гайку винта подачи, детали нониуса, болты резцедержателя, пружины; смена и пригонка деталей; сборка и регулировка узла

- Ремонт планшайбы: расшабрить направляющую втулку; зачистить венец вращения планшайбы; сменить ведущую шестерню венца; сменить упорные подшипники; заменить кулачки; сменить гайки и винты перемещения кулачков и планшайбы; смена и пригонка деталей; сборка и регулировка узла

- Шабрить:

а) направляющие для кругового перемещения планшайбы; контроль размеров по плите: число пятен 10-14; показания измерений щупом 0,03 мм
б) направляющие вертикального суппорта выдерживая размеры: перпендикулярность по раме; параллельность 0,02; число пятен 10-14; показания измерений щупом 0,03 мм
- Произвести пригонку планок и проконтролировать зазор: щуп 0,03 мм - не проход;

- Произвести пригонку клиньев и проконтролировать зазор: щуп 0,03 мм - не проход; число пятен 10-14

- Ревизия или замена насоса и трубопровода: смена и пригонка деталей; сборка и регулировка насоса и трубопровода

- Ремонт маслостанции и трубопровода: смена и пригонка деталей; сборка и регулировка насоса и трубопровода

Ремонт электрошкафа и электродвигателей:

- Ремонт и покраска деталей и корпуса электрошкафа, разводка (в том числе восстановление электрических цепей управления станком, частичная или полная замена электропроводки и ремонт изоляции)

- Проверка правильности и регулировка взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей, при необходимости замена контактов.

- Ревизия или замена главного двигателя и двигателя ускоренной подачи

Сборка электрошкафа и монтаж на станок

Наладка режима управления станком (ручной / автоматический)

Испытание:

- Контроль правильности взаимодействия узлов и всех механизмов.

- Испытание на холостом ходу

- Испытание под нагрузкой

- Проверка по нормам точности

- Отключение станка

4.6. Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную стоимость, указанную в п.4.2. настоящей Конкурсной документации.

- Гарантии и качество ремонта токарно-карусельного станка мод. 1А501 в объеме капитального ремонта устанавливаются в соответствии с ГОСТ 7599-82 и ТУ2.1000059-003-81

- Работы по капитальному ремонту токарно-карусельного станка мод. 1А501  выполняются на территориях производственных баз Заказчика.