Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной (инв. № 9045), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 31.10.2012 года.

Здание котельной (инв. № 9045) находится по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1

Основание для выполнения работ - план капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ - замена изношенных конструкций и деталей на более современные, улучшающие эксплуатационные характеристики здания.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 («Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень и объемы работ по капитальному ремонту здания котельной (инв. № 9045) представлены в приложение № 8 к настоящей Конкурсной документации.

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту здания котельной (инв. № 9045), выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

- Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ - 9 человек:

- бетонщики – не менее 2 человек

- маляры-штукатуры – не менее 2 человек

- кровельщики – не менее 2 человек

- подсобные рабочие – не менее 1 человека

- каменщики – не менее 2 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (в стоимостном выражении) -  420 000 руб. (четыреста двадцать тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- сварочный аппарат ( 380В/220В ) – не менее 4 штук

- вышка-тура – не менее 5 штук

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки

- экскаватор – не менее 1 штуки

- трамбовка пневматическая – не менее 3 штук.

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

3.1 Механизированная разработка грунта

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

Приложение № 8

к Конкурсной документации

(конкурс № 1222)

Перечень и объемы работ

по капитальному ремонту здания котельной (инв. № 9045)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
|  | Отмостка и планировка площади |  |  |
| 1 | Устройство бетонной подготовки ( отмостка ) | м3 | 32,2 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | м2 | 500 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | м3 | 100 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 2 | тн | 200,3316 |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 100 |
|  | Штукатурные работы |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 395 |
| 7 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | м2 | 395 |
|  | Кровля |  |  |
| 8 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 225 |
| 9 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | м2 | 225 |
|  | Малярные работы |  |  |
| 10 | Очистка поверхности щетками | м2 | 320 |
| 11 | Обеспыливание поверхности | м2 | 320 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20 | м2 | 320 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | м2 | 320 |
|  | Каменные работы |  |  |
| 14 | Разборка кладки стен из: кирпича | м3 | 70 |
| 15 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: простых | м3 | 83 |
|  | Металлические конструкции |  |  |
| 16 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | тн | 7,9 |
| 17 | Монтаж: металлоконструкций покрытия | тн | 8,2 |
| 18 | Монтаж: прогонов | тн | 5,2 |
| 19 | Монтаж: профилированного настила | тн | 3,65 |
| 20 | Очистка помещений от строительного мусора (с погрузкой и вывозом) | тн | 178,2 |