Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных путей (инв.№ 2155, инв.№2190, инв.№ 2377, № инв.2374), находящихся на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость   за весь     объем работ   составляет  2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 31.05.2012 года.

Железнодорожные пути(инв.№ 2155,  инв.№ 2190, инв.№ 2377, № инв.2374) находятся по адресу: г.Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1

Основание для выполнения работ- План капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ- Замена изношенных конструкций и деталей на более современные, улучшающие эксплуатационные характеристики путей.

Требования к работам- Качественное выполнение работ в соответствии с ЦТП-53 «Технические  условия  на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути», утвержденными заместителем министра путей сообщении РФ 30.09.2003 г., «Положения технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений» ПОТ РО-14000-004-98.

Форма представления результатов работ- акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень, объемы работ и требования к их выполнению.

Перечень и объемы работ приведены в Таблице 1:

Таблица 1.

| № п/п | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка стрелочных переводов Р-50 М 1/9 | 2 ед. |
| 2 | Постановка стрелочных переводов Р-65 1/9, Р-65 1/11 на щебеночный балласт с заменой основания из деревянных брусьев | 2 ед. |
| 3 | Разборка, выправка и укладка пути, балласт щебеночный | 134,6 м |

С предварительным локальным сметным расчетом можно ознакомиться в секторе капитального строительства и ремонта энерго-механического отдела Воронежского ВРЗ-филиал ОАО «Вагонреммаш» (адрес: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1; контактное лицо: начальник сектора капитального строительства и ремонта В.И.Ознобкин,телефон: 8-4732-213932)

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту железнодорожных путей (инв.№ 2155,  инв.№ 2190, инв.№ 2377, № инв.2374),  выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

- Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ - 6 человек:

- подсобные рабочие – не менее 3 человек;

- монтер пути – не менее 3 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (в стоимостном выражении) -  560 000 руб. ( пятьсот шестьдесят тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки

- экскаватор – не менее 1 штуки

- трамбовка пневматическая – не менее 3 штук

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

3.1. Механизированная разработка грунта.

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ.

Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.