Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту душевых 4-5 этажа здания служебно-бытового блока (инв. № 6003), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 30.06.2012 года.

Душевые 4-5 этажа здания служебно-бытового блока находятся по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ - План капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ - замена изношенных конструкций и деталей на более современные, улучшающие эксплуатационные характеристики здания.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 («Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень и объемы работ по капитальному ремонту душевых 4-5 этажа здания служебно-бытового блока (инв. № 6003) представлены в приложение № 8 к настоящей Конкурсной документации.

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту душевых 4-5 этажа здания служебно-бытового блока (инв. № 6003), выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

- Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ - 9 человек:

- плиточники – не менее 2 человек

- маляры-штукатуры – не менее 2 человек

- плотники – не менее 1 человека

- подсобные рабочие – не менее 1 человека

- каменщики – не менее 1 человека

- сантехники – не менее 2 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего Конкурса, (в стоимостном выражении) -  640 000 руб. (шестьсот сорок тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- сварочный аппарат (380В/220В) – не менее 2 штук

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки.

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

Приложение № 8

к Конкурсной документации

(конкурс № 1218)

Перечень и объемы работ

по капитальному ремонту душевых 4-5 этажа

здания служебно-бытового блока (инв. № 6003)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел1. Предбанники и душевые |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 70,9 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | м2 | 70,9 |
| 3 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: в два слоя | м2 | 80,5 |
| 4 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 32 |
| 5 | Устройство стяжек цементных: толщиной 60 мм | м2 | 70,9 |
| 6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: в два слоя | м2 | 80,5 |
| 7 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 70,9 |
| 8 | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 4,254 |
| 9 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 32 |
| 10 | Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | м2 | 37 |
| 11 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных | м2 | 26 |
| 12 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 105,5 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 137 |
| 14 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 107,4 |
| 15 | Снятие наличников | м | 30,6 |
| 16 | Снятие дверных полотен | м2 | 5,7 |
| 17 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | коробка | 3 |
| 18 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,8 |
| 19 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | м3 | 0,23 |
| 20 | Очистка вручную поверхности потолка и стен от старой краски | м2 | 80,4 |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматуры плит перекрытия) | м2 | 9 |
| 22 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 80,4 |
| 23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 80,4 |
| 24 | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 27,1 |
| 25 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 80,4 |
| 26 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 27,1 |
| 27 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 80,4 |
| 28 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 27,1 |
| 29 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | шт. | 6 |
| 30 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 1,3 |
| 31 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 18,5 |
| 32 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | врезка | 6 |
| 33 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 19,8 |
| 34 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | шт. | 17 |
| 35 | Установка: смесителей | шт. | 17 |
| 36 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | м | 51,2 |
| 37 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | м | 51,2 |
| 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | м | 48,8 |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | м | 51 |
| 40 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | шт. | 1 |
| 41 | Установка запорной арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 1 |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за: 2 раза (вентиляционных коробов) | м2 | 9,8 |
| 43 | Очистка помещений от строительного мусора (с погрузкой и вывозом) | тн | 12,2 |
|  | Раздел 2. Четвёртый этаж |  |  |
| 44 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 94 |
| 45 | Разборка покрытий полов: цементных | м2 | 94 |
| 46 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: два слоя | м2 | 110 |
| 47 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 53 |
| 48 | Устройство стяжек цементных: толщиной 60 мм | м2 | 94 |
| 49 | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 5,64 |
| 50 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: в два слоя | м2 | 110 |
| 51 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 94 |
| 52 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 53 |
| 53 | Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | м2 | 51 |
| 54 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных | м2 | 36 |
| 55 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 164,3 |
| 56 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 213 |
| 57 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 166,2 |
| 58 | Снятие наличников | м | 51 |
| 59 | Снятие дверных полотен | м2 | 9,5 |
| 60 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | коробка | 5 |
| 61 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 7,6 |
| 62 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | м3 | 0,23 |
| 63 | Очистка вручную поверхности потолка и стен от старой краски | м2 | 153 |
| 64 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматуры плит перекрытия ) | м2 | 10 |
| 65 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 76 |
| 66 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 108 |
| 67 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 45 |
| 68 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 108 |
| 69 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 45 |
| 70 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 108 |
| 71 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 45 |
| 72 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | шт. | 9 |
| 73 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 2,5 |
| 74 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 23,6 |
| 75 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | врезка | 9 |
| 76 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 26,1 |
| 77 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 25 |
| 78 | Установка: смесителей | шт. | 25 |
| 79 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | м | 92,5 |
| 80 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | м | 55 |
| 81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | м | 55 |
| 82 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | м | 75 |
| 83 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | шт. | 4 |
| 84 | Установка запорной арматуры на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 4 |
| 85 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за: 2 раза (вентиляционных коробов) | м2 | 16,5 |
| 86 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 13 |
| 87 | Разборка покрытий полов: цементных | м2 | 13 |
| 88 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: два слоя | м2 | 20 |
| 89 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 22 |
| 90 | Устройство стяжек цементных: толщиной 60 мм | м2 | 13 |
| 91 | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 0,78 |
| 92 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: в два слоя | м2 | 20 |
| 93 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 13 |
| 94 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 22 |
| 95 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 53 |
| 96 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 117 |
| 97 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 53 |
| 98 | Снятие наличников | м | 39,2 |
| 99 | Снятие дверных полотен | м2 | 5,9 |
| 100 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | шт. | 4 |
| 101 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 5,9 |
| 102 | Очистка вручную поверхности потолка и стен от старой краски | м2 | 78 |
| 103 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ( арматуры плит перекрытия ) | м2 | 3 |
| 104 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 13,4 |
| 105 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 13,4 |
| 106 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 64,6 |
| 107 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 13,4 |
| 108 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 64,6 |
| 109 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 13,4 |
| 110 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 64,6 |
| 111 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 7,6 |
| 112 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | м | 7,6 |
| 113 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | м | 30 |
| 114 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | м | 3 |
| 115 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | м | 3 |
| 116 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | м | 23 |
| 117 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | шт. | 2 |
| 118 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | шт. | 2 |
| 119 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | шт. | 2 |
| 120 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | шт. | 4 |
| 121 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 |
| 122 | Установка: смесителей | шт. | 2 |
| 123 | Установка гарнитуры туалетной: полочек | шт. | 4 |
| 124 | Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным | комплект | 2 |
| 125 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 6 |
| 126 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 3 |
| 127 | Разборка тумб | м3 | 0,4 |
| 128 | Устройство основания под чашу Генуя | м3 | 0,4 |
| 129 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за: 2 раза (вентиляционных коробов) | м2 | 2 |
| 130 | Очистка помещений от строительного мусора (с погрузкой и вывозом) | тн | 19,8 |
|  | Раздел 3. Пятый этаж |  |  |
| 131 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 77 |
| 132 | Разборка покрытий полов: цементных | м2 | 77 |
| 133 | Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: два слоя | м2 | 91 |
| 134 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 49 |
| 135 | Устройство стяжек цементных: толщиной 60 мм | м2 | 77 |
| 136 | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 4,62 |
| 137 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике: в два слоя | м2 | 91 |
| 138 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 77 |
| 139 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 49 |
| 140 | Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | м2 | 43 |
| 141 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных | м2 | 30,3 |
| 142 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 152 |
| 143 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 197 |
| 144 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 154 |
| 145 | Снятие наличников | м | 51 |
| 146 | Снятие дверных полотен | м2 | 9,5 |
| 147 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | шт. | 5 |
| 148 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 7,6 |
| 149 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | м3 | 0,23 |
| 150 | Очистка вручную поверхности потолка и стен от старой краски | м2 | 130,4 |
| 151 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ( арматуры плит перекрытия ) | м2 | 15 |
| 152 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 46,8 |
| 153 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 90 |
| 154 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 40,5 |
| 155 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 90 |
| 156 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 40,5 |
| 157 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | м2 | 90 |
| 158 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | м2 | 40,5 |
| 159 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | шт. | 6 |
| 160 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | врезка | 6 |
| 161 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | шт. | 22 |
| 162 | Установка: смесителей | шт. | 22 |
| 163 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | м | 52,4 |
| 164 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | м | 55 |
| 165 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | м | 55 |
| 166 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | м | 66 |
| 167 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | шт. | 6 |
| 168 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт. | 6 |
| 169 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за: 2 раза (вентиляционных коробов) | м2 | 16 |
| 170 | Очистка помещений от строительного мусора (с погрузкой и вывозом) | тн | 12,6 |