Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту асфальтного покрытия  (инв. № 5756), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 году.

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.

Срок выполнения работ – до 30.06.2012 года.

Асфальтное покрытие  (инв. № 5756)  находятся по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, дом 1.

Основание для выполнения работ - План капитального ремонта основных фондов на 2012 год Воронежского вагоноремонтного завода.

Цель работ - замена изношенного покрытия дороги.

Требования к работам - качественное выполнение работ согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,  ПОТ РО-14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений».

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.

4.2. Перечень и объемы работ по капитальному ремонту асфальтного покрытия  (инв. № 5756) представлены в приложение № 8 к настоящей Конкурсной документации.

Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, указанную в п.4.1. настоящей конкурсной документации.

- Работы по капитальному ремонту асфальтного покрытия (инв. № 5756), выполняются на территории Заказчика.

- Материалы для выполнения работ предоставляются за счет подрядчика.

- Работы должны выполняться подрядчиком собственными силами без привлечения третьих лиц.

Минимальное количество подготовленного персонала, необходимого для выполнения работ  - 6 человек:

- бетонщики – не менее 4 человек

- подсобные рабочие – не менее 2 человек.

- Минимальный опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (в стоимостном выражении) 420 000 руб. (четыреста двадцать тысяч рублей) без учета НДС.

- Минимальные требования к наличию основных производственных средств:

- камаз-самосвал – не менее 1 штуки

- экскаватор – не менее 1 штуки

- трамбовка пневматическая – не менее 3 штук

4.3. Перечень видов работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО:

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог;

25.4. Устройство покрытий автомобильный дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.

4.4. Условия осуществления платежей

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ) в размере 95% от стоимости подлежащих оплате работ. Окончательный расчет в размере 5% от стоимости выполненных работ производится в течении 30 календарных дней после подписания акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.

## Приложение № 8

## к Конкурсной документации

## (конкурс № 1221)

Перечень и объемы работ

по капитальному ремонту асфальтного покрытия  (инв. № 5756)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 70 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 2582,2 |
| 2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | м2 | 2582,2 |
| 3 | Вывоз мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 529,351 |