Техническое задание.

4.1. Общие положения

Предмет настоящего конкурса – поставка в 2012 году портативного компьютера с программным обеспечением контролеров пультов управления моноблочных кондиционеров для Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «ВРМ».

4.1.1 Предельная (максимальная) стоимость за весь объем поставки – 900 000, 00 (девятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

4.1.2 Срок поставки Товара –  до 30.06.2012 г.

4.1.3 Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 12 месяцев

4.2. Технические требования и характеристики

4.2.1. Портативный компьютер с программным обеспечением контролеров пультов управления для различных типов моноблочных кондиционеров предназначен:

- для управления системой обеспечения климата пассажирского вагона с моноблочными установками кондиционирования воздуха (УКВ).

- для ремонта блоков управления (программируемых логических контроллеров) системой обеспечения климата с переустановкой ПО.

4.2.2 Состав стенда:

- ноутбук (процессор – 2,5 ГГц, ОЗУ – 512 Мб, жесткий диск – 250 Гб, монитор – 15”);

- источник питания 24 В постоянного тока;

- модуль пульта оператора типа MCN3.0;

- соединительный кабель и переходник для подключения модуля пульта оператора типа MCN30. к компьютеру;

- четырехпроводный кабель для подключения модулей MD-846 и MA-444 к источнику питания и модулю пульта оператора MCN3.0 (для идентификации модулей MD-846 и MA-444 в микропроцессорной сети и записи в них индивидуальных адресов);

- программное обеспечение, включающее в себя программу управления моноблочными кондиционерами следующих типов:

- УК ВР исп. 02 (с винтовым компрессором);

- УК ВР исп. 02 (со спиральным компрессором);

- КЖ 2-4,5/2,5Т (с винтовым компрессором);

- КЖ 2-4,0Р;

- УК ПВ исп. 01.

4.2.3 В  комплекте с ПО должна быть сопроводительная документация (инструкции по применению) с указанием версии каждого ПО, типа (модели) исполнения моноблочного кондиционера, для которого разработана данная версия ПО, типа котроллера, в который записывается данное ПО, год постройки и модель вагона, на котором используется ПО .

4.2.4  Версии ПО для контроллеров управления климатическими установками должны обеспечивать возможность ремонта всех типов контроллеров совместно с различной конфигурацией электрооборудования, применяемого на пассажирских вагонах с моноблочными УКВ разного года постройки.

4.2.5. Носитель информации: ПО и текстовые файлы с инструкциями по его установке должны поставляется на оптическом диске и на внутреннем носителе (жестком диске) ПК.

4.3. Комплекс условий по поставке Товара

4.3.1 Поставка Товара должна производиться по цене, не превышающей предельную (максимальную), указанную в п.п. 4.1.1.

4.3.2 Срок поставки не должен превышать срок, указанный в п.п. 4.1.2. Досрочная поставка допускается с согласия  Заказчика.

4.3.3 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Исполнитель. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку Товара включены в предельную (максимальную) стоимость.

Исполнитель  передает Заказчику  всю документацию по эксплуатации Товара, проводит пуско-наладку оборудования и вводит его в эксплуатацию.

Исполнитель несет ответственность за инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации оборудования.

4.3.4. Исполнитель должен предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение 12 месяцев.

4.3. Исполнитель должен устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.4 Условия оплаты

4.4.1 Оплата Товара производится Заказчиком  в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика Товара и полного комплекта документов ( в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором).