Техническое задание.

4.1. Общие положения

Предмет настоящего конкурса – поставка в 2012 году системы цифрового копирования Oce TCS500DDS3R или эквивалента (далее – Товар) для  Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш».

4.1.1 Предельная (максимальная) стоимость за весь объем поставки – 1 100 000, 00 (один миллион сто тысяч) рублей без учета НДС.

4.1.2 Срок поставки Товара – до 31.07. 2012 г.

4.1.3 Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 12 месяцев

4.2. Технические требования и характеристики

4.2.1. Система цифрового копирования Осе TCS500DDS3R или ее эквивалент должен быть предназначен для получения качественного изображения при сканировании, копировании и высокой точности печати на листах формата А0.

4.2.2 Система цифрового копирования Осе TCS500DDS3R или ее аналог должен соответствовать следующим характеристикам:

Плоттер:

-технология - термоструйная;

- печатающие головки - девять печатающих головок (содержат не менее 640 сопел каждая) с переменным размером точки (3K, 2xC, 2xM, 2xY);

- разрешение, dpi - 600х600;

- ёмкость чернильных картриджей, не менее  мл -  400/200;

- мониторинг уровня чернил (%) – да;

- калибровка - автоматическая регулировка печатающих головок, компенсация    вышедших из строя сопел, наличие режима печати «всю ночь без присмотра»;

- максимальная скорость печати, не менее - 41 с/А0 в черно-белом режиме
                                                                            63 с/А0 в цветном режиме;

- максимальный размер отпечатка, не менее, мм - ширина:  914

длина:  5000;
- определение ширины носителя     -    автоматическое;

- типы носителя - обычная бумага без покрытия (56-90 г/м2)
                              бумага повышенного качества с покрытием (85-120 г/м2)
                              полупрозрачная бумага и калька (90-112 г/м2)
                              полиэфирная пленка (90-120 мкм)
                              бумага с фотопокрытием глянцевая (120-175 г/м2);

- подача носителя - из одного, двух или трех рулонов с фронтальной загрузкой;

- максимальная длина носителя в рулоне, м – 120;

- обрезка длины    -  синхро, стандартная, по пользовательским настройкам;

-  поддерживаемые форматы   -   DIN, ANSI, ARCHI;

- размеры (ВхДхШ), не более мм        -     1465х1958х1034;

- потребление энергии, Вт -     59 в режиме Sleepmode
                                                    158 в режиме ожидания
                                                    205 в рабочем режиме;

- электропитание - 230 В, 60 Гц;

- Вес, кг - 165-180;

- особенности - энергосберегающая технология.

Сканер

-технология - полноцветное RGB-сканирование;

-оптическое разрешение, dpi- 575;

- камера - единая 3-цветная CCD-камера с 21 360 пикселями на цветную линию, глубина цвета – 24 бита;

- скорость сканирования, м/мин - опционально (макс.): 5 (ч/б), 4 (цвет);

- точность сканирования - 0,1% ±1 пиксель;

- режимы копирования и сканирования- Монохромный режим: "Линии и текст", "Оттенки серого и линии", "Темный оригинал", черные, белые и серые синьки, кальки и фото. Цветной режим: "Линии и текст", карты, фото;

- масштабирование -10–1000%,  автомасштабирование под формат бумаги;

- редактирование изображения - зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области;

-загрузка оригинала- изображением вниз с выравниванием по правому краю
автоматическое определение размеров оригинала (индикация на панели сканера). Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.)
Возврат оригинала (вкл./выкл.);

- размер оригинала, не менее, мм - ширина изображения: 200-914
                                                            ширина оригинала: 200–1016
                                                            длина оригинала: 200–15 000;

-размеры ШхДхВ,не более, мм - 1300х650х1050;

-  вес, кг – 70;

- электропитание -230 В, 60 Гц

- потребление энергии, Вт, не более - 5 в спящем режиме
                                                                 18 в режиме ожидания
                                                                 105 в рабочем режиме;

- уровень шума, Дб, не более  - 0 в спящем режиме
                                                      23 в режиме ожидания
                                                      50 в рабочем режиме.

Контроллер

- платформа  - windows XP Embedded SP2;

- хранение данных - высокоскоростной HDD-1 для процессов обработки данных на печать и HDD-2 для хранения до 250 сложных документов (2x80 Гб);

- оперативная память, Мб – 1024;

- определение языка – автоматически;

- Форматы поддерживаемых файлов –

Векторные: HP-GL, HP-GL/2, Calcomp
Растровые: HP-RTL, TIFF 6.0, CALS, C4, NIRS/NIFF, Аdobe Postscript 3/PDF;

- сетевые интерфейсы - Ethernet 1000/100/10 Мбит/с с RJ45;

- электропитание - 120/230 В, 50/60 Гц;

- Потребление энергии, Вт – 87 ;

- количество отпечатков -  1-999 (один раз отправил на печать – один раз обработал – отпечатал много раз);

- манипулирование чертежом - поворот, автомасштабирование, позиционирование,управление перьями, регулировка передней и задней кромок (добавление или уменьшение на 400 мм), зеркалирование;

-драйверы WPD - Windows 2000, Windows XP, Windows Server2003, Windows Terminal Server, Citrix;

- oce HDI-драйверы - AutoCAD все версии программы, включая AutoCad  2012;

КОМПАС все версии программы, включая КОМПАС 3D-V13;

- оce Adobe PostScript 3 драйверы - Windows 2000, Windows XP, Windows Server2003, Mac OS9 и OSX;

-  управление заданиями -  оce Print Exec Workgroup LT — мощное, базирующееся на web программное приложение, служащее для упрощения процессов печати документов .

Указанную систему цифрового копирования необходимо доукомплектовать одним комплектом картриджей и рулонами бумаги формата А0+ в количестве 15 штук.

4.3. Комплекс условий по поставке Товара

4.3.1 Поставка Товара должна производиться по цене, не превышающей предельную (максимальную), указанную в п.п. 4.1.1.

4.3.2 Срок поставки не должен превышать срок, указанный в п.п. 4.1.2. Досрочная поставка допускается с согласия  Заказчика.

4.3.3 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку Товара включены в предельную (максимальную) стоимость.

Исполнитель  передает Заказчику  всю документацию по эксплуатации Товара, проводит пуско-наладку оборудования, выполняет интеграцию оборудования в действующие системы документооборота любой сложности  и вводит его в эксплуатацию.

Исполнитель несет ответственность за инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации оборудования.

4.3.4. Исполнитель должен предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение 12 месяцев.

4.3. Исполнитель должен устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, проводить ремонт оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Необходимо наличие сервисного центра по по оказанию технической поддержки на территории г. Воронежа.

Исполнитель передает Заказчику  всю документацию по эксплуатации Товара.

4.4 Условия оплаты

4.4.1 Оплата поставленного Товара осуществляется на основании подписанной товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика полного пакета документов (в т.ч. счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов или другие документы).