Техническое задание.

Общие положения

Предмет настоящего конкурса – выполнение работ по модернизации станка КЖ 1836Б колесно-тележечного цеха, находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «ВРМ» в 2012 году.

Технические характеристики станка:

| № п/п | Основные параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диаметр обрабатываемых колесных пар, мм: - наименьший - наибольший | мм | 840 1250 |
| 2. | Длина оси колесной пары - наименьшая - наибольшая | мм | 2020 2600 |
| 3. | Ширина колеи | мм | 1520,1435 |
| 4. | Высота центров бабок | мм | 750 |
| 5 | Диаметр планшайбы | мм | 1380 |
| 6. | Количество кулаков на планшайбе | шт | 3 |
| 7 | Количество скоростей |  | 23 |
| 8. | Количество суппортов | шт. | 2 |
| 9. | Тип суппортов | м/мин | гидрокопировальный |
| 10. | Номинальная мощность электродвигателя главного привода | кВт | 71 |
| 11. | Габариты станка (с отдельно установленными узлами): длина ширина высота | мм | 7300 5200 2400 |
| 16. | Масса станка с электрооборудованием | кг | 9400 |

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем работ   составляет 2 940 000,00 (два миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения  работ – до 31 октября  2012г.

Гарантийный срок – не менее  12 месяцев.

Задание на  модернизацию станка  КЖ 1836Б Воронежского ВРЗ ОАО «ВРМ»:

#G1заправочной станции

| № п/п | Перечень работ (услуг) | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация электрооборудования: - электрический щит управления - электродвигатели - замена электрической проводки - пульт управления суппорта - центральный пульт управления - установка частотных преобразователей | 2 шт. 8 шт. 200 м. 2 шт. 1 шт. |
| 2 | Модернизация правой бабки | 1 шт. |
| 3 | Модернизация левой бабки | 1 шт. |
| 4 | Модернизация суппортов | 2 шт. |
| 5 | Модернизация механизма главного привода | 1 шт. |
| 6 | Модернизация гидростанции суппортов | 1 шт. |
| 7 | Модернизация гидрооборудования суппортов | 2 шт. |
| 8 | Модернизация гидростанции бабок | 1 шт. |
| 9 | Модернизация насосной станции смазки редуктора | 1 шт. |
| 10 | Модернизация станции смазки | 1 шт. |
| 11 | Модернизация планшайбы | 2 шт. |

Подготовительные работы:
- Открепить и снять узлы: электрооборудование, главный привод, суппорта, правая бабка, левая бабка

- Разобрать узлы на детали:  главный привод,  суппорта, левую бабку, правую бабку, планшайбы, редуктор, гидрооборудование суппортов, гидростанции, станцию смазки 
- Промыть, очистить  детали узлов

Ремонтные работы:

- Восстановление (ремонт) деталей, имеющих износ или повреждения

- Подготовка к шлифовке корпусных деталей

- замена всех изношенных подшипников качения, подшипников скольжения, замена изношенных или поврежденных зубчатых колес

- замена изношенных фрикционных накладок муфт

- замена изношенных клиньев и шпонок

- замена поврежденных масляных проводов

- замена или восстановление  аппаратуры системы смазки и гидропривода станка - насосов, клапанов, распределителей и т.п.

- замена трубопроводов гидравлических систем станка

- восстановление или замена всех ходовых винтов и изготовление новых гаек

- ремонт или замена резцедержателей

- ремонт копировальных устройств суппортов

- Смена и пригонка деталей

- Сборка и регулировка узлов

-  Шлифовка  с последующей шабровкой направляющих суппортов и пригонкой планок и клиньев

- ремонт или замена защитных устройств

- замена изношенных крепежных деталей

- окраска всех наружных и внутренних  поверхностей станка

Ремонт электрошитов, пультов управления суппортами, центрального пульта управления  и электродвигателей:

- Ремонт и покраска деталей и корпусов электрошитов, пультов управления ,разводки (в том числе восстановление электрических цепей управления станком, частичная или полная замена электропроводки и ремонт изоляции)

- Проверка правильности и регулировка взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей, при необходимости замена контактов.

- Ревизия или замена главного двигателя и двигателей гидравлики и системы смазки

Сборка электрошитов, пультов управления и монтаж на станок

Наладка режима управления станком (ручной / автоматический)

Испытание:

- Контроль правильности взаимодействия узлов и всех механизмов.

- Испытание на холостом ходу

- Испытание под нагрузкой

- Проверка по нормам точности

- Отключение станка

Приобретение запасных частей и комплектующих в процессе замены и ремонта вышедших из строя узлов обеспечивает исполнитель.

Затраты на приобретение запасных частей и комплектующих заложены в общую сумму договора.

Условия осуществления платежей

Оплата стоимости Работ по настоящему договору производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ ф. КС-2, ф. КС-3, подтверждающие выполнение и приемку работ).

Окончательный расчет производится с учетом удержания в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения объекта в эксплуатацию в установленном порядке, при предъявлении акта о приемке –сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3.