Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Предмет конкурса - выполнение работ по энергетическому обследованию с целью повышения энергетической эффективности и снижения финансовых затрат на эксплуатацию объекта, в филиалах ОАО «ВРМ» в 2012.

Перечень филиалов, в которых должно быть проведено обследование:

Воронежский вагоноремонтный завод:

Адрес: 394010, Воронежская обл.,  г. Воронеж, пер. Б.Хмельницкого, 1

Контактное лицо – Гуляев Д. А.

Тел.: (473) 227-76-09
Факс: (473) 279-55-90.

Тамбовский вагоноремонтный завод:

Адрес: 392641, Тамбовская обл., г. Тамбов, пл. Мастерских, 1

Контактное лицо – Узких  С. В.
Тел.: (4752) 79-09-31, 74-49-59
Факс: (4752) 74-49-02.

Новороссийский вагоноремонтный завод:

Адрес: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Михайлова, 1

Контактное лицо – Окунев В. В.
Тел.: (8617) 64-44-51, 21-40-90
Факс: (8617) 21-42-93.

Претендент должен иметь возможность одновременно проводить работы по энергетическому обследованию в филиалах ОАО «ВРМ» в 2012.

4.2. Предельная стоимость за весь объем работ – 8 050 847, 45 (восемь миллионов пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 45 копеек без учета НДС.

Максимально допустимый размер авансового платежа – 50 % от стоимости договора.

Условия рассчета:

Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета перечисляет на расчетный счет Исполнителя платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) от предельной стоимости работ.

Окончательный расчет Заказчик производит с учетом аванса в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки и выставления счета.

4.3. Срок выполнения работ – до 28 декабря 2012 года.

4.4. Основание для выполнения работ.

4.4.1. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.4.2. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.4.3. Приказ  Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту,  составленному на основании проектной документации, и правил  направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

4.4.4. Постановление Правительства РФ   от 15 мая 2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

4.4.5. Постановление Правительства РФ   от 18 августа  2010 г. №636 «О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимально) цены контракта (цены лота) на энергосервис».

4.5. Цель выполнения работ.

4.5.1. Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

4.5.2. Определение показателей энергетической эффективности;

4.5.3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4.5.4. Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4.5..5. Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.5.6. Формирование энергетического паспорта ОАО «ВРМ» в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Минэнерго РФ №182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», в редакции Приказа действующей на момент сдачи результатов Работ, с учетом возможных изменений форм и содержания энергетического паспорта, утвержденных соответствующими нормативно-правовыми актами.

4.5.7.Предоставление энергетического паспорта ОАО «ВРМ» в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Российской  Федерации с соблюдением необходимых процедур и получения положительного заключения по результатам его обработки и анализа в саморегулируемой организации в области энергетического обследования (СРО), членом которого является Исполнитель.

4.6. Область применения.

4.6.1. Результаты выполненных работ должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий, которые позволят повысить энергетическую эффективность, надежность и безопасность использования энергетических ресурсов и воды.

4.7. Содержание и порядок выполнения работ.

4.7.1. Содержание и сроки оказания услуг определяются Договором.

4.8. Перечень работ.

4.8.1. Энергетическое обследование потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)    включает в себя следующие этапы:

1 этап «Ознакомительный»

Ознакомление с основными потребителями энергоресурсов, общей структурой систем распределения и потребления энергоресурсов, с основным технологическим оборудованием,  подлежащим энергетическому обследованию.

2 этап «Сбор и анализ данных»

Сбор и верификация данных,  необходимых для объективной оценки состояния систем обеспечения и потребления ТЭР  и воды  с использованием специально разработанных опросных форм учитывающих специфику производственно-хозяйственной деятельности обследуемого потребителя ТЭР;

Сбор дополнительных материалов для более детального ознакомления с режимами работы оборудования и объекта в целом, схемами, статистической отчетностью;

Определение технических характеристик основного и крупного вспомогательного оборудования, его заводские и расчетные технико-экономические показатели, состояние с точки зрения физического и морального износа;

Анализ системы определения качества энергоносителей и ее соответствие действующим нормативным документам, используемой предприятием  при потреблении энергоресурсов;

Определение фактических и нормативных характеристик и условий эксплуатации площадок, зданий и сооружений, технологических линий обследуемого  потребителя ТЭР в  исследуемый период (2007-2011гг.);

Анализ данных по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по месяцам и годам исследуемого периода (2007-2011гг.);

Определение структуры и основных причин изменения затрат на топливно-энергетические ресурсы и воду по годам исследуемого периода (2007-2011гг.);

Определение и сравнительный анализ  показателей энергической эффективности по годам исследуемого периода (2007-2011гг.).

Определение фактического состояния энергохозяйства и технических систем в цифрах с разработкой плана модернизации на инвестиционной основе;

Определить фактическое состояние системы учета энергоресурсов с разработкой плана по ее модернизации;

Проведение анализа действующих схем снабжения энергоресурсами с разработкой мероприятий по их развитию и модернизации;

Расчёт и обоснование технологической составляющей тарифа на производство, отпуск и потребление тепловой, электрической энергии, других энергоресурсов;

Проведение анализа и оптимизации договорных отношений с поставщиками и потребителями энергоресурсов

3 этап «Обследование систем учета ТЭР»

Обследование систем учета топливно-энергетических ресурсов и воды, с определением количества питающих вводов, типов,  количества, технического состояния и балансовой принадлежности  узлов учета;

Проверка состояния схем и средств учета ТЭР и воды, в том числе соответствие класса точности нормативным требованиям, наличие пломб, отсутствие в схемах учета  других включенных приборов и устройств, влияющих на точность учета или на приборы учета;

Контроль достоверности учета потребления ТЭР по фактическому и допустимому небалансам, а также анализ расчетов предела допустимой относительной погрешности;

Определение наличия технической возможности удаленной передачи данных  от существующих систем учета ТЭР и воды.

4 этап «Обследование системы электроснабжения и электропотребления»

Анализ договорных условий на электроснабжение  с целью определения соответствия договорных условий действующему законодательству РФ, а также для определения резервов присоединения дополнительной мощности;

Анализ объемов потребления электрической энергии по питающим вводам за последние 3 года, и динамики их  изменения с исследованием  помесячной динамики потребления электрической энергии, определяется влияние сезонных и погодно-климатических факторов на объемы электропотребления;

Обследование систем электроснабжения сторонних потребителей (арендаторов или собственников), определение фактических объемов электропотребления сторонними потребителями, контроль достоверности финансовых расчетов между сторонними организациями и обследуемым потребителем ТЭР;

Расчет потерь электрической энергии в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (утверждена Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. №326);

5 «Обследование котельной потребителя ТЭР»

Определение  установленной и фактически располагаемой тепловой мощности котельной;

Контроль  учета и отчетности по производственным и технико-экономическим показателям работы котельной;

Анализ производственных и технико-экономических показателей работы котельной: выработки и отпуска тепловой энергии за рассматриваемый период (2007-2011гг.), КПД агрегатов и котельной в целом,  удельные расходы условного топлива на отпуск теплоэнергии,  расходы электроэнергии и тепла на собственные нужды;

Анализ режимов работы котельной в зимнее и летнее время.

6 этап «Обследование системы теплоснабжения и теплопотребления»

Анализ договорных условий на теплоснабжение с целью определения соответствия договорных условий действующему законодательству РФ;

Анализ существующих схем теплоснабжения (отопления, вентиляции и ГВС), тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления  (с определением диаметров, длины, типа прокладки, года прокладки, типа изоляции (наружные и внутренние),  ИТП с техническими характеристиками оборудования, тепловыми схемами, наличием/отсутствием коммерческих узлов учета тепла и воды;

Анализ проектного и фактически применяемого температурного графика тепловой сети;

7 этап «Обследование системы водоснабжения и водоотведения»

Анализ договорных условий на водоснабжение с целью определения соответствия договорных условий действующему законодательству РФ;

Оценка состояния системы водоснабжения, в том числе насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов;

Расчет нормативных объемов водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и сравнение их с фактическими показателями.

8 этап «Составление и согласование энергетического паспорта»

Составление и согласование энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии с Требованиями  к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту,  составленному на основании проектной документации, и правил  направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (утверждены Приказом  Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года).

4.9. Перечень отчетной документации.

4.9.1. По результатам обследования, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику энергетический паспорт, оформленный и согласованный в соответствии с требованиями Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 3 экз. на печатном и 1 экз. на электронном носителях.

4.9.2 По результатам обследования, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику Программу энергосбережения предприятия, которая должна содержать:

Пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации мероприятий Программы, запланированные целевые показатели реализации мероприятий Программы, анализ существующего и прогнозируемого состояния энергетических систем (электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения);

Сроки проведения и периодичность проведения обязательных энергетических обследований по каждой энергетической системе;

Годовые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующего мероприятия. Целевые значения данных показателей для отдельных мероприятий (проектов);

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов по каждому мероприятию в натуральном и стоимостном выражении;

Годовую информацию о величине финансирования мероприятий и повышению энергетической эффективности по каждому мероприятию;

Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы, в том числе документы, подтверждающие достоверность и экономическую обоснованность определения стоимости запланированных мероприятий Программы.

4.10. Общие сведения по филиалам и энергетические характеристики приведены ниже:

- Воронежский вагоноремонтный завод

| 1. | Общие сведения о предприятии |
| --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал открытого акционерного общества «Вагонреммаш» |
|  | Юридический адрес, тел./факс | 111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов,домовл.4 т/ф 279-66-48; |
| 1.2. |  | Количество | Площадь (кв.м) |
|  | Количество зданий без тепловой нагрузки | 23 | 7 403,9 |
|  | Количество зданий с тепловой нагрузкой до: |  |  |
|  | 0,2 Гкал/ч (0,24 МВт) | 26 | 16 290,5 |
|  | 0,4 Гкал/ч (0,48 МВт) | 1 | 3 375,2 |
|  | 0,6 Гкал/ч (0,72 МВт) | 3 | 8 430,1 |
|  | 1,0 Гкал/ч (1,20 МВт) | 2 | 7 662,6 |
|  | 2,0 Гкал/ч (2,40 МВт) | 1 | 8 065,9 |
|  | 12,0 Гкал/ч | 2 | 92 619,9 |
|  | Количество зданий жилой зоны обслуживаемых котельной завода с общей тепловой нагрузкой 9,742 Гкал/час | 30 |  |
| 2. | Энергетическая характеристика предприятия |
| 2.1. | Наличие приборов учета и контроля |
|  | Количество электрических вводов До 1 кВ Свыше 1 кВ | 4 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 4 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | 8 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
|  | Установленная мощность трансформаторных подстанций |  |
|  | Количество тепловых вводов | - | в т.ч. оснащенных приборами учета | - |
|  | Количество газовых вводов | 2 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 1 |
|  | Количество вводов воды | 3 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 3 |
| 2.2. | Система электроснабжения |
|  | Типы трансформаторных подстанций | ТП, КТП |
|  | Напряжение | 6кВ/0,4кВ |
|  | Количество линий До 1 кВ Свыше 1 кВ | 89 28 |
|  | Заявленная мощность в часы максимум | 3500 |
|  | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч | 16688 |
|  | Стоимость 1 кВт·ч (с НДС) | 3,15 |
|  | Передача эл.энергии субабонентам | Кол-во | кВт час | Руб. в год |
|  |  | 17 | 403594 | 1271321,1 |
| 2.3. | Система теплоснабжения |
|  | Годовое потребление тепловой энергии,Гкал | 62836 |
|  | Количество котлов и их типы | ДЕ-16-14ГМ – 2шт; ПТВМ-30М – 2 шт |
|  | Вид и количество потребляемого топлива в год | 10414 твс.м3 |
|  | Среднегодовая выработка тепла, Гкал | 74759 |
|  | Наличие сторонних потребителей тепловой энергии | 18191 Гкал |
|  | От паровых котлов | нет | в т.ч. на технологию |  |
|  | От водогрейных котлов | Отопление и ГВС 9,742 Гкал/ч | в т.ч. на технологию |  |
|  | Процент возврата конденсата | Нет |
|  | Количество тепловых пунктов | Нет |
|  | Протяженность тепловой сети, м | 8389 м |
|  | Стоимость 1 Гкал (с НДС) | 1181,33 руб. |
|  | Передача теплоэнергии субабонентам | Кол-во | Гкал | Руб. в год |
| 2.4. | Система вентиляции |
|  | Количество приточных систем, вид теплоносителя | 47, теплоноситель-вода |
|  | Количество вытяжных систем | 295 |
|  | Количество тепловых завес | 11 |
| 2.5. | Система холодоснабжения |
|  | Среднегодовое производство холода, кВт |  |
|  | Тип компрессорного оборудования |  |
|  | Вид хладоагента |  |
| 2.6. | Система водоснабжения |
|  | Годовое потребление городской воды,тыс. м3 | Питьевой 120,67 технической 253,67 |
|  | Наличие собственных источников водоснабжения, тип, количество | - |
|  | Наличие систем оборотного водоснабжения, тип, количество | - |
|  | Годовое потребление артезианской воды, м3 | - |
|  | Стоимость 1 м3 воды питьевой технической | 15,79 руб. без НДС 10,94 руб.без НДС |
| 2.7. | Газовое хозяйство |
|  | Годовое потребление , тыс. м3 | 10414,0 |
|  | Стоимость руб./год | 39 057 380 |
|  | Печи, шт. | - |
|  | Коллекторы, шт. | - |
|  | Котлы, шт. | 4 |
|  | Количество прочего газового оборудования и их типы, шт. | Газовые инфракрасные излучатели (ГИИ) AR-50; AR-40 -201 шт.; газовые воздухо-нагре-ватели (ГВН) GO-425 - 2 шт.; G-65 – 1 шт.; RKA 190N-2 шт.; |
|  | Передача газа субабонентам | Кол-во | тыс. м3 | Руб. в год |
|  |  | - | - | - |
| 2.8. | Система воздухоснабжения, |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров централизованной системы | 1.Компрессор тип ВВ-32/8, произв.– 32 м3/мин., мощ.-200кВт., год выпуска 2004 .2 Компрессор тип ВВ-32/8АУЗ произв.– 32 м3/мин., мощ.-200кВт., год выпуска 2004 3. Компрессор тип ВВ-50/8МУЗ, произв.– 50м3/мин., мощ.-300кВт., год выпуска 2004 4 Компрессор тип ВВ-50 /8МУЗ, произв.– 50 м3/мин., мощ.-300кВт., год выпуска 2004 5 Компрессор тип ВВ-50 /8МУЗ, произв.– 50 м3/мин., мощ.-300кВт., год выпуска 2004 26 Компрессор INGERSOLL – RAND тип 250-2S произ.45 м3/мин. мощ.250 кВт, год выпуска 2004 |
|  | Система охлаждения | Воздушное |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров децентрализованной системы | - |
|  | Система охлаждения | - |
| 2.9. | Система канализации |
|  | Наличие собственных, КНС и очистных сооружений,тип ОС,проектная мощность | Локальные очистные сооружения проектная мощность 1300м3/сут (1975г.) |
| 2.10. | Моторное топливо |
|  | Количество моторных агрегатов |  |
|  | Кол-во потреблённого топлива в л./год |  |
|  | Стоимость потреблённого топлива,руб.год |  |
|  | Способ измерения расхода топлива |  |
| 2.11. | Энергетическое технологическое оборудование |
|  | Количество технологических линий | 2 |
|  | Количество электроприемников технологических линий | 16 |
|  | газовые печи | - |
|  | электропечи | 14 | в т.ч. индукционные | 2 |
|  | другое оборудование | 1505 |

- Тамбовский вагоноремонтный завод

| 1. | Общие сведения о предприятии |
| --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование | Тамбовский ВРЗ ОАО «ВРМ» |
|  | Юридический адрес, тел./факс | 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл.4 |
| 1.2. |  | Количество | Площадь (кв.м) |
|  | Количество зданий без тепловой нагрузки | 18 | 17305 |
|  | Количество зданий с тепловой нагрузкой до: |  |  |
|  | 0,2 Гкал/ч (0,24 МВт) | 21 | 35356 |
|  | 0,4 Гкал/ч (0,48 МВт) | 1 | 3304 |
|  | 0,6 Гкал/ч (0,72 МВт) | 2 | 9251 |
|  | 1,0 Гкал/ч (1,20 МВт) | 4 | 18639 |
|  | 2,0 Гкал/ч (2,40 МВт) | 4 | 20832 |
| 2. | Энергетическая характеристика предприятия |
| 2.1. | Наличие приборов учета и контроля |
|  | Количество электрических вводов До 1 кВ Свыше 1 кВ |  | в т.ч. оснащенных приборами учета | 4 |
|  | Количество трансформаторных подстанций |  | в т.ч. оснащенных приборами учета | 10шт 1шт ГРУ |
|  | Установленная мощность трансформаторных подстанций |  |
|  | Количество тепловых вводов | 32 | в т.ч. оснащенных приборами учета | нет |
|  | Количество газовых вводов | 1 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 1 |
|  | Количество вводов воды |  | в т.ч. оснащенных приборами учета |  |
| 2.2. | Система электроснабжения |
|  | Типы трансформаторных подстанций | Понижающие, закрытые, распределительные |
|  | Напряжение | 6000/380 |
|  | Количество линий До 1 кВ Свыше 1 кВ | 2 |
|  | Заявленная мощность в часы максимум |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч | 26563 |
|  | Стоимость 1 кВт·ч (с НДС) | 3,62 |
|  | Передача эл.энергии субабонентам | Кол-во | кВт/час | Руб. в год |
|  |  |  | 218522 | 369302,18 |
| 2.3. | Система теплоснабжения |
|  | Годовое потребление тепловой энергии,Гкал | 42536 |
|  | Количество котлов и их типы | ДЕ 25-14ГМ , 2 - шт КВГМ-20-150, 2 - шт. |
|  | Вид и количество потребляемого топлива в год | ГАЗ 6081269 М3 |
|  | Среднегодовая выработка тепла, Гкал | 45538 |
|  | Наличие сторонних потребителей тепловой энергии | Общий годовой отпуск стор0нним потребителям -3002 Гкал/год |
|  | От паровых котлов | ГВС | в т.ч. на технологию | нет |
|  | От водогрейных котлов | Отоп-ление | в т.ч. на технологию | нет |
|  | Процент возврата конденсата | 0 |
|  | Количество тепловых пунктов | 30 (распределительных гребёнок) |
|  | Протяженность тепловой сети, м | 10600 |
|  | Стоимость 1 Гкал (с НДС) |  |
|  | Передача теплоэнергии субабонентам | Кол-во | Гкал | Руб. в год |
|  |  |  | 3002 | 2985000 |
| 2.4. | Система вентиляции |
|  | Количество приточных систем, вид теплоносителя | 35 ед. (теплоноситель – вода) |
|  | Количество вытяжных систем | 153 ед. |
|  | Количество тепловых завес | 44 ед., (теплоноситель – вода) |
| 2.5. | Система холодоснабжения |
|  | Среднегодовое производство холода, кВт |  |
|  | Тип компрессорного оборудования |  |
|  | Вид хладоагента |  |
| 2.6. | Система водоснабжения |
|  | Годовое потребление городской воды, м3 | 9348 |
|  | Наличие собственных источников водоснабжения, тип, количество | 2 СКВАЖИНЫ |
|  | Наличие систем оборотного водоснабжения, тип, количество |  |
|  | Годовое потребление артезианской воды, м3 | 349828 |
|  | Стоимость 1 м3 воды | 10,52 руб. без НДС |
| 2.7. | Газовое хозяйство |
|  | Годовое потребление , тыс. м3 | 7955363 |
|  | Стоимость тыс. руб./год | 37594,06 |
|  | Печи, шт. | 13 |
|  | Коллекторы, шт. |  |
|  | Котлы, шт. | 4 |
|  | Количество прочего газового оборудования и их типы, шт. |  |
|  | Передача газа субабонентам | Кол-во | тыс. м3 | Руб. в год |
| 2.8. | Система воздухоснабжения, |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров централизованной системы | №1 - ВП-50/8 1967г. инв.№45962, производительность 50м³/ч №2 – ВП-30/8 1972г. инв.№45964. производительность 30м³/ч №3 – ВП-50/8 1963г. инв.№45961, производительность 50м³/ч №4 – ВП-30/8 1969г. инв.№45963, производительность 30м³/ч №5 – ВП-50/8 1961г. инв.№45960, производительность 50м³/ч №6 – 7ВВ-40/9 1998г. инв.№101085, производительность 40м³/ч №7 - Аtlas Copco GA50 2005г. инв.№101283 |
|  | Система охлаждения | водяное |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров децентрализованной системы | Atlos Copko GА15 -1шт. |
|  | Система охлаждения | воздушная |
| 2.9. | Система канализации |
|  | Наличие собственных, КНС и очистных сооружений,тип ОС,проектная мощность | КНС-1шт. |
| 2.10. | Моторное топливо |
|  | Количество моторных агрегатов |  |
|  | Кол-во потреблённого топлива в л./год |  |
|  | Стоимость потреблённого топлива,руб.год |  |
|  | Способ измерения расхода топлива |  |
| 2.11. | Энергетическое технологическое оборудование |
|  | Количество технологических линий |  |
|  | Количество электроприемников технологических линий |  |
|  | газовые печи |  |
|  | электропечи |  | в т.ч. индукционные |  |
|  | другое оборудование |  |

- Новороссийский вагоноремонтный завод

| 1. | Общие сведения о предприятии |
| --- | --- |
| 1.1. | Полное наименование | Новороссийский вагоноремонтный завод ОАО «Вагонреммаш» |
|  | Юридический адрес, тел./факс | 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.4 |
| 1.2. |  | Количество | Площадь (кв.м) |
|  | Количество зданий без тепловой нагрузки | 27 |  |
|  | Количество зданий с тепловой нагрузкой до: |  |  |
|  | 0,2 Гкал/ч (0,24 МВт) | 89 |  |
|  | 0,4 Гкал/ч (0,48 МВт) |  |  |
|  | 0,6 Гкал/ч (0,72 МВт) |  |  |
|  | 1,0 Гкал/ч (1,20 МВт) |  |  |
|  | 2,0 Гкал/ч (2,40 МВт) |  |  |
| 2. | Энергетическая характеристика предприятия |
| 2.1. | Наличие приборов учета и контроля |
|  | Количество электрических вводов До 1 кВ Свыше 1 кВ | 79 4 | в т.ч. оснащенных приборами учета |  |
|  | Количество трансформаторных подстанций | 10 | в т.ч. оснащенных приборами учета |  |
|  | Установленная мощность трансформаторных подстанций | 2750 |
|  | Количество тепловых вводов |  | в т.ч. оснащенных приборами учета |  |
|  | Количество газовых вводов | 1 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 1 |
|  | Количество вводов воды | 2 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
| 2.2. | Система электроснабжения |
|  | Типы трансформаторных подстанций | ТП, КТП, РП |
|  | Напряжение | 10,6 |
|  | Количество линий До 1 кВ Свыше 1 кВ | 68 11 |
|  | Заявленная мощность в часы максимум | 2750 |
|  | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч | 4723,7 |
|  | Стоимость 1 кВт·ч (с НДС) | 3,42 |
|  | Передача эл.энергии субабонентам | Кол-во | кВт/час | Руб. в год |
|  |  | 9 | 475359 | 1454598,54 |
| 2.3. | Система теплоснабжения |
|  | Годовое потребление тепловой энергии,Гкал | 20363 |
|  | Количество котлов и их типы | 3; ДКВР-10/13 – 2 шт, ДЕ-16/14 – 1 шт. |
|  | Вид и количество потребляемого топлива в год | Природный газ 3 360 тыс. м3/год |
|  | Среднегодовая выработка тепла, Гкал | 17 663 |
|  | Наличие сторонних потребителей тепловой энергии | 8 |
|  | От паровых котлов | 17 663 | в т.ч. на технологию | 2 867 |
|  | От водогрейных котлов | 0 | в т.ч. на технологию | 0 |
|  | Процент возврата конденсата |  |
|  | Количество тепловых пунктов |  |
|  | Протяженность тепловой сети, м | 4754,9 м |

|  | Стоимость 1 Гкал (с НДС) | 1301,19 (по 07 2012) ; 1379,25 (по 09 2012); 1441,94 (по 2013г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Передача теплоэнергии субабонентам | Кол-во | Гкал | Руб. в год |
|  |  | 8 | 1262,33 | 1391971,29 |
| 2.4. | Система вентиляции 129 шт. |
|  | Количество приточных систем, вид теплоносителя |  |
|  | Количество вытяжных систем |  |
|  | Количество тепловых завес | 14 |
| 2.5. | Система холодоснабжения |
|  | Среднегодовое производство холода, кВт |  |
|  | Тип компрессорного оборудования |  |
|  | Вид хладоагента |  |
| 2.6. | Система водоснабжения |
|  | Годовое потребление городской воды,тыс. м3 | 57,54 |
|  | Наличие собственных источников водоснабжения, тип, количество | - |
|  | Наличие систем оборотного водоснабжения, тип, количество |  |
|  | Годовое потребление артезианской воды, м3 | - |
|  | Стоимость 1 м3 воды | 30,12 |
| 2.7. | Газовое хозяйство |
|  | Годовое потребление , тыс. м3 | 2907,42 |
|  | Стоимость тыс. руб./год | 10644,74 |
|  | Печи, шт. | 3 |
|  | Коллекторы, шт. |  |
|  | Котлы, шт. | 3 |
|  | Количество прочего газового оборудования и их типы, шт. | Горны огневые – 5 ед. |
|  | Передача газа субабонентам | Кол-во | тыс. м3 | Руб. в год |
|  |  | - | - | - |
| 2.8. | Система воздухоснабжения, |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров централизованной системы | 205ВП-30/8-1 шт.; 305ВП-30/8 – 2 шт. |
|  | Система охлаждения | Водяное |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров децентрализованной системы | GA18FF 3.1 м3/мин; GA30FF 2 шт. 6 м3/мин |
|  | Система охлаждения | Воздушная |
| 2.9. | Система канализации |
|  | Наличие собственных, КНС и очистных сооружений,тип ОС,проектная мощность | 1 |
| 2.10. | Моторное топливо |
|  | Количество моторных агрегатов | 23 |
|  | Кол-во потреблённого топлива в л./год | 207 |
|  | Стоимость потреблённого топлива,тыс. руб.год | 4403 |
|  | Способ измерения расхода топлива |  |
| 2.11. | Энергетическое технологическое оборудование |
|  | Количество технологических линий |  |
|  | Количество электроприемников технологических линий |  |
|  | газовые печи | 10 |
|  | электропечи | 2 | в т.ч. индукционные |  |
|  | другое оборудование |  |