Техническое задание.

### Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по ремонту электрооборудования систем  энергоснабжения,  кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, проходящих капитальный ремонт в объеме КР-1, КР-2 на Воронежском ВРЗ – филиале ОАО «Вагонреммаш» в 2013 г.

### Предельная (максимальная) стоимость за весь объём работ (270 вагонов) составляет – 36 688 561 (тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 20 копеек без учёта НДС.

Предельная стоимость за ремонт электрооборудования систем энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения одного пассажирского вагона составляет 135 883 (сто тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 56 копеек без учета НДС.

4.3.   Срок выполнения работ – с момента  заключения договора  до 31.12.2013 года.

4.4. Перечень электрооборудования систем энергоснабжения,  кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, подлежащих ремонту:

4.4.1 Система энергоснабжения включает в себя:

− комплект электрооборудования типа ЭВ различных модификаций   производства АО «Латво», Латвия, г. Рига LV-1005, ул. Ганибу Данбис, д.31;

− комплект электрооборудования типа ЭВА различных модификаций  производства ЗАО «Кросна», 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27;

− комплект электрооборудования типа ЭПВ и Э-12 различных модификаций  производства ООО НПЦ «Экспресс», 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13;

− комплект электрооборудования типа ЭПВ различных модификаций  производства ЗАО «Элсиэл», 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 32;

− комплект электрооборудования типа ЭВ различных модификаций  производства ООО «Вагонмашсервис Компани», г. С-Пб, Московский пр-т, д. 115;

− комплект электрооборудования типа ШР САУКД различных модификаций  производства ООО «Хартрон-Экспресс», 61070, Украина, г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1;

– высоковольтный преобразователь напряжения типа М-1ТП-46 различных модификаций и исполнений производства «Siemens», Германия;

– высоковольтный преобразователь напряжения типа ПВС-40 различных модификаций и исполнений производства ООО «Гамем», Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.10;

– высоковольтный преобразователь напряжения типа СВП-ППЕТ-90-450 различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Элсиэл» ЗАО «Элсиэл», г. Москва.

4.4.2. Ремонт системы энергоснабжения включает в себя: ремонт пультов управления (ПУ), подвагонных ящиков (ящик вводного устройства (ЯВУ), ящик низковольтный (ЯН), ящик высоковольтный (ЯВ), высоковольтный преобразователь напряжения (ВПН)).

4.4.2.1 Ремонт  ПУ включает в себя:

Очистка электрооборудования и корпуса ПУ от пыли и грязи.

Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпуса ПУ:

– проверка комплектности ПУ и отсутствия посторонних предметов;

– проверка наличия механических повреждений;

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках;

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных;

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов;

– замена повреждённых разъемов, клеммников;

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов и  надежности их фиксации;

− замена неисправных хомутов или других элементов фиксации монтажных жгутов;

− замена поврежденных проводов и монтажных жгутов;

− замена поврежденных силовых кабелей внутри ПУ;

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников;

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений;

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры, электронных блоков и органов управления ПУ;

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры, электронных блоков и органов управления ПУ;

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным номиналам;

– демонтаж, монтаж, проверка работоспособности и диагностика блоков управления генератором и защиты электрооборудования, испытание блоков на стенде;

− демонтаж, монтаж, проверка работоспособности и диагностика блоков БУС, блока управления заслонками и пр., испытание блоков на стенде;

− демонтаж, монтаж, проверка работоспособности и диагностика блоков СКДУ, испытание блоков на стенде;

− демонтаж, монтаж, проверка автоматических выключателей и тепловых реле на срабатывание на стенде;

− проверка работоспособности реле, контакторов и пускателей;

− проверка работоспособности кнопок, тумблеров, переключателей, пакетных и галетных переключателей;

− проверка работоспособности индикаторных ламп, светодиодов, звонковых и сигнализационных устройств;

− демонтаж, монтаж, проверка работоспособности измерительных приборов (амперметров, вольтметров, шунтов, датчиков тока, трансформаторов тока), поверка приборов с нанесением клейма;

– демонтаж, монтаж, проверка работоспособности, диагностика блоков автоматического управления (БАУ), блоков управления кондиционером (БУК), программируемых логических контроллеров (ПЛК) с сенсорными панелями индикации.

– проверка наличия в ПУ огнетушителя, проверка его целостности и срока службы;

− нанесение отсутствующих трафаретов и надписей;

− нанесение на контактные соединения термоиндикаторной краски (если предусмотрено документацией на ПУ);

− пломбирование блоков БАУ, БУК, ПЛК с сенсорной панелью, СКДУ, блоков управления генератором и защиты электрооборудования (РНГ, БЗ, БУЭК и др.);

− вывешивание в ПУ схемы электрической принципиальной (фотосхемы) в случае её отсутствия.

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и дефектации электрооборудования ПУ:

− ремонт или замена блоков автоматического управления (БАУ), блоков управления кондиционером (БУК), программируемых логических контроллеров (ПЛК) с сенсорными панелями индикации.

− ремонт или замена блоков управления генератором и защиты электрооборудования;

− ремонт или замена блоков БУС, блока управления заслонками и пр.;

−  ремонт или замена блоков СКДУ;

−  ремонт или замена автоматических выключателей;

− ремонт или замена сгоревших плавких предохранителей;

−  ремонт или замена реле, контакторов, пускателей;

− ремонт или замена кнопок, тумблеров, переключателей, пакетных и галетных переключателей;

− ремонт или замена индикаторных ламп, светодиодов, звонковых и сигнализационных устройств;

− ремонт или замена измерительных приборов (амперметров, вольтметров, шунтов, датчиков тока, трансформаторов тока);

− установка отсутствующих или замена неисправных огнетушителей.

4.4.2.2. Ремонт подвагонных ящиков (ЯВ, ЯВУ, ЯН, ВПН) включает в себя:

Очистка корпусов ящиков снаружи и внутри, а также электрооборудования ящиков от пыли и грязи.

Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпусов ящиков:

– проверка комплектности ящиков и отсутствия посторонних предметов;

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках;

– проверка наличия механических повреждений;

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных;

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов;

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов и  надежности их фиксации;

− замена поврежденных проводов и монтажных жгутов;

−  замена поврежденных силовых кабелей внутри ящиков;

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников;

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений;

− нанесение на контактные соединения термоиндикаторной краски (если предусмотрено документацией на ящики);

– проверка наличия и состояния уплотнительных прокладок крышек ящиков;

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и электронных блоков;

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным номиналам;

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и электронных блоков;

– проверка функционирования защитной, коммутационной аппаратуры, электронных блоков;

– проверка исправности и дефектация трансформатора ЯВУ;

− проверка исправности и дефектация диодных модулей ЯН;

− проверка исправности и дефектация автоматических выключателей, контакторов, реле, кнопок, пакетных переключателей, концевых выключателей ЯН, ЯВУ и ЯВ;

− дефектация, регулировка и проверка срабатывания высоковольтных контакторов ЯВ без подачи 3000 В;

− очистка и смазка ножа-расцепителя ЯВ;

− проверка срабатывания дифференциальной защиты высоковольтных контакторов без подачи 3000 В;

− регулировка и ремонт запоров, замков, клеммных коробок ящиков;

− нанесение отсутствующих трафаретов и надписей;

– вывешивание в ящиках схемы электрической монтажной в случае её отсутствия.

Замена в ящиках плавких вставок предохранителей генератора и аккумуляторной батареи независимо от их состояния.

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и дефектации ящиков:

− ремонт или замена трансформатора ЯВУ;

− ремонт или замена диодных модулей ЯН;

− ремонт или замена автоматических выключателей, контакторов, реле, кнопок, пакетных переключателей, концевых выключателей ЯН, ЯВУ и ЯВ;

− ремонт или замена высоковольтных контакторов ЯВ;

− ремонт или замена дифференциальной защиты высоковольтных контакторов;

− ремонт или замена запоров, замков, уплотнений (прокладок) крышек ящиков, клеммных коробок.

При возникновении потребности в замене запасных частей составляется акт, предельная стоимость комплектующих для ремонта систем энергоснабжения с учетом стоимости работ  по их замене приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование комплектующих (или аналог) | Предельная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SIMATIC-панель ТР 177 | 47942,03 |
| 2 | Дисплей СР 552 | 92828,56 |
| 3 | Измеритель-регулятор «ОВЕН» 2ТРМО | 4305,15 |
| 4 | Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ЕМ235 | 18311,87 |
| 5 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов ЕМ223 | 25059,38 |
| 6 | Модуль ввода-вывода сигналов ХЕ08В5 | 25506,62 |
| 7 | Модуль выхода ХО 08R1 | 9765,97 |
| 8 | Модуль входов контроллера XI 16 E1 | 12831,03 |
| 9 | Модуль вывода дискретных сигналов ЕМ222 | 25059,38 |
| 10 | Модуль памяти для S7-22X MC291 | 3359,74 |
| 11 | Модуль вывода аналоговых сигналов SM-323 | 23101,68 |
| 12 | Модуль вывода дискретных сигналов SM-331 | 40603,86 |
| 13 | Центральный модуль контроллера 07KR51 | 18000,00 |
| 14 | Центральный процессор CPU 224, 24 B пост. | 22129,36 |
| 15 | Центральный процессор CPU 226 ХМ, 24 B пост. | 39539,30 |
| 16 | Установка прогр. обеспечения в модуль (панель) управления | 5585,37 |
| 17 | Стекло панели Simatic ТР070, ТР170 | 13830,03 |
| 18 | Автомат АЗРГ-5 (10, 20, 40, 50А) | 1876,96 |
| 19 | Автоматич выключатель АК50Б (10А-63А) | 1298,25 |
| 20 | Автомат защиты двигателя СП25 (4,0-6,3А) | 1811,73 |
| 21 | Автоматич выключатель ВА04-36 (ВА13-29-33) | 4181,73 |
| 22 | Автоматич выключатель ВМ40-3 (2А-63А) | 714,09 |
| 23 | Автоматич выключатель ВМ40-2 (2А-63А) | 562,81 |
| 24 | Автоматич выключатель ВА-61F-29-3 (2А-63А) | 1277,86 |
| 25 | Автоматич выключатель ВА-61F-29-2 (2А-63А) | 1089,81 |
| 26 | Автомат ВА21-29-3400-У3 3-х фазный 380в 63А | 5052,84 |
| 27 | Автоматич выключатель ВА21-F3200-У3 10А | 769,94 |
| 28 | Автоматич выключатель 3-полюсный S203 C50 | 1967,14 |
| 29 | Автоматич выключатель 3-полюсный S293 C50 | 1722,11 |
| 30 | Автоматич выключатель S282UC (2А-63А) | 5449,90 |
| 31 | Автоматич выключатель 2-полюсный S282UC (B16, B25) | 3545,99 |
| 32 | Автоматич выключатель 2-полюсный S282UC К6 | 5145,18 |
| 33 | Автомат защиты двигателя MS-116 (325) | 6086,63 |
| 34 | Автомат защиты двигателя MS-450 | 5550,33 |
| 35 | Термовыключатель ТВ 1-2 (ТВ 1-4) | 833,68 |
| 36 | Переключатель галетный ПГК-2П16Н-6 | 861,17 |
| 37 | Переключатель галетный ПГК-5П2Н-6 | 812,44 |
| 38 | Переключатель Single pole with 1803/1202 | 698,17 |
| 39 | Переключатель 1809.1302 MARQUART | 310,03 |
| 40 | Переключатель ПТ 57-6-3 | 834,25 |
| 41 | Переключатель пакетный ПКУ2-11-118УЗ | 1725,05 |
| 42 | Переключатель пакетный ПКУ2-11-4УЗ | 736,38 |
| 43 | Переключатель пакетный ПКУ2-11-6УЗ | 1636,27 |
| 44 | Кнопка К 4-1 | 393,29 |
| 45 | Контактор 100-М09NZ243 | 1729,15 |
| 46 | Контактор 100-С37ZD00 110 VDC | 6701,09 |
| 47 | Контактор 11МС9С.10.110 | 1922,03 |
| 48 | Контактор 1КМ016М | 36827,17 |
| 49 | Контактор 2КМ.010-81 | 32811,44 |
| 50 | Контактор 2КМ.020М-08 | 32803,71 |
| 51 | Контактор AF50-30-00 | 12872,62 |
| 52 | Контактор EMS-32 | 37619,04 |
| 53 | Контактор 11BF 50 00 380 | 4397,53 |
| 54 | Контактор KG3-10A01 125 | 2871,46 |
| 55 | Контактор KG3-22A01 125 | 4175,46 |
| 56 | Контактор TAL9-22-00(-01; -10) (ТВС) | 4448,40 |
| 57 | Контактор TAL9-30-00(-01; -10) (ТВС) | 4291,51 |
| 58 | Контактор TAL16-30-00(-01; 10) (ТВС) | 5623,53 |
| 59 | Контактор TAL26-30-00(-01; -10) (ТВС) | 6584,72 |
| 60 | Контактор TAL30-30-00(-01; -10) (ТВС) | 6210,09 |
| 61 | Контактор К1-07D00-40-125VS | 2734,86 |
| 62 | Контактор СН800 | 42410,34 |
| 63 | Контактор КВЗ-1 У2 | 37619,04 |
| 64 | Контактор КД257Г | 397,53 |
| 65 | Контактор КЕ 012 У3 | 703,39 |
| 66 | Контактор КЕ 022.У3 | 570,93 |
| 67 | Контактор КИПД41Б1-М | 101,75 |
| 68 | Контактор КН-142М | 9398,19 |
| 69 | Контактор КН-143М | 10744,60 |
| 70 | Контактор КН-144М | 10162,40 |
| 71 | Контактор КН-243М | 11549,39 |
| 72 | Контактор КНЕ 130У-110В | 4923,27 |
| 73 | Контактор КНЕ-229 | 3952,92 |
| 74 | Контактор компрессора 3RT | 12950,20 |
| 75 | Контактор КПД-110ЕУ2 | 8013,96 |
| 76 | Контактор (мини)11BG 09 10 D110 | 1524,56 |
| 77 | Контактор СКС 233 ОДЛ | 9708,60 |
| 78 | Контактор ТАЕ 50-30-00 | 11182,14 |
| 79 | Контактор ТВС7-30-10 | 1575,66 |
| 80 | Контактор ТКПМ 121 У2 110В | 13442,37 |
| 81 | Контактор ТКС 6-31Z(ТКС 6-40Е) | 2619,34 |
| 82 | Контактор Esu-160 | 29672,26 |
| 83 | Контактор КНЕ-220 | 3210,92 |
| 84 | Контактор КНЕ-230 | 3210,92 |
| 85 | Контактор СКД 233 ОДЛ | 7981,27 |
| 86 | Контактор ТКС 40Е | 4930,95 |
| 87 | Контактор МК2-30 УЗА | 6668,17 |
| 88 | Контакторный блок СА5-01 (10) | 503,25 |
| 89 | Контактор электромагнитный переменного тока типа КПТ-385К-Д | 10633,88 |
| 90 | В/В контактор МК-14 | 23231,58 |
| 91 | В/В контактор МК 17 черт. 6ТС.241.017 Сп | 18349,31 |
| 92 | Катушка ВВ контактора МК14 (МК17) | 9373,08 |
| 93 | Катушка ВВ контактора КВ-3-1 | 11463,58 |
| 94 | Катушка контактора TS-160 | 7053,69 |
| 95 | Катушка реле замедления Rzag6 | 6473,85 |
| 96 | Колодка реле 40.52 Finder IGI C250 Type 95.75 | 1051,12 |
| 97 | Доп. контакт 140-MN (IH3-IHO) | 522,17 |
| 98 | Доп. контакт боковой 100-SB11 INO/INC | 428,23 |
| 99 | Доп. контакт для MS 495 HKS4-11 2 пол. | 509,65 |
| 100 | Доп. контакт для микроконтактора 100-М09 (4НО) | 456,54 |
| 101 | Реле 302270240010 (24V 1,25А) | 330,05 |
| 102 | Реле 40.52, катушка 110В (40.529.110.0000) | 310,81 |
| 103 | Реле 40.52, катушка 24В (40.529.024.0000) | 335,64 |
| 104 | Реле TYCO | 279,65 |
| 105 | Реле ЕЛ12М 380В | 1740,04 |
| 106 | Реле РНЕ-44 110В | 3690,08 |
| 107 | Реле РЭК 59 | 931,82 |
| 108 | Реле 40.51.7.024 (24V; 10А) | 544,75 |
| 109 | Реле времени СТ-MBS.22 многофун | 4401,23 |
| 110 | Реле герконовое KV-4 «Кросна» | 6965,76 |
| 111 | Реле контроля напряжения СМ-PFS | 3437,64 |
| 112 | Реле контроля фаз СМ-PAS | 10320,09 |
| 113 | Реле температурное ТРМ-11-11-70 (-80; -100) | 3873,70 |
| 114 | Реле последовательности фаз EBERLE WPH-2 | 4198,81 |
| 115 | Таймер электронный CT-ERE 0,3-30 мин. | 1880,55 |
| 116 | Таймер электронный CT-ERE 0,3-30 сек. | 1880,55 |
| 117 | Двигатель П11М-110DVC 1500/3000 об/мин | 15725,85 |
| 118 | Двигатель насоса отопления НЦ4,5/3,5 М11П | 18600,15 |
| 119 | Двигатель АИР 90L4У1 | 15043,36 |
| 120 | Блок контакта НК 11 | 310,62 |
| 121 | Блок контакта НК 22 | 401,65 |
| 122 | Блок контроля перегрева букс (БКПБ 056 110) | 5326,79 |
| 123 | Блок МТКд-40-7-2 | 6344,17 |
| 124 | Блок МТОТО-80 | 3751,20 |
| 125 | Блок питания 110/24V | 2567,23 |
| 126 | Блок регулирования напряжения генератора (БРНГ ЖИТМ 421243.001) «Кросна» | 85545,23 |
| 127 | Регулятор напряжения сети РНС ЖИТМ 436.432.001 | 45335,26 |
| 128 | Блок управления генератором БУГ | 17538,03 |
| 129 | Блок управления отоплением БУО | 14036,30 |
| 130 | Преобразователь напряжения БИ-1 | 13982,96 |
| 131 | Преобразователь напряжения БИ-2 | 46239,49 |
| 132 | Модуль стабилизатора МС-02 | 22521,86 |
| 133 | Модуль генератора МГ-03 | 25305,59 |
| 134 | Модуль генератора МГ-11 | 25305,59 |
| 135 | Модуль защиты М3-03 | 22696,78 |
| 136 | Модуль питания МП-05 | 16341,02 |
| 137 | Модуль питания МП-06 | 25305,59 |
| 138 | Плата высоковольтного контура 110В | 7866,89 |
| 139 | Плата высоковольтного контура 50В | 7866,89 |
| 140 | Вольтметр М42300, 0-250В-1,5 (М42300, 10-250В-1,5-В) | 1449,63 |
| 141 | Вольтметр М42300, 0-25В-1,5 | 1266,24 |
| 142 | Амперметр М42300, 300-0-300А-1,5 | 1266,24 |
| 143 | Амперметр М42300, 0-300-1,5(М42300, 200-0-200-1,5) | 1386,95 |
| 144 | Датчик тока LEM LT 100-S/SP30 (SP92) | 6492,19 |
| 145 | Датчик тока LEM LT 100-S/SP42 | 6492,19 |
| 146 | Датчик тока LEM LT 300-S/SP2 (SP50) | 6290,49 |
| 147 | Датчик герконного реле ВВ ящика | 1909,61 |
| 148 | Датчик тока LEM LT100-S/SP97 | 6290,49 |
| 149 | Термостат KTS-0-60 | 1952,46 |
| 150 | Диодный модуль 100-FSD250 | 432,96 |
| 151 | Диодный модуль CRD4 12-250VDC | 355,20 |
| 152 | Диодный модуль для реле 40.52, катушка 110В | 300,68 |
| 153 | Диодный модуль для реле 40.52, катушка 24В | 303,43 |
| 154 | Диодный модуль МД1-150-9 | 1905,24 |
| 155 | Диодный модуль МД1-160-12 | 1905,24 |
| 156 | Диодный модуль МД3-250-15-С УХЛ2 | 5125,19 |
| 157 | Диодный модуль МДД -250 | 4944,34 |
| 158 | Диодный модуль IRKE 91 | 1505,30 |
| 159 | Диод RD7/250 24….250B | 852,46 |
| 160 | Диод RT5/264 | 1083,76 |
| 161 | Светодиод АЛ 307ЖМ | 111,92 |
| 162 | Светодиод АЛ 307Т1 | 111,92 |
| 163 | Светодиод АЛ 307 Ф1 | 111,92 |
| 164 | Светодиод L-59EGW | 161,05 |
| 165 | Светодиод L-53GD | 118,92 |
| 166 | Светодиод L-53YD | 118,80 |
| 167 | Светодиод L-53HD | 118,80 |
| 168 | Диодный мост 9901300000 | 448,94 |
| 169 | Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф | 3811,86 |
| 170 | Конденсатор rwe-lc-6800мкф/400В | 3040,84 |
| 171 | Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф | 3811,86 |
| 172 | Конденсатор В43458-400V-3300мкф | 2358,77 |
| 173 | Конденсатор SR-450-220 | 817,14 |
| 174 | Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф | 3811,86 |
| 175 | Резистор ПЭВ-25 8,2 кОм | 380,98 |
| 176 | Плата индикации левой дверцы ПУЭ 12.09.07.02.201 К(А-21) | 3749,20 |
| 177 | Плата индикации левой дверцы ПУЭ 12.09.07.02.301 К(А-22) | 2983,07 |
| 178 | Плата индикации 12.02.07.03.501 | 3168,05 |
| 179 | Плата индикации 12.03.07.02.201 | 3689,73 |
| 180 | Плата индикации 12.03.07.03.501 | 4113,89 |
| 181 | Плата индикации 12.05.07.03.501 | 4429,10 |
| 182 | Плата индикации 12.07.07.03.501 | 5105,57 |
| 183 | Блок реле частоты БРЧ | 10781,34 |
| 184 | Блок регулирования частоты (БРЧ-128) | 11268,95 |
| 185 | Блок защиты (Б3-128) «Экспресс» | 11268,95 |
| 186 | Блок регулирования напряжения генератора (БРНГ-142, БРНГ-142М) «Экспресс» | 8537,67 |
| 187 | Блок регилирования частоты (БРЧ-142, БРЧ-142М) «Экспресс» | 8537,67 |
| 188 | Блок защиты (БЗ-142, БЗ-142М) | 7751,23 |
| 189 | Ограничитель напряжения Э-00.01.24.00.000 (Э-00.00.24.00.000) | 49949,80 |
| 190 | Контроллер климатической установки (ККУ) | 22918,28 |
| 191 | Блок питания БП-2х12 Э-10.02.07.55.000 | 10976,95 |
| 192 | Предохранитель ПКЖ-106-3-10 | 1381,38 |
| 193 | Предохранитель ПН 2-250-10 УХЛЗ. (Вставка 125А, 250А) ТУ 16-522.113-75 | 271,05 |
| 194 | Предохранитель ПР2-100-200/200А | 986,84 |
| 195 | Предохранитель ППН-35-(100А-250А) | 412,39 |
| 196 | Предохранитель ППН-33-(32А-200А) | 412,39 |
| 197 | Держатель предохранителя FH-043 | 323,37 |
| 198 | Держатель предохранителя WAGO XCFR-2 | 405,13 |
| 199 | Держатель предохранителя ДВП4-2В | 277,27 |
| 200 | Вставка плавкая ВП1-1 2А | 101,99 |
| 201 | Вставка плавкая ВП2Б-1В (0,5А-10А) | 107,68 |
| 202 | Вставка плавкая ВПТ6-31 | 110,43 |
| 203 | Вставка плавкая FU 520 5х20 (0,5А-10А) | 111,19 |
| 204 | Вставка плавкая ПЖ 1,1-3-31,5А | 335,70 |
| 205 | Вставка плавкая ПЖ35-250 (160А, 250А) | 110,95 |
| 206 | Вставка плавкая D2,5/8.SFT.2L (0,5-10)А | 151,42 |
| 207 | Вставка плавкая ПН-2 250/(100А-250А) | 174,71 |
| 208 | Кабель XS 17 разъем (модуль МИ) ХР 17 (силовой кабель компрессора КУ 1-го канала модуль МИ) | 5080,92 |
| 209 | Кабель XS 18 разъем (модуль МИ) ХР 18 (вагон-вентилятор конденсатора 2-го канала) | 4231,57 |
| 210 | Кабель XS 19 разъем (модуль МИ) ХР 19 (вагон- приточный вентилятор 3-го канала) | 5271,14 |
| 211 | Кабель XS 3 разъем (модуль МПН) ХР 3-XS 13 (силовой кабель 530В соединение МПН с МИ) ХР 13 разъем (модуль МИ) | 8303,73 |
| 212 | Кабель XS 4 разъем (модуль МПН) ХР 4-XS 14 (информационный кабель между МПН и МИ) ХР 14 разъем (модуль МИ) | 10441,32 |
| 213 | ХР 1 разъем (питание + 110В) XS 1 кабель (модуль МПН) | 6705,97 |
| 214 | ХР 10 разъем (информационный разъем по всем каналам модуль МИ) XS 10 кабель (от вагона к модулю МИ) | 8718,35 |
| 215 | ХР 2 разъем (питание – 110В) XS 2 кабель (модуль МПН) | 6522,72 |
| 216 | ХР 5 разъем (модуль МПН) XS 5-ХР 15 кабель (питание вентилятора внутреннего и внешнего обдува модуль МПН) XS 15 разъем (модуль МПН) | 10096,24 |
| 217 | ХР 6 разъем (питание ВИП) XS 6 кабель (модуль МПН) | 4175,38 |
| 218 | Светодиод СКЛ-14А | 258,56 |
| 219 | Автоматический выключатель Ri62 | 827,46 |
| 220 | Автоматический выключатель Ri63 | 842,88 |
| 221 | Автоматический выключатель S282UC-В25, контакт S2-H11 | 1513,39 |
| 222 | Кнопка зеленая универсальная М22DRL-G | 905,02 |
| 223 | Кнопка-грибок красная АЕА22 | 529,34 |
| 224 | Диод SKKE 81/06 | 2257,02 |
| 225 | Кнопка оранжевая универсальная М22DRL-Y (патрон M22CLED-W) | 916,14 |
| 226 | Переключатель 194L-E12-4271 | 1979,31 |
| 227 | Ручка 194L-HE4A-001 | 889,83 |
| 228 | Диод BYT56M | 158,53 |
| 229 | Конденсатор К73-57-1000/500-И-В-1мкФ; | 1478,33 |
| 230 | Конденсатор К73-46-250В-470мкФ; | 3870,98 |
| 231 | Реле СКЕ54 ПД1 ФИЖМ.647612.001 | 1342,12 |
| 232 | Автоматический выключатель S 233C 10 | 1217,98 |
| 233 | Пускатель ПМЛ-4100 380в 50гЦ | 2236,10 |
| 234 | Переключатель пакетный ПП3-60/Н3 исп.1 | 1338,98 |
| 235 | Автоматический выключатель S233-C63 | 2583,56 |
| 236 | 283-601 клемма на Din-рейку | 250,03 |
| 237 | 280-901 клемма на Din-рейку | 214,60 |
| 238 | Варистор СН2-2А-620В в ЯН | 1133,03 |
| 239 | Пьезосирена PIS523 | 924,57 |
| 240 | Розетка подключения внешней сети тип 363С6W(3+1) | 3025,59 |
| 241 | Звонок постоянного тока 32 617-00-00 УХЛ4 ТУ 32-ЦЩ-514-89 | 575,41 |
| 242 | Клеммный зажим (ENTEREI, EC) М 4/6 DZ, пружинный | 261,04 |
| 243 | Клемма 2-уровн. 2.5 мм | 156,21 |
| 244 | Плата ПО1 (процессорная плата) ВЯИЦ 469555.207 | 16353,89 |
| 245 | Трансформатор ТСЗМ-25 0М5 380-320/230/88 | 24598,01 |
| 246 | Трансформатор ТСЛ-1 | 7578,55 |
| 247 | Ремонт и накладка блока БРНГ КРОСНА (в сборе) | 24230,25 |
| 248 | Ремонт блока контроля А2 БРНГ 3.000.128 Э3 КРОСНА | 3761,30 |
| 249 | Ремонт блока ЛОГ1, ЛОГ2 БРНГ КРОСНА | 3761,30 |
| 250 | Ремонт блока обрыва фаз | 2146,30 |
| 251 | Ремонт блока ПИТ БРНГ КРОСНА | 2858,80 |
| 252 | Ремонт блока питания АСА 110/24В | 3421,31 |
| 253 | Ремонт блока питания БП-3(4,5) | 3202,81 |
| 254 | Ремонт блока СИЛ БРНГ КРОСНА | 5028,18 |
| 255 | Ремонт блока УПР БРНГ КРОСНА | 4315,68 |
| 256 | Ремонт блока БРНГ-142(М) | 5330,51 |
| 257 | Ремонт блока БЗ-142 (М) | 4942,37 |
| 258 | Ремонт блока БРЧ-142 | 5330,51 |
| 259 | Ремонт блока питания БП 2х12 | 5330,51 |
| 260 | Ремонт блока управления смывом БУС ЭЧТК | 2723,42 |
| 261 | Ремонт и восстановление оборудования ВВ ящика после возгорания контакторов (без стоимости замены контакторов) | 18357,84 |
| 262 | Ремонт модуля генератора МГ-03(11) | 8243,22 |
| 263 | Ремонт модуля защиты М3-03 | 3333,80 |
| 264 | Ремонт модуля питания МП-05(06) | 4347,57 |
| 265 | Ремонт модуля стабилизатора МС-02 | 5060,07 |
| 266 | Ремонт преобразователя 110/220В БИ-1 (БИ-2) мощностью 0,2-0,5 кВт | 3571,30 |
| 267 | Ремонт регулятора напряжения сети РНС | 6824,34 |
| 268 | Ремонт электронного контроллера ЭЧТК | 2963,30 |
| 269 | Ремонт силовых проводов от ЯН до генератора - замена | 9078,65 |

4.4.3 Система кондиционирования воздуха включает в себя:

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УКВ-31 различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Остров», 141011, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23;

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УКВ ПВ различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Лантеп», г. Москва или ООО «Транскон», 170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 123;

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа КЖ2-4,5/2,5 различных модификаций и исполнений производства ООО «БСК», г. С.-Петербург или ООО «Балтийские кондиционеры», 196603, г. С.-Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, 14/28;

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УКВ-К различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Кросна», г. Москва;

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УК ПВ различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Петроклима», 196084, г. С.-Петербург, ул. Парковая, д. 6, лит. «А»;

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа КАТ2-4-02 различных модификаций и исполнений производства ОАО «ДоКон», 142000, г. Домодедово, Каширское шоссе, 14;

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа S93G различных модификаций и исполнений производства «Хагенук», Германия;

− компрессорный агрегат установки кондиционирования типа МАБ-II типа РУОВ-12А различных модификаций и исполнений производства ОАО «Теплообменник», адрес: 603950, г. Н.-Новгород, пр-т Ленина, 93;

− компрессорный агрегат установки кондиционирования типа МАБ-II типа УКР-1 различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Лантеп», 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132;

− компрессорный агрегат установки кондиционирования типа МАБ-II типа АКГ различных модификаций и исполнений производства ООО «Этон», 211162, респ. Беларусь, Витебская обл., г. Новолуконь, ул. Панчука,7.

– подвагонный преобразователь напряжения типа ПТК-2 или ПТК-2М2 или ПЧ-Т различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Элсиэл», г. Москва;

− подвагонный преобразователь напряжения типа ПЧ различных модификаций и исполнений производства ООО «Гамем», г. Истра;

− подвагонный преобразователь напряжения типа ПНВК различных модификаций и исполнений производства г. Ковров.

4.4.3.1 Ремонт системы кондиционирования воздуха включает в себя: ремонт моноблочных (УКВ), ремонт подвагонных преобразователей напряжения (ПН) и  ремонт компрессорных агрегатов РУОВ-12 и УКР-1.

4.4.3.1.1. Ремонт моноблочных установок кондиционирования воздуха (далее – УКВ) или компрессорных агрегатов системы кондиционирования воздуха включает в себя:

- Демонтаж верхней крышки моноблочной УКВ.

- Очистка моноблочной УКВ обдувом и металлической щеткой. Обдув следует производить сухим воздухом давлением 0,1-0,15 МПа (1-1,5 кгс/см2). Внутреннюю часть кондиционера также очистить от грязи и пыли.

- Проверка комплектности моноблочной УКВ и проверка соответствия типов (марок) её узлов конструкторской документации на данный тип УКВ.

- Проверка состояния узлов моноблочной УКВ:

− надежность и правильность крепления электрических разъемов и соединений;

− наличие и состояние видимого заземления установки и заземления её узлов;

− состояние электрокабелей внутри УКВ;

− состояние приборов защиты (реле давления, датчики, манометры − не должны иметь повреждений);

− состояние запорных вентилей на компрессоре и в жидкостной магистрали (должны быть открыты);

− количество масла в картере компрессора (уровень масла должен быть не ниже ¼ и не выше ¾ высоты смотрового стекла);

− состояние индикатора влажности на смотровом стекле жидкостной магистрали (должен быть зеленого или синего, а не желтого или розового цвета);

− наличие хладагента в системе по показаниям манометров;

− проверка течеискателем герметичности газового контура УКВ (утечки хладона не допускаются);

− проверка сопротивления изоляции электрооборудования УКВ с помощью мегомметра;

− проверка омического сопротивления электрооборудования УКВ.

- Протяжка болтового крепления кондиционера к кузову вагона, гаечных соединений трубопроводов, клеммных зажимов, других соединений.

- Проверка напряжения источников питания составных частей моноблочной УКВ на соответствие требуемым значениям.

- Проверка состояния настройки (уставок) приборов защиты и регулирования (терморегулирующих вентилей, реле давления и т. п.) на соответствие значениям уставок срабатывания.

- Проверка правильности направления вращения осевого и центробежного вентиляторов УКВ по направлению воздушного потока на выходе из осевого вентилятора конденсатора и по величине расхода воздуха на выходе из центробежного вентилятора.

- Контроль работы контактора компрессора (при его наличии).

- Проверка правильности направления вращения ротора компрессора УКВ по показаниям манометров и правильности работы реле (платы) контроля чередования фаз (при его наличии).

- Контроль работы ТЭН-ов электрокалориферов и защитных термореле.

- Контроль срабатывания защитных устройств моноблочной УКВ:

− контроль срабатывания реле высокого давления;

− контроль срабатывания предохранительного реле;

− контроль срабатывания реле давления конденсации;

− контроль срабатывания реле низкого давления.

- Контроль работы датчиков высокого и низкого давления моноблочной УКВ.

- Регулировка настройки терморегулирующих вентилей.

- Контроль работы соленоидных вентилей, четырёхходового клапана (при их наличии).

- Контроль работы реле потока воздуха, термостата, термодатчиков (при их наличии).

- Контроль работы воздушных заслонок.

- Контроль герметичности водяных калориферов.

- Демонтаж резиновых дренажных шлангов, очистка их отверстий для слива конденсата из днища моноблочной УКВ.

- Монтаж верхней крышки моноблочной УКВ.

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и дефектации моноблочных УКВ:

- Ремонт корпуса моноблочной УКВ, клеммной коробки, приборной коробки, восстановление их лакокрасочного покрытия.

- Ремонт электропроводки (замена повреждённых проводов, кабелей, наконечников, клеммников, разъёмов).

- Откачка хладона из газового контура УКВ (при необходимости).

- Ремонт воздухоохладителей, конденсаторов, водяных калориферов (правка или восстановление оребрения, запайка трещин, разрывов, выправление погнутостей, вмятин, восстановление вальцовки и т. д.).

- Ремонт электродвигателей приточного вентилятора, вентилятора конденсатора, электроприводов воздушных заслонок. Объем работ, выполняемых при ремонте электродвигателей определять по результатам дефектации и в соответствии с объемом обязательных работ, указанным в Руководстве по ремонту № 030 ПКБ ЦЛ - 03 РК. При ремонте электродвигателей должен быть выполнен следующий  объем обязательных работ:

− демонтаж электродвигателей из моноблочной УКВ;

− разборка электродвигателей;

−  дефектация сборочных единиц и деталей электродвигателей;

− проверка состояния обмоток электродвигателей;

− измерение сопротивления обмоток;

− измерение сопротивления изоляции;

− испытание электрической прочности изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками;

− ремонт сборочных единиц и деталей;

−  ремонт обмоток в зависимости от технического состояния;

− сборка, проверка и регулирование;

− измерение сопротивления обмоток после ремонта;

− измерение сопротивления изоляции после ремонта;

− испытание электрической прочности изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками после ремонта;

− испытание электродвигателей на стенде после ремонта;

− монтаж электродвигателей в моноблочную УКВ.

Отремонтированный электродвигатель должен выдержать все стендовые испытания без повреждений.

- Ремонт ТЭН-ов электрокалориферов:

− демонтаж электрокалориферов из моноблочной УКВ;

− проверка целостности электрических цепей нагревательных элементов и работоспособность электрокалориферов;

− измерение электрического сопротивления изоляции нагревателей;

− испытание электрической прочности изоляции нагревателей;

− замена или ремонт неисправных нагревательных элементов (ТЭН-ов);

− замена элементов крепежа с поврежденной резьбой или нарушенным  антикоррозийным покрытием;

− восстановление нарушенного лакокрасочного покрытия;

− измерение электрического сопротивления изоляции нагревателей после ремонта;

− измерение сопротивления нагревательного элемента после ремонта;

− испытание электрической прочности изоляции нагревательного элемента после ремонта;

− проверка рабочих параметров электрокалориферов (потребляемая мощность);

− монтаж электрокалориферов в моноблочную УКВ.

- Ремонт водяных калориферов:

− демонтаж водяных калориферов из моноблочной УКВ;

− испытание водяных калориферов на герметичность;

− правка или восстановление оребрения, запайка трещин, разрывов, выправление погнутостей, вмятин водяных калориферов;

− испытание водяных калориферов на герметичность после ремонта;

− монтаж водяных калориферов в моноблочную УКВ.

- Ремонт или замена компрессора.

- Контроль качества (кислотности) масла компрессора.

- Заправка или дозаправка компрессора маслом.

- Очистка холодильного контура моноблочной УКВ (при необходимости).

- Ремонт или замена реле давления.

- Ремонт или замена датчиков высокого и низкого давления.

- Ремонт или замена манометров высокого и низкого давления.

- Ремонт или замена фильтра-осушителя.

- Ремонт или замена реле (платы) контроля чередования фаз (при его наличии).

- Ремонт или замена реле потока воздуха, термостата, термодатчиков (при их наличии).

- Замена воздушных фильтрующих элементов на новые.

- Устранение негерметичности газового контура моноблочной УКВ.

- Испытание газового контура моноблочной УКВ на герметичность повышенным давлением (опрессовка).

- Вакуумирование и осушка газового контура моноблочной УКВ.

- Заправка или дозаправка хладоном газового контура моноблочной УКВ.

- Проверка герметичности газового контура моноблочной УКВ с помощью течеискателя.

- Испытание герметичности днища моноблочной установки.

4.4.3.1.2. .Ремонт подвагонных преобразователей напряжения (далее – ПН) системы кондиционирования воздуха.

- Очистка корпуса ПН снаружи и внутри, а также электрооборудования ПН от пыли и грязи.

- Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпуса ПН:

– проверка комплектности ПН и отсутствия посторонних предметов;

– проверка наличия механических повреждений;

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках;

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных;

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов;

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов;

− замена поврежденных проводов и монтажных жгутов;

−  замена поврежденных силовых кабелей внутри ПН;

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников;

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений;

– проверка наличия и состояния уплотнительных прокладок крышки ПН;

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов и  надежности их фиксации;

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным номиналам;

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и электронных блоков;

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и электронных блоков;

– проверка функционирования защитной, коммутационной аппаратуры, электронных блоков и плат;

− проверка и дефектация силовых модулей, вентиляторов, блоков питания, конденсаторов, дросселей;

− нанесение отсутствующих трафаретов и надписей.

− нанесение на контактные соединения термоиндикаторной краски (если предусмотрено документацией на ПН);

– пломбирование крышки преобразователя.

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и дефектации ПН:

− ремонт или замена поврежденных или неисправных электронных плат, испытание плат на стенде;

− ремонт или замена поврежденных или неисправных силовых модулей, вентиляторов, блоков питания, конденсаторов, дросселей;

− ремонт или замена запоров, замков, уплотнений (прокладок) крышек ящиков, клеммных коробок.

4.4.3.1.3.   Перечень  работ,  выполняемых при ремонте компрессорных агрегатов РУОВ-12 и УКР-1.

- Техническое обслуживание компрессорных агрегатов.

- Очистка установки с компрессором и статическим преобразователем от грязи и пыли;

- Проверка (на загрязненность) состояния масла и контроль его уровня по смотровому стеклу компрессора. При необходимости масло заменить на новое, при недостаточном уровне масла – произвести доливку масла;

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей;

- Проверка надёжности клеммных соединений электрической проводки статического преобразователя;

- Проверка состояния электрической проводки преобразователя;

- Ремонт компрессорного агрегата

- Демонтаж бронированных шлангов (всасывающего  и нагнетательного) с фланцев агрегата компрессорного (далее - агрегат). Установка заглушки на нагнетательный фланец агрегата;

- Испытание агрегата на герметичность. Проверка всех разъёмных (резьбовые, фланцевые и др.) и неразъёмных паяных соединений на герметичность электронным течеискателем. Проверка на срабатывание реле низкого и высокого давлений;

- Демонтаж нагнетательного патрубка от переходника и штуцера компрессора;

- Демонтаж всасывающего патрубка от отделителя жидкости и штуцера компрессора;

- Ремонт медных трубопроводов и бронированных шлангов. Повреждённую вальцовку или привалочные места под прокладки восстановить, при невозможности ремонта − заменить трубопроводы. Прокладки заменить на новые;

- Демонтаж отделителя жидкости с кронштейнов рамы. Дефектация отделителя, ремонт повреждённых привалочных поверхностей фланцев, устранение нарушений резьбы штуцеров. При невозможности ремонта фланцев и наличии пробоин корпуса отделитель необходимо заменить;

- Демонтаж компрессора с кронштейнов рамы;

- Дефектация компрессора:

1) неисправность резьбы и привалочных мест под прокладку − отремонтировать;

2) повреждения корпуса (пробоины, трещины) − компрессор заменить на новый;

3) неисправность крепёжных кронштейнов, амортизаторов − отремонтировать, при наличии неустранимых дефектов детали заменить на новые;

4) неисправность обмоток электродвигателя компрессора:

− проверить целостность обмоток двигателя и температурного чувствительного элемента (далее ЧЭ);

− проверить отсутствие замыкания температурного ЧЭ и обмоток двигателя на корпус;

− проверить отсутствие межвиткового замыкания и обрыва обмоток;

− проверить сопротивление температурного ЧЭ тепловой защиты компрессора;

− проверить сопротивление изоляции обмоток и температурного ЧЭ мегомметром.

При выявлении данных неисправностей компрессор заменить на новый.

5) Проверка (на загрязненность) состояния масла и контроль его уровня по смотровому стеклу компрессора. При необходимости масло заменить на новое, при недостаточном уровне масла – произвести доливку масла.

6) Заклинивание шатунно-поршневого механизма, подшипников компрессора, сниженной компрессии (неисправность клапанного механизма, прокладок), разрушения отдельных его элементов – компрессор заменить на новый.

-  Дефектация электронных плат функциональных блоков статического преобразователя:

1) преобразователь постоянно напряжения;

2) инвертор;

3) драйверы формирования управляющих сигналов для силовых диодно-транзиторных сборок;

4) силовые модули;

5) накопительные дроссели;

6) сглаживающие конденсаторы;

7) клеммные колодки для подключения внешних силовых цепей и цепей управления статического преобразователя и убедиться в их целостности.

- Ремонт или замена электронных плат и деталей статического преобразователя;

- Сборка компрессорного агрегата;

- Испытание компрессорного агрегата в сборе.

При возникновении потребности в замене запасных частей составляется акт, предельная стоимость комплектующих для ремонта систем кондиционирования воздуха с учетом стоимости работ по их замене приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование комплектующих (или аналог) | Предельная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вспомогательный переключатель SN2 для электропривода NM24-F | 2766,52 |
| 2 | Катушка 110В для электромагнитного клапана EVR 10 | 4820,36 |
| 3 | Катушка клапана EVR 6 | 8325,66 |
| 4 | Дополнительный контакт 3RH | 2259,63 |
| 5 | Доп. контакт 140АСАSA11 | 633,46 |
| 6 | Доп. контакт 195-МА40 | 680,32 |
| 7 | Доп. контакт CAF 6-20К | 508,97 |
| 8 | Доп. контакт CAF 6-11К | 508,97 |
| 9 | Реле давления FSG-2 | 1106,44 |
| 10 | Реле дифференциальное РДЗ-94 | 4357,45 |
| 11 | Реле защиты компрессора INT 69VSY-II (220 V) | 23137,43 |
| 12 | Реле защиты компрессора INT 69VSY-II (24 V) | 3981,36 |
| 13 | Реле перепада давления LGW 3A4 | 3132,36 |
| 14 | Реле воздушного потока LSW-3/01 | 9748,56 |
| 15 | Минипрессостат управления вентилятором конденсатора 9,3/12,4 бар | 2956,62 |
| 16 | Комплект адаптеров S-084.090.100 | 2772,28 |
| 17 | Компрессор SM 090-6VM | 66633,14 |
| 18 | Компрессор ZR11M3(E)-TWD551 «Copeland» | 70929,07 |
| 19 | Компрессор Bitzer VSK 3161-15Y(R-134A) | 151831,84 |
| 20 | Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270У4 | 3332,82 |
| 21 | Вентилятор 1.ОЭВ-1.4-4-3270У4 | 2158,75 |
| 22 | Вентилятор МЭ272 | 2451,70 |
| 23 | Вентилятор осевой RC056 | 61806,51 |
| 24 | Вентилятор RA 12/9-4DW/1500W | 48105,34 |
| 25 | Вентилятор осевой FTDA-VRE-063-06-27 | 29411,42 |
| 26 | Вентилятор центробежный RD28P | 68346,59 |
| 27 | Приточный вентилятор R3G310 | 39126,36 |
| 28 | Вентилятор ВО-3-500-2-У1 (ПТК 2М2) | 4244,17 |
| 29 | Электропривод воздушного клапана LM24-F | 27921,83 |
| 30 | Электропривод воздушного клапана NM24-SR-F | 25076,01 |
| 31 | Заслонка воздушная с приводом | 41514,83 |
| 32 | Корпус электромагнитного клапана EVR 10 | 15053,82 |
| 33 | Вентиль терморегулирующий ТСВЕ 4.1 | 14129,42 |
| 34 | Четырехходовой клапан V12 с катушкой | 27528,03 |
| 35 | Манометр высокого давления R-134A, 1…30 бар | 5865,36 |
| 36 | Манометр низкого давления R-134A, 1…10 бар | 5865,36 |
| 37 | Моновакууометр | 1903,09 |
| 38 | Манометр МПЗ-У-25 кгс/см2 | 1138,84 |
| 39 | Манометр МПЗ-У-40 кгс/см2 | 1138,84 |
| 40 | Фильтр-осушитель DN 305 5/8” с резьбой | 2367,19 |
| 41 | Фильтры, вагонокомплект для БСК-КЖ (ООО «БСК») | 1023,98 |
| 42 | Фильтры, вагонокомплект для УКВ-31 (ЗАО «Остров») | 1950,86 |
| 43 | Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 1-6 год выпуска до 2008 г. (ЗАО «Лантеп») | 1693,00 |
| 44 | Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 6А, 6В год выпуска 2008-2009 г. (ЗАО «Лантеп») | 2856,10 |
| 45 | Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 73 7В год выпуска 2009 г. (ЗАО «Лантеп») | 3279,83 |
| 46 | Воздушный фильтр УКВ в сборе | 14209,06 |
| 47 | Хладагент R134а, 13,6 кг, полная заправка | 11987,62 |
| 48 | Хладагент R134а, дозаправка на 1 кг | 1633,17 |
| 49 | Хладагент R-22, 16 кг, полная заправка | 12318,64 |
| 50 | Хладагент R-22, дозаправка на 1 кг | 1657,51 |
| 51 | Хладагент С-318, 16 кг, полная заправка | 22712,51 |
| 52 | Хладагент С-318, дозаправка на 1 кг | 2256,46 |
| 53 | Блок питающих напряжений БПН-1 | 20965,25 |
| 54 | Блок питания МП110/24 «Ирбис» (МПТ 150Е) | 9591,03 |
| 55 | Блок внешней электроники (УКВ БСК) СЕG485-HB50-01 650W | 19383,48 |
| 56 | Блок внешней электроники (УКВ БСК) СЕG065АА05-10 110W | 32471,81 |
| 57 | Источник питания G08-M02 | 1419,29 |
| 58 | Источник питания СМПТ 15Е | 2260,14 |
| 59 | Источник питания СМТ 20 Е | 2481,91 |
| 60 | Датчик высокого давления 0….30 бар | 6062,59 |
| 61 | Датчик низкого давления -0,5…7 бар | 6062,59 |
| 62 | Датчик для реле воздуха LSW-3/01 | 5545,36 |
| 63 | Датчик температуры РТС () с кабелем 3000 мм | 1151,22 |
| 64 | Датчик температуры ТАМ 103-03-2,1 | 6849,94 |
| 65 | Датчик выс. давления РТ4-30S (0,8-30 bar) | 6062,59 |
| 66 | Датчик высокого давления SPKT0031C0 (SPK3000000) | 4923,40 |
| 67 | Датчик низ. давления РТ4-07S (0,8-7 bar) | 6062,59 |
| 68 | Датчик низкого давления SPKT0021C0 (SPK 1000000) | 4923,40 |
| 69 | Датчик температуры СМПК.468189.000 | 1701,82 |
| 70 | Термостат LT72 30/+30 | 1426,64 |
| 71 | Термостат UT 72с однополюсным переключателем | 1620,74 |
| 72 | Термосопротивление ТСП | 1860,59 |
| 73 | Элемент термометрический ЭЧП | 2029,19 |
| 74 | Датчик QBM81-5 | 3284,51 |
| 75 | Модуль силовой транзисторный 2MBI 150S-120 (2MBI 150U4H-120) | 8113,78 |
| 76 | Модуль силовой транзисторный 2MBI 50S-120 | 8169,11 |
| 77 | Модуль SKM 100GB123D (124D; 128D) | 5046,81 |
| 78 | Модуль SKM 150GB123D (124D; 126D; 128D) | 7456,92 |
| 79 | Модуль SKM 200GAL123D (124D; 126D; 128D) | 8833,36 |
| 80 | Модуль SKM 200GB123D (124D; 126D; 128D) | 10033,63 |
| 81 | Модуль SKM 40GD123D (124D; 126D; 128D) | 7533,37 |
| 82 | Модуль силовой транзисторный SKM145GB128D | 4703,66 |
| 83 | Модуль силовой транзисторный SKM75GB128D | 4166,53 |
| 84 | Модуль силовой транзисторный PM150DSA120 | 8889,62 |
| 85 | Модуль силовой транзисторный PM25RSB120 | 6860,08 |
| 86 | Модуль силовой транзисторный PM200DSA120 | 5481,87 |
| 87 | Модуль силовой транзисторный СM100DY-24A 2IGBT | 12169,93 |
| 88 | Модуль силовой транзисторный СM150DSA120 | 8596,55 |
| 89 | Модуль силовой транзисторный СM150E3U-24F(H) | 8596,55 |
| 90 | Модуль силовой транзисторный СM150 QE3U 244 | 6396,60 |
| 91 | Модуль силовой транзисторный СM300DU-24E | 11621,62 |
| 92 | Модуль силовой транзисторный СM300DU-24F (2MBI300S-120) | 8046,49 |
| 93 | Плата блока инвертора ЭСЭ 0110 | 17864,71 |
| 94 | Плата ВИП ЭСЭ 0105 | 7942,37 |
| 95 | Плата датчиков тока ЭСЭ 0111 | 11903,12 |
| 96 | Плата драйвера ДТИ 1.12 ЭСЭ 0143 | 8667,86 |
| 97 | Плата драйвера ДТИ 2.12 ЭСЭ 0122 | 14047,09 |
| 98 | Плата драйвера ДТИ 6/12 | 22142,99 |
| 99 | Драйвер ДТИ 6.1 или SKHI 60 | 19728,71 |
| 100 | Плата защиты ЭСЭ 0107 | 8805,31 |
| 101 | Плата СТИП ЭСЭ 0103 | 3346,03 |
| 102 | Плата СУИН-1 го канала ЭСЭ 0137 | 19560,41 |
| 103 | Плата СУИН-2 го канала ЭСЭ 0137 | 19560,41 |
| 104 | Плата СУИН-3 го канала ЭСЭ 0137 | 19560,41 |
| 105 | Плата СУППН ЭСЭ 0113 | 18839,20 |
| 106 | Плата системы управления ППН инвертора СМПК.758725.036 (СМПК.468332.001) | 19615,03 |
| 107 | Плата блока инверторов СМПК.758725.039 | 16398,10 |
| 108 | Плата датчиков тока СМПК.411133.000 | 14424,42 |
| 109 | Плата коммутации 2-го канала СМПК.685184.000 | 8417,18 |
| 110 | Плата распределения СМПК.687229.007 | 6836,20 |
| 111 | Плата резистивных делителей СМПК.468355.001 | 17544,10 |
|  | Плата резисторов блока защиты СМПК.468355.002 | 8010,85 |
| 112 | Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-01 | 18375,16 |
| 113 | Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-02 | 18375,16 |
| 114 | Плата СУИ 2-го (3)канала СМПК.468332.034-05 | 18375,16 |
| 115 | Плата СУППН СМПК.468332.001 | 17699,36 |
| 116 | Вторичный источник питания ВИП СМПК.436634.004 | 17987,03 |
| 117 | Блок защиты СМПК.468243.000-03 | 8805,31 |
| 118 | Драйвер ДТИ 1.12 униф. СМПК.468741.002 | 8168,49 |
| 119 | Драйвер ДТИ 6 униф. СМПК.468741.003-01 | 13209,00 |
| 120 | Драйвер ДТИ 1.12 униф. СМПК.468741.004 | 18532,86 |
| 121 | Модуль питания СМПК.768726.013 | 10777,76 |
| 122 | Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-05 | 18375,16 |
| 123 | Модуль аналоговый СМПК.758.726.003 | 27255,64 |
| 124 | Блок сбора и обработки сигналов СМПК.758.726.013 | 18056,47 |
| 125 | Модуль дискретный СМПК 758.726.004 | 18056,47 |
| 126 | Модуль управления СМПК 758.726.005 | 26126,86 |
| 127 | Блок индикации СМПК 426.469.001 | 34011,02 |
| 128 | Плата ПКЧФ | 6397,78 |
| 129 | Плата датчиков тока ПДТ1 | 3863,81 |
| 130 | Плата датчиков тока ПДТ2 | 6884,80 |
| 131 | Плата датчиков тока ПД32 БСИ1 | 10591,56 |
| 132 | Плата датчиков тока ПДТ32 БСИ2 | 9118,22 |
| 134 | Плата ПД1 драйвера | 10634,83 |
| 135 | Плата ПД2 драйвера | 19785,64 |
| 136 | Плата ПС-2М1 драйвера | 17607,58 |
| 137 | Плата согласования ПС6-ТМ | 15108,46 |
| 138 | Плата защиты ВИП П1 | 24073,35 |
| 139 | Плата защиты ВИП П2 | 24582,32 |
| 140 | Плата вторичного источника питания ВВС ВИП | 17987,03 |
| 141 | Плата ПВХ | 5218,48 |
| 142 | Плата ПКЛ | 4783,65 |
| 143 | Плата ППВ | 10152,25 |
| 144 | Плата ПР1 ППН | 25525,25 |
| 145 | Плата ПР2 БСИ2 | 22899,25 |
| 146 | Плата ПРП1 | 6015,32 |
| 147 | Плата ПРП2 | 5932,32 |
| 148 | Плата ПУ1-1(1) | 30452,25 |
| 149 | Плата ПУ1-11 | 30452,25 |
| 150 | Стекло лицевое преобразователя | 1037,22 |
| 151 | Ремонт осевого вентилятора | 24284,75 |
| 152 | Ремонт приточного вентилятора | 20894,92 |
| 153 | Ремонт блока контроля фаз | 4942,37 |
| 154 | Регулировка и настройка терморегулирующего вентиля УКВ | 1806,78 |
| 155 | Очистка, промывка испарителей УКВ | 7905,09 |
| 156 | Ремонт компрессорного агрегата УКР-1 с заменой компрессора «Лантеп» | 213559,32 |
| 157 | Ремонт компрессорного агрегата УКР-1 без замены компрессора «Лантеп» | 83050,85 |
| 158 | Ремонт компрессорного агрегата РУОВ-12 с заменой компрессора | 213559,32 |
| 159 | Ремонт компрессорного агрегата РУОВ-12 без замены компрессора | 83050,85 |

4.4.4 Система жизнеобеспечения включает в себя:

– преобразователи напряжения типа ИН (ООО «ЛМ Инвертор», г. Москва, ул. Красноказарменная,  д. 12), «Кларус» (ООО «Инвентум», г. Москва, ул. Верхняя, д. 34, стр. 2), ПН (ЗАО «Элсиэл») и ПСЖ-1, ПСЖ -2;

– термоэлектрические водоохладители ОТЭ-01-4-110, ОТЭ-01-4-50 (ОАО НПО «РИФ», 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2), ВОТЭ-1-110, ВОТЭ-1-54 (ООО «Трансхолодмаш»);

– системы подготовки питьевой воды СППВ-01-110, СППВ-01-50 (ОАО НПО «РИФ») и кулеров АОН ТЭ 5/110 (ООО «Термосистемы», 443022, г. Самара, Гаражный пр-д, д. 3 А);

–  термоэлектрические холодильники ХТЭ-80-110, ХТЭ-80-50 (ОАО  НПО        «РИФ»), ХТЭ СК 80/110, ХТЭ СК 80/55 (ООО «Термосистемы») и РХ-30   (ООО «Русский холод»197342, С-Пб, Красногвардейский пер., д. 23, литер К);

– информационные табло типа ТИ14-38М (ООО «Инфотех», 107014, г.   Москва,   ул. Стромынка, д. 1) и аналогичные;

– установки пожарной сигнализации УПС «Дельта», УПС-ТПС, «Ясень» и «Прометей-02»;

– установки подачи холодной и горячей воды типа УПХ и ГВ и водонагреватели;

– вакуумные насосы, водяные насосы, насосные станции, воздушные компрессоры, датчики, блоки управления экологически чистых туалетных комплексов типа «Экотол-ВАК» (ООО «Циркон-Сервис», 129329, г. Москва, ул. Вересковая, д. 10),  «Эвак-2000Р» (ЗАО «Пиллор», 194021, С-Пб, ул. Политехническая, д. 1, корп. 4) и ТВ (ООО «ПВС»);

– блоки управления и электронные платы БАРС (противоюзное устройство);

– блоки системы автоматического контроля уровня воды типа АУВ.

4.4.4.1 Ремонт системы жизнеобеспечения включает в себя:

- Очистка корпусов снаружи и внутри, а также очистка электрооборудования системы жизнеобеспечения от пыли и грязи.

- Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпусов оборудования:

– проверка комплектности оборудования и отсутствия посторонних предметов;

– проверка наличия механических повреждений;

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках;

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных;

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов;

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов;

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников;

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений;

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным номиналам;

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и электронных блоков;

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и электронных блоков;

– проверка функционирования защитной, коммутационной аппаратуры, электронных блоков и плат.

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и дефектации оборудования (оборудование перечислено в 4.4.3):

− ремонт или замена поврежденных или неисправных электронных плат, блоков, испытание плат и блоков на стендах;

− ремонт или замена поврежденных или неисправных вентиляторов, блоков питания, конденсаторов, дросселей, резисторов, ТЭН-ов, датчиков и пр.;

− ремонт или замена защитных корпусов, уплотнений (прокладок) крышек, клеммных коробок.

При возникновении потребности в замене запасных частей составляется акт, предельная стоимость комплектующих для ремонта систем жизнеобеспечения с учетом стоимости работ по их замене приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование комплектующих (или аналог) | Предельная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Преобразователь напряжения для питания бритв ПБ-110/220ПБ-50/220 | 18109,41 |
| 2 | Преобразователь напряжения ПН 110/20 Э 00.01.17.00.000 | 23291,58 |
| 3 | Преобразователь напряжения ПН ПОЕТ 07(22-230-50-У1) | 90595,47 |
| 4 | Преобразователь напряжения ПН ПОЕТ 002М (12-230-50-У1) | 85840,55 |
| 5 | Преобразователь 110/220-1,5 кВт Pulse | 53107,16 |
| 6 | Преобразователь 110/220-3 кВт Pulse | 108689,15 |
| 7 | Инвертор ИН 110/220-1500 | 52669,83 |
| 8 | Инвертор ИН 110/220-1500М1 (1,2кВт) | 56186,61 |
| 9 | Инвертор ИН 110/220-2000М (1,5кВт) | 60939,26 |
| 10 | Инвертор ИН 55/220-2200 | 112063,66 |
| 11 | Инвертор ИН110/220-2500(2кВт) | 74862,46 |
| 12 | Инвертор ИН 110/220-3600 (2,5кВт) | 112063,66 |
| 13 | Инвертор ИН 110/220-4000 (3,3кВт) | 103907,59 |
| 14 | Автономный источник питания 110В/24В (питание туалета) | 2549,63 |
| 15 | Табло информационное «Бегущая строка» с панелью индикации и видеокамерой ТТ 503.000.00.00.000-01 | 42738,33 |
| 16 | Табло информационное «Бегущая строка» с панелью индикации ТТ 503.000.00.00.000-02 (ведущее «М») | 28045,45 |
| 17 | Табло информационное «Бегущая строка» ТТ 503.000.00.00.000 (ведомое «S») | 27105,49 |
| 18 | Блок питания ТУ 408390-001-55585312-01 | 11812,53 |
| 19 | Кабель к монитору UTP5саТ28 | 4432,23 |
| 20 | Кабель СМА-МГТФ-26-24-0.2 ТУ 408320-003-55585312-01 | 9434,10 |
| 21 | Монитор TFT 10C | 31638,14 |
| 22 | Плата 5В01 16.02 ТУ403330-001-55585312-01 | 110613,46 |
| 23 | Плата МРВ-24.01 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 | 30225,96 |
| 24 | Плата МРВ-24.02 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 | 30225,96 |
| 25 | Плата МРВ-24.03 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 | 31475,96 |
| 26 | Плата МРВ-24.04 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 | 29175,96 |
| 27 | Плата МРВ-24.05 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 | 31268,42 |
| 28 | Предохранитель 160мА | 159,08 |
| 29 | Извещатель АГАТ-05 ВЯИЦ 436112.001 | 4764,17 |
| 30 | Трубчатый электронагреватель ТЭН-94-4-7,4/08Т 150 | 592,52 |
| 31 | Холодильник DAEWOO (LG, SAMSUNG), розетка электрическая, кабель ВВГ 2х2,5, автомат | 9108,01 |
| 32 | Микроволновая печь DAEWOO (LG, SAMSUNG), розетка, кабель | 4164,24 |
| 33 | Ремонт силовых и управляющих цепей преобразователя напряжения ИН110/220 (1,6-5,0 кВт), (кабель, металлорукав, автоматический выключатель 10-25 А (преобразователь заказчика)) | 29417,07 |
| 34 | Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 1,6-3,0 кВт без замены силовых плат | 12011,34 |
| 35 | Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 1,6-3,0 кВт с заменой силовой платы | 24480,09 |
| 36 | Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт без замены силовых плат | 17227,12 |
| 37 | Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт с заменой силовой платы | 35871,19 |
| 38 | Ремонт холодильника ХТЭ-30-50/110ДГИЛ.443.157.001 ТУ | 5628,33 |
| 39 | Ремонт холодильника РХ-30/30-50/110 УЗ РКСТ.701511.001 ТУ | 5628,33 |
| 40 | Ремонт системы подготовки питьевой воды СППВ-01-4-110 ДГИЛ7015.11.001 ТУ | 15662,97 |
| 41 | Ремонт печи СВЧ «Полет-Экспресс» 110 УХЛ-4 ТУ3468-001 07602081-96 (ЖЕАИ.682.724.004) | 9320,86 |
| 42 | Ремонт табло информационное «Бегущая строка» | 7943,23 |
| 43 | Ремонт вагонного холодильника 220В без замены компрессора | 2569,49 |
| 44 | Ремонт системы подготовки питьевой воды СППВ-50/110, с заменой фильтроэлемента и воздушного фильтра | 2519,84 |
| 45 | СУЖ водяного насоса | 978,61 |
| 46 | Замена СУЖ на бойлер | 1172,68 |
| 47 | ТЭН 0,8 кВт | 2575,14 |
| 48 | ТЭН 1,5 кВт | 3134,36 |
| 49 | Бойлер 0,8 кВт | 13261,74 |
| 50 | Водяной насос | 10938,14 |
| 51 | Водяной насос на рамной установке | 11520,34 |
| 52 | Бойлер на рамной установке 8л. | 20097,38 |
| 53 | Бойлер на рамной установке 14л. | 26738,96 |
| 54 | «Расклинивание» водяного насоса | 278,81 |
| 55 | Удаление «воздушной пробки» из системы | 162,37 |
| 56 | Блок управления УПХ И ГВ | 8840,31 |
| 57 | Подкачка воздухом гидроаккумулятора | 278,81 |
| 58 | Гидроаккумулятор | 2389,64 |
| 59 | Датчик давления воды | 905,93 |
| 60 | Замена электромеханического крана на 32 (электрическая часть) | 12087,56 |
| 61 | Замена электромеханического крана на 50 (электрическая часть) | 12925,48 |
| 62 | Электромеханический кран на 32 | 12863,83 |
| 63 | Электромеханический кран на 50 | 13701,75 |
| 64 | Насос системы пожаротушения | 13313,61 |
| 65 | Смеситель СМ-01 | 2035,48 |
| 66 | Смеситель СМ-02 | 2033,53 |
| 67 | Смеситель СП-01 | 2989,25 |
| 68 | Смеситель СП-03 | 2938,95 |
| 69 | Ремонт смесителя | 278,81 |
| 70 | Кнопка слива | 2416,61 |
| 71 | Гофрированная мембрана | 2416,61 |
| 72 | Снятие и установка унитаза | 395,25 |
| 73 | Обратный мини-клапан | 586,10 |
| 74 | Механизм управления | 9033,05 |
| 75 | Клапан слива | 8414,41 |
| 76 | Резиновая диафрагма | 846,61 |
| 77 | Водяной клапан (ремонт) | 5160,17 |
| 78 | Кольцо сливное | 2828,31 |
| 79 | Снятие вакуумной установки (сборка/разборка) | 666,95 |
| 80 | Клапан (лепесток) вакуумного насоса | 266,07 |
| 81 | Электромагнитный клапан | 3456,78 |
| 82 | Ремонт электромагнитного клапана | 2905,93 |
| 83 | Датчик давления на «входе» | 1295,76 |
| 84 | Датчик давления на «выходе» | 257,63 |
| 85 | Блок управления УВ | 23871,07 |
| 86 | Дополнительный воздушный фильтр в сборе | 1126,70 |
| 87 | Дополнительный воздушный фильтро-элемент | 757,44 |
| 88 | Замена масла в компрессоре | 2527,12 |

Комплексная проверка работоспособности систем энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирского вагона производится после проведения ремонта данных систем.

Проверка работоспособности систем энергоснабжения и жизнеобеспечения в ручном и автоматическом режимах при питании вагона от штатной аккумуляторной батареи, штатного генератора, внешней сети 380 В и магистрали 110 В производится путем включения вагонных потребителей электроэнергии органами управления (выключатели, переключатели, кнопки и т. п.) в ПУ и контролируется по приборной и сигнальной индикации на ПУ (при обеспечении Заказчиком прокатки вагона до скорости не менее 50 км/час с помощью передвижной установки привода генератора вагона или катковой станцией). Проверка соответствия рабочих режимов оборудования штатным параметрам выполняется с применением контрольно-диагностической аппаратуры (приборов).

Проверка работоспособности системы кондиционирования воздуха в ручном и автоматическом режимах (вентиляция, охлаждение, отопление) при питании вагона от штатной аккумуляторной батареи, штатного генератора, внешней сети 380 В производится путем включения моноблочной УКВ и ПН вагона органами управления (выключатели, переключатели, кнопки и т. п.) в ПУ и контролируется по приборной и сигнальной индикации на ПУ (при обеспечении Заказчиком прокатки вагона до скорости не менее 50 км/час с помощью передвижной установки привода генератора вагона или катковой станцией). Проверка соответствия рабочих режимов оборудования штатным параметрам выполняется с применением контрольно-диагностической аппаратуры (приборов). При отсутствии у Заказчика испытательной «тепловой камеры» Исполнитель производит проверку и сдачу работы моноблочной УКВ и ПН только на функционирование в автоматическом режиме путём имитации температурных датчиков вагона (проверяется включение соответствующих режимов) при температуре окружающего воздуха не менее +16 0С.

Выполнение работ по ремонту электрооборудования пассажирских вагонов осуществляется по заявке Заказчика, либо, если их необходимость была выявлена при проведении технического обслуживания электрооборудования Исполнителем с целью приведения данного оборудования в исправное состояние. После выполнения ремонтных работ Исполнителем составляется Акт выполненных работ, оплата работ производится Заказчиком на основании данного Акта согласно прейскуранта цен на выполненные работы и комплектующие (см. Таблицы № 1, № 2, № 3). Стоимость ремонта электрооборудования систем энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения, рассчитана  по отдельным позициям стоимости комплектующих и работ по их замене и  не должна превышать общую предельную стоимость ремонта.

5. Дополнительные требования

5.1 Гарантийный срок на выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования систем энергоснабжения,  кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, прошедших капитальный ремонт в объеме КР-1, КР-2 устанавливается не менее 1 года.

5.2 Все вагоны после проведения капитального ремонта должны быть приняты приемщиком вагонов или лицом, имеющим право приемки. В случае, выявления дефектов в работе оборудования по вине Исполнителя, он обязан их устранить в установленные сроки. Выполненные работы передаются от Исполнителя Заказчику путем оформления актов выполненных работ на каждый вагон.

5.3 Обеспечение запасными частями, деталями и узлами для выполнения работ возлагается на Исполнителя.

5.4 Место выполнения работ − территория Заказчика: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1.

5.5 Постоянный контроль качества выполнения работ осуществляется отделом технического контроля (ОТК) Заказчика.

5.6 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующей нормативно технической документации:

5.6.1 Руководство по капитальному ремонту (КР-1) № 051 ПКБ ЦЛ ПКТБВ-2007 РК.

5.6.2 Руководство по капитальному ремонту (КР-2) № 049 ПКБ ЦЛ-07 РК

5.6.3  Моноблочные УКВ пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 052 ПКБ ЦЛ-2008 РД.

5.6.4 Электрооборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 030 ПКБ ЦЛ-03 РК.

5.6.5 Холодильное оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 432 ПКБ ЦВ.

5.6.6 Руководство по сдаточным испытаниям холодильного оборудования пассажирских вагонов ХМ-9674 ПКТБ (В), 1974 г.

5.6.7 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001.

5.6.8 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03.

5.6.9 Нормы безопасности на  ж. д. транспорте НБ ЖТ ЦЛ 01-98.

5.6.10 Правила пожарной безопасности на  ж. д. транспорте ЦУО/112.

5.6.11 Ведомственные нормы пожарной безопасности ВНПБ-03.

5.6.12 Машины приборы и другие технические изделия. Использование для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 15150-69.

Претендент может ознакомиться с вышеуказанной нормативной документацией по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, 18, к. 423п., тел. 8(473) 265-34-74.