Раздел IV. Техническое задание.

  - Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы, находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году.

  - Предельная (максимальная) стоимость за выполненный объем работ составляет  –  1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей  без учета НДС.

  - Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

4.4.  Срок выполнения работ – до 30.08.2011 года.

4.5. Общие требования  к выполнению работ приведены в таблице:

| № п/п | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кладки ствола | 3 м3 |
| 2 | Заделка трещин в газоходе | 24 м |
| 3 | Ремонт защитного слоя железобетонных плит | 70 м2 |
| 4 | Восстановление отмостки | 13 м2 |
| 5 | Восстановление футеровки газоходов газоотводящего ствола | 18 м2 |
| 6 | Восстановление тепловой изоляции | 16 м3 |
| 7 | Восстановление цементно-песчанных отливов | 7,5 м2 |
| 8 | Восстановление ходовой лестницы и ее ограждение | 1 ед. |
| 9 | Восстановление светового ограждения | 1 ед. |

4.6. Условия выполнения работ:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием по цене, не превышающей предельную стоимость, указанную в п.4.2. настоящей Конкурсной документации.

- Гарантии и качество капитального ремонта дымовой трубы устанавливаются в соответствии  с правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ПБ-03-445-02, положения технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений ПОТ РО-14000-004-98.

- Работы по капитальному ремонту дымовой трубы  выполняются на территории Заказчика.

4.7. Оплата Работ производится Заказчиком поэтапно, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке, ОС-3 о приемке-сдаче отремонтированных объектов). Окончательный расчет производится с учетом удержания в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения объекта в эксплуатацию в установленном порядке.