Раздел IV. Техническое задание.

4.1. Общие положения

4.1.1.  Предмет настоящего конкурса –  выполнение работ по капитальному ремонту вентиляции колесно-тележечного цеха (участок ремонта тележек, участок ремонта автосцепного устройства ж/д подвижного состава), вагоносборочного цеха (участок ремонта и изготовления труб отопления), находящейся на балансовом учете Воронежского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011 году.

4.1.2. Предельная (максимальная) стоимость за выполненный объем работ составляет  –  3 201 000,00 (три миллиона двести одна тысяча) рублей  без учета НДС.

4.1.3. Срок выполнения работ – до 30.11.2011 года.

4.2. Требования к выполнению работ

4.2.1. Работы должны быть выполнены в стесненных условиях на действующей площадке предприятия Заказчика без общей остановки действующего оборудования, с использованием современных машин, инструментов, механизмов и высококачественных материалов, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, положениями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», существующими современными стандартами качества на проведение данных работ.

Замена запасных частей систем вентиляции, вышедших из рабочего состояния, и пришедших в негодность воздуховодов осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке запасных частей и материалов для монтажа на объект включены в предельную (максимальную) стоимость.

Рабочие, допущенные к выполнению данных работ, должны иметь соответствующую квалификацию.

4.2.2. Перечень работ, которые необходимо провести при капитальном ремонте:

- замена воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм:

Д-250 мм – 320,6 м2;

Д-315 мм – 105,7 м2;

Д-400 мм – 558,6 м2;

Д-500 мм – 388,9 м2;

- замена воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм:

Д- 630 мм – 117,3 м2;

Д- 800 мм – 231,3 м2;

-замена воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм Д-900мм–124,7 м2;

- замена дроссель - клапанов обратных из черной стали 1,5 мм Д-900 мм – 2 шт.;

- замена заслонок воздушных с ручным приводом Д-250 мм – 40 шт.;

- замена заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 4000 мм – 2 шт.;

- замена клапанов воздушных КВУ 1600*1000 мм с электрическим приводом (периметром до 5600 мм) – 2 шт.;

- замена центробежного вентилятора (массой до 0,2т) № 6,3 во взрывобезопасном исполнении – 1 шт.;

- замена центробежных вентиляторов (массой до 0,2т) № 6,3 – 1шт.;  № 8 – 2 шт.;

- замена центробежных вентиляторов  № 5 (массой до 0,1т) – 4 шт.;

- замена центробежного вентилятора № 2,5 во взрывобезопасном исполнении (массой до 0,05т) – 1 шт.;

- замена осевого вентилятора № 6,3  во взрывобезопасном исполнении (массой до 0,1т) – 1 шт.;

- замена виброизоляторов № 43 – 20 шт.; № 42 – 20 шт.; № 39 – 5 шт.;

- замена вставок гибких – 7,64 м2;

- замена зонтов круглого сечения Д-500 мм над шахтами – 4 шт.;

- замена кронштейнов под вентиляционное оборудование – 420 кг;

- замена калориферов КСК 4-10 (массой до 0,1т) – 4 шт.;

- замена фильтров ФЯР  воздушных (производительностью до 40 тыс.м3/ч) –         16 шт.;

- замена фильтров водяных – 1 шт.;

- замена шумоглушителей трубчатых круглого сечения ГТК-800 (диаметр обечайки 200 мм) – 4 шт.;

- замена пылеулавливающего агрегата ПУ-1500/SP – 1 шт.;

- замена вентилятора FUA-3000/SP к пылеулавливающему агрегату – 1 шт.;

- установка переходника от вентилятора к пылеулавливающему агрегату ПУ-1500/SP – 1 шт.;

- установка стальных решеток жалюзийных № 200 – 176 шт.

4.2.3. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику всю техническую документацию: паспорта на применяемые запасные части к системам вентиляции, сертификаты соответствия используемых материалов, акт приема – передачи объекта из ремонта – и сообщает требования, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих указаний.

4.3. Условия осуществления платежей.

Оплата производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа выполненных Работ на основании счетов-фактур Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ, приемки сдачи отремонтированных основных средств ф. ОС-3). Окончательный расчет производится с учетом удержания в размере 5% стоимости выполненных работ с их оплатой по факту введения в эксплуатацию систем вентиляции колесно-тележечного цеха (участок ремонта тележек, участок ремонта автосцепного устройства ж/д подвижного состава) и  вагоносборочного цеха (участок ремонта и изготовления труб отопления) в установленном порядке.

4.4. Гарантийные обязательства Исполнителя.

Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи - приемки  выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации систем вентиляции. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов силами и средствами Исполнителя.