Воронежский вагоноремонтный завод   - филиал  АО «Вагонреммаш»

оказывает услуги юридическим и физическим лицам по следующим направлениям:

Услуги по метрологии:

- калибровка и ремонт, изготовление средств измерений.

Калибровка осуществляется по следующим видам измерений

- геометрические измерения;

- теплотехнические измерения;

- электрические измерения.

Услуги по химической лаборатории:

- контроль физико–химических показателей материалов;

- контроль показателей по  выбросу в атмосферу веществ.

Работы проводятся обученным ( сертифицированным ) персоналом, согласно области аккредитации метрологической службы Воронежского вагоноремонтного завода.

Стоимость  калибровочных работ СИ обсуждается отдельно, существует гибкая система скидок.

| Измерения геометрических величин |  |
| --- | --- |
| 1 | Штангенциркули | 0..400 мм | Ц.д. 0,05; 0,1 мм |  |
| 2 | Штангенциркули | 400..1000 мм | Ц.д. 0,1мм |  |
| 3 | Штангенрейсмасы | 0..400 мм | Ц.д. 0,05 мм |  |
| 4 | Штангенглубиномеры | 0..400 мм | Ц.д. 0,05; 0,1 мм |  |
| 5 | Штангенрейсмасы | 400..1000 мм | Ц.д. 0,05; 0,1 мм |  |
| 6 | Микрометры | 0..500 мм | КТ 1 КТ 2 |  |
| 7 | Головки измерительные, пружинные микрокаторы | минус 30..30 мкм минус 60..60 мкм | Ц.д. 1 мкм Ц.д. 2 мкм |  |
| 8 | Индикаторы рычажно- зубчатые | 0..0,8 мм | Ц.д. 0,01 мм |  |
| 9 | Индикаторы часового типа | 0..10 мм | Ц.д. 0,01 мм |  |
| 10 | Индикаторы многооборотные | 0..1 мм 0..2 мм | Ц.д. 1 мкм Ц.д. 2 мкм |  |
| 11 | Скобы рычажные и индикаторные | 0..150 мм 0..200 мм | ПГ± 0,001..0,002 мм Ц.д. 0,01 мм |  |
| 12 | Скобы измерительные «Робокон» | 0..158 мм | ПГ± 0,005 мм |  |
| 13 | Нутромеры индикаторные | 6..250 мм | КТ 1, КТ 2 |  |
| 14 | Угольники поверочные 90º | 60.. 1000 мм | КТ 1; КТ 2 |  |
| 15 | Угломер с нониусом | 0..180° | ПГ ± 2 ' |  |
| 16 | Щупы | 0,02..1,00 мм | КТ 2 |  |
| 17 | Шаблоны отраслевого применения | 0…2000 мм R 5…200 мм | ПГ ± (0,01..2,0) мм |  |
| 18 | Образцы с искусственным дефектом | 0,005 ..5 мм | ПГ± (0,001…1,0) мм |  |
| 19 | Калибры гладкие для валов и отверстий | до 500 мм | КТ 1 …3 |  |
| 20 | Калибры резьбовые метрические: пробки, кольца | М1..115 мм | 4..8 степень точности |  |
| 21 | Калибры резьбовые трубные цилиндрические: пробки, кольца | 1/8"..3,5" | КТ А КТ В |  |
| 22 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra 0,05..10,0 мкм Rz 0,1…50,0 мкм | ПГ± (12..17)% |  |
| 23 | Линейки измерительные металлические | 0..1000 мм | ПГ± (0,1..0,2) мм |  |
| 24 | Плиты поверочные и разметочные | 160…1000 мм | КТ 2, КТ 3 |  |
| 25 | Метры металлические | 0..1000 мм | ПГ ±1 мм |  |
| 26 | Рулетки измерительные | 0..5000 мм | КТ 2; КТ 3 |  |
| 27 | Электромагнитные дефектоскопы МД-12П | 40..600 мм | ПГ 10% |  |

| Теплофизические - температурные , давления, вакуумные измерения |
| --- |
| 28 | Манометры, дифманометры | ВПИ 0,6.. 600 кг/см2 (0,06..60 МПа) | КТ 1, 1,5, 2,5, 4 |  |
| 29 | Милливольтметры | 0..1300 ˚С | КТ 1,5 |  |
| 30 | Термометры манометрические | 20..100 ˚С | КТ 2 КТ 2,5 |  |

| Измерения электрических и магнитных величин |  |
| --- | --- |
| 31 | Вольтметры постоянного тока | до 600 В | КТ 1,5, 2,5, 4 |  |
| 32 | Вольтметры переменного тока | 75..600 В 50 Гц | КТ 1,5, 2,5, 4 |  |
| 33 | Амперметры переменного тока | 0,2..25 А 50 Гц | КТ 1,5, 2,5, 4 |  |
| 34 | Амперметры постоянного тока | 0,5..30 А | КТ 1,5, 2,5, 4 |  |

Контактное лицо

Титлов Андрей николаевич

8(473)227-74-54

89507524215