ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от 14.08.2018 г.!

АО «ВРМ» в лице филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № ОК/10-ВВРЗ/2018 на право заключения Договора поставки блочно-модульных сооружений для очистки производственных и бытовых сточных вод, и выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию,  в состав которых входят работы по техническому перевооружению объектов системы водоотведения:

- Хозяйственная канализация, инв. № 5991/1;

- Наружная канализационная сеть от КК-7 до КК-34, инв. № 1847;

- Наружная канализационная сеть от КК-61 до КК-60, инв. № 1859;

- Наружная канализационная сеть от КК-89 до КК-78, инв. № 1865;

- Наружная канализационная сеть от КК-172 до КК-116, инв. № 1876;

- Наружная канализационная сеть у РМЦ и КЗЦ, инв. №1834;

- Наружная канализационная сеть у РМЦ и КЗЦ, инв. № 1841;

- Внепроизводственные водостоки, инв. № 6575;

- Ливневая канализация у КЗЦ до зав. ограждения, инв. № 4697/1;

- Производственная канализация к очистным сооружениям, инв. № 5757;

- Наружная канализационная сеть от КК-5 до КК-26, инв. № 1846;

- Внеплощадные водостоки, инв. № 4898;

- Наружная канализационная сеть у РМЦ и КЗЦ, инв. № 1838;

- сооружение - наружная канализационная сеть у РМЦ КЗЦ, инв. №1840;

- Ливневая канализация внеплощадочные сети до ПЛК, инв. № 4726;

- Здание очистных сооружений, инв. № 1113; (очистные сооружения и насосная станция)

- Сборник очистных сооружений, инв. № 4438;

- Сборник очистных сооружений, инв. № 4439/1;

находящиеся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенные по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2018 году.

Пункт 4.1.  (Раздел IV Техническое задание Конкурсной документации) изложить в следующей редакции:

4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – на право заключения Договора   поставки блочно-модульных сооружений для очистки производственных и бытовых сточных вод, и выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию,  в состав которых входят работы по техническому перевооружению объектов системы водоотведения:

- Хозяйственная канализация, инв. № 5991/1;

- Наружная канализационная сеть от КК-7 до КК-34, инв. № 1847;

- Наружная канализационная сеть от КК-61 до КК-60, инв. № 1859;

- Наружная канализационная сеть от КК-89 до КК-78, инв. № 1865;

- Наружная канализационная сеть от КК-172 до КК-116, инв. № 1876;

- Наружная канализационная сеть у РМЦ и КЗЦ, инв. №1834;

- Наружная канализационная сеть у РМЦ и КЗЦ  , инв. № 1841;

- Внепроизводственные водостоки, инв. № 6575;

- Ливневая канализация у КЗЦ до зав. ограждения, инв. № 4697/1;

- Производственная канализация к очистным сооружениям, инв. № 5757;

- Наружная канализационная сеть от КК-5 до КК-26, инв. № 1846;

- Внеплощадные водостоки, инв. № 4898;

- Наружная канализационная сеть у РМЦ и КЗЦ, инв. № 1838;

- сооружение - наружная канализационная сеть у РМЦ КЗЦ, инв. №1840;

- Ливневая канализация внеплощадочные сети до ПЛК, инв. № 4726;

- Здание очистных сооружений, инв. № 1113; (очистные сооружения и насосная станция)

- Сборник очистных сооружений, инв. № 4438;

- Сборник очистных сооружений, инв. № 4439/1;

находящиеся на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенные по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2018 году.

…………..

Таблица №3

| № п/п | Наименование работ и затрат (или эквивалент) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектно изыскательские работы с проведением отбора сточных вод и определением их количественного и качественного анализа.* | комплект | 1 |
| 2 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами * | м3 | 3152 |
| 3 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 300 мм* | м | 152,8 |
| 4 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм* | м | 30 |
| 5 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм* | м | 15 |
| 6 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 200 мм* | м | 18 |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного* | м3 | 120 |
| 8 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 150 мм* | м | 36 |
| 9 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм* | м | 75 |
| 10 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм* | м | 212,8 |
| 11 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001 -73011750-2013) SN 16, наружным диаметром 150 мм* | м | 36 |
| 12 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001 -73011750-2013) SN 16, наружным диаметром 200 мм* | м | 75 |
| 13 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001 -73011750-2013) SN 16, наружным диаметром 315 мм* | м | 212,8 |
| 14 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах* | м3 | 15,52 |
| 15 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах* | м3 | 15,52 |
| 16 | Установка люка* | шт. | 17 |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1* | м3 | 3152 |
| 18 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)* | м2 | 1050 |
| 19 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1* | м2 | 454 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* | м3 | 170,38 |
| 21 | Песок несортированный* | м3 | 170,38 |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня* | м3 | 97,41 |
| 23 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм* | м3 | 97,41 |
| 24 | Поставка готового блока КНС производительностью не менее 700 м3/час * | компл. | 1 |
| 25 | Монтаж готового блока КНС производительностью не менее 700 м3/час * | компл. | 1 |
| 26 | Поставка модуля управления КНС (включая щиты управления и силовое оборудование) * | компл. | 1 |
| 27 | Монтаж Модуля управления КНС (включая щиты управления и силовое оборудование)* | компл. | 1 |
| 28 | Прокладка кабеля силового в траншеях* | м | 240 |
| 29 | Прокладка кабеля контрольного в траншеях * | м | 95 |
| 30 | Кабель силовой * | м | 240 |
| 31 | Кабель контрольный * | м | 95 |
| 32 | Устройство контура заземления * | м | 25 |
|  | Поставка задвижек нерж. Ду 300 мм с сервоприводом* | шт. | 2 |
| 33 | Монтаж задвижек нерж. Ду 300 мм с сервоприводом * | шт. | 2 |
| 35 | Поставка погружных фекальных насосов* | компл. | 3 |
| 36 | Установка погружных фекальных насосов* | компл. | 3 |
| 37 | Поставка многоступенчатого многосекционного (количество секций не менее 3 –х) отстойника сточных вод хозяйственно бытовой канализации объемом не менее 210 м3 с комплектацией фильтрующих элементов. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 38 | Монтаж многоступенчатого многосекционного (количество секций не менее 3 –х) отстойника сточных вод хозяйственно бытовой канализации объемом не менее 210 м3 с комплектацией фильтрующих элементов. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 39 | Поставка многосекционного (количество секций не менее 2 –х) отстойника усреднителя сточных вод хозяйственно бытовой канализации объемом не менее 30 м3 с комплектацией системы перекачки осадка сточных вод. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 40 | Монтаж многосекционного (количество секций не менее 2 –х) отстойника усреднителя сточных вод хозяйственно бытовой канализации объемом не менее 30 м3 с комплектацией системы перекачки осадка сточных вод. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 41 | Очистка внутренней полости существующих приемных резервуаров очистных сооружений от ила и грязи, м3* | м3 | 48,2 |
| 42 | Очистка внутренней полости существующих отстойников очистных сооружений от ила и грязи* | м3 | 250 |
| 43 | Организация утилизации осадка очистных сооружений промышленной канализации* | м3 | 298,2 |
| 44 | Восстановление слоя гидроизоляции существующих отстойников очистных сооружений (стены и пол) * | м2 | 18 |
| 45 | Замена фильтрационных элементов существующих отстойников очистных сооружений * | компл. | 2 |
| 46 | Замена химических насосов существующей КНС* | компл. | 4 |
| 47 | Монтаж системы управления существующей КНС* | компл. | 1 |
| 48 | Система управления КНС * | компл. | 1 |
| 49 | Поставка многоступенчатого многосекционного (количество секций не менее 3 –х) отстойника сточных вод производственной канализации объемом не менее 280 м3 с комплектацией фильтрующих элементов. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 50 | Монтаж многоступенчатого многосекционного (количество секций не менее 3 –х) отстойника сточных вод производственной канализации объемом не менее 280 м3 с комплектацией фильтрующих элементов. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 51 | Поставка многосекционного (количество секций не менее 2 –х) отстойника усреднителя сточных вод производственной канализации объемом не менее 70 м3 с комплектацией системы перекачки осадка сточных вод. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 52 | Монтаж многосекционного (количество секций не менее 2 –х) отстойника усреднителя сточных вод производственной канализации объемом не менее 70 м3 с комплектацией системы перекачки осадка сточных вод. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 53 | Поставка нефтеуловителя хозяйственно бытовой канализации * | компл. | 1 |
| 54 | Монтаж нефтеуловителя хозяйственно бытовой канализации * | компл. | 1 |
| 55 | Поставка жироуловителя хозяйственно бытовой канализации* | компл. | 1 |
| 56 | Монтаж жироуловителя хозяйственно бытовой канализации* | компл. | 1 |
| 57 | Поставка многосекционного (количество секций не менее 2 –х) отстойника усреднителя сточных вод производственной канализации гальванического отделения объемом не менее 20 м3. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 58 | Монтаж многосекционного (количество секций не менее 2 –х) отстойника усреднителя сточных вод производственной канализации гальванического отделения объемом не менее 20 м3. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 59 | Поставка оборудования нейтрализации кислотно щелочных стоков гальванического отделения производственной канализации* | компл. | 1 |
| 60 | Монтаж оборудования нейтрализации кислотно щелочных стоков гальванического отделения производственной канализации* | компл. | 1 |
| 61 | Монтаж утепленных плит покрытия по стальным каркасам проектируемых отстойников очистных сооружений стальных (тип сэндвич) с наполнителем полистирол экструзионных, толщиной 100 мм* | компл. | 1 |
| 62 | Утепленные плиты покрытия проектируемых отстойников очистных сооружений стальных (тип сэндвич) с наполнителем полистирол экструзионных, толщиной 100 мм* | компл. | 1 |
| 63 | Поставка многосекционного (количество секций не менее 3 –х) отстойника усреднителя сточных вод ливневой канализации с системой фильтров объемом не менее 189 м3. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 4 |
| 64 | Монтаж многосекционного (количество секций не менее 3 –х) отстойника усреднителя сточных вод ливневой канализации с системой фильтров объемом не менее 189 м3. Исполнение: полипропилен, железобетон. * | компл. | 1 |
| 65 | Поставка нефтеуловителя производственной канализации * | компл. | 1 |
| 66 | Монтаж нефтеуловителя производственной канализации * | компл. | 1 |
| 67 | Прочистка существующей системы канализации гидродинамическим способом Ду 300 мм* | м | 1 800 |
| 68 | Ремонт нефтеловушек существующих отстойников очистных сооружений * | компл. | 2 |
| 69 | Ремонт электрокоагуляторов существующих очистных сооружений* | шт. | 2 |
| 70 | Замена выпрямителей тока существующих электрокоагуляторов очистных сооружений* | шт. | 3 |
| 71 | Установка насосов для откачки илового осадка из грязеотстойника существующих очистных сооружений в ёмкость обезвоживания осадка* | шт. | 2 |
| 72 | Ремонт колодца для сбора нефтепродуктов существующих очистных сооружений* | шт. | 1 |
| 73 | Ремонт колодца откачки нефтепродуктов существующих очистных сооружений* | шт. | 1 |
| 74 | Установка насоса откачки нефтепродуктов существующих очистных сооружений* | шт. | 1 |
| 75 | Ремонт резервуара – усреднителя гальваностоков существующих очистных сооружениях* | шт. | 1 |
| 76 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами от аккумуляторного отделения в производственные стоки очистных сооружений.* | м3 | 1 850 |
| 77 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 200 мм * | м | 182,8 |
| 78 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного* | м3 | 76,8 |
| 79 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм от аккумуляторного отделения в производственные стоки очистных сооружений* | м | 182,8 |
| 80 | Контрольные технические испытания с проведением количественного и качественного анализа сточных вод для определения ПДК | компл. | 4 |

*- параметры корректируемые в процессе проведения проектно изыскательских работ.