|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Председатель конкурсной комиссии Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» |
|  | _______________Г.В. Ижокин |
|  | «___» ________________2020 г. |

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от «__».10.2020 г.!

    - АО «ВРМ» в лице филиала «Воронежский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № ОК/21-ВВРЗ/2020 на право заключения Договора поставки комплекта домкратов Q = 160 т (далее - Оборудование) в количестве 1 шт., (далее Договор), для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: 394010 г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2020 году.

Пункт 4.5. Раздела IV «Техническое задание» к конкурсной документации изложить в следующей редакции:

Назначение:  Установка  домкратная  стационарная  УДС-160 предназначена  для  подъёма  подвижного  состава  железных  дорог, массой  до  160  тонн.

Технические характеристики:

Домкратная установка должна конструктивно состоять из четырех домкратов с электроприводом  и специального пульта управления (электрический шкаф).

- Домкрат установки не должен требовать специального крепления к фундаменту.

- Основание домкратной установки должно  соответствовать прилагаемому эскизу.

- Крепление основания домкратной установки и корпуса должно быть усиленно посредством установки косынок в количестве не менее 2 шт.

- Пазы  в основании домкратной установки со стороны вагона (на эскизе размер обозначен min) должны быть выполнены с учетом возможности затяжки анкерных болтов при помощи гайковерта.

- Управление домкратных стоек должно осуществляется с главного электрического шкафа. Должна быть предусмотрена  возможность настроить работу одной или нескольких стоек по отдельности.

- Должна быть предусмотрена возможность транспортировки установки как посредством крановых установок, так и при помощи вилочного погрузчика.

- В случае нештатной ситуации установка должна отключаться одним нажатием кнопки, с  полным  отключением  напряжения. При аварийной ситуации должна быть предусмотрена  возможность опускания  каретки при помощи устройств ручного опускания.

- Установка должна быть выполнена в климатическом исполнении «У»  категории размещения 2 по ГОСТ15150.

- Температура окружающей среды при эксплуатации установки должна быть в пределах от -35 до +40 С°.

- Для  защиты винта от влаги, пыли и механической крошки должен быть установлен на винт защитный гофрированный кожух. Защитный кожух монтируется на винт каждого домкрата.

- Конструкция домкрата должна обеспечивать возможность самоустановки винта в вертикальном положении.

- В конструкции  шкафа управления должны  применяться микроконтроллеры производства компании Moeller Group (Германия).

- В конструкции должна быть предусмотрена световая индикация текущего состояния домкратов.

- При комплектации домкратов должны быть использованы подшипники производства фирмы SKF(Швеция).

- В установке шкаф управления, а также пульты местного управления домкратными стойками должны соответствовать современным эргономическим требованиям.

- В установке степень защиты шкафа управления должна соответствовать требованиям 56 по ГОСТ 14254-96.

- Каждая домкратная стойка должна быть оборудована энергосберегающим светильником.

- Установка  домкратная  стационарная  УДС-160 должна поставляться в комплекте со смазочными материалами, необходимыми для работы.

Технические характеристики представлен в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Исполнение конструкции | стационарное |
| Грузоподъёмность суммарная, не менее | 160 т |
| Минимальная высота площадки грузовой домкрата, не более | 800 мм |
| Максимальная высота площадки грузовой домкрата, не менее | 2600 мм |
| Скорость подъёма площадки грузовой домкрата, не менее | 180мм/мин |
| Время полного подъема, не более | 9,3 мин |
| Тип привода | Редуктор с электродвигателем |
| Электродвигатель | AC-Motoren ACM160L-8/SPE |
| Мощность электродвигателя | 7,5 КВт |
| Потребляемая мощность | 30 КВт |
| Параметры подводимого тока: |  |
| - напряжение | 380 В |
| - частота тока | 50 Гц |
| Режим работы (подъём-опускание) цикл/час | 1 |
| Технический ресурс домкрата (срок службы до первого капитального ремонта), не менее | 5 лет |
| Габариты домкрата, не более |  |
| - длина | 1370мм |
| - ширина | 1480 мм |
| - высота | 3450 мм |
| Масса 1 домкрата, не более | 1900кг |
| Масса установки | 7440 кг |
| Грузоподъёмность, не менее | 160 тс |
| Суммарная мощность электродвигателей | 30 КВт |

Гарантия на установку  домкратную  стационарную  УДС-160  не менее 12 месяцев с момента проведения ПНР на территории заказчика.

В течении этого срока все дефектные детали подлежат замене или ремонту специалистами поставщика за счет поставщика.

Выезд специалиста на предприятие не позднее 48 часов с момента уведомления о гарантийном случае.

Приложение № 7 «Договор поставки оборудования» к конкурсной документации изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на поставку Оборудования»

Назначение:  Установка  домкратная  стационарная  УДС-160 предназначена  для  подъёма  подвижного  состава  железных  дорог, массой  до  160  тонн.

Технические характеристики:

Домкратная установка должна конструктивно состоять из четырех домкратов с электроприводом  и специального пульта управления (электрический шкаф).

- Домкрат установки не должен требовать специального крепления к фундаменту.

- Основание домкратной установки должно  соответствовать прилагаемому эскизу.

- Крепление основания домкратной установки и корпуса должно быть усиленно посредством установки косынок в количестве не менее 2 шт.

- Пазы  в основании домкратной установки со стороны вагона (на эскизе размер обозначен min) должны быть выполнены с учетом возможности затяжки анкерных болтов при помощи гайковерта.

- Управление домкратных стоек должно осуществляется с главного электрического шкафа. Должна быть предусмотрена  возможность настроить работу одной или нескольких стоек по отдельности.

- Должна быть предусмотрена возможность транспортировки установки как посредством крановых установок, так и при помощи вилочного погрузчика.

- В случае нештатной ситуации установка должна отключаться одним нажатием кнопки, с  полным  отключением  напряжения. При аварийной ситуации должна быть предусмотрена  возможность опускания  каретки при помощи устройств ручного опускания.

- Установка должна быть выполнена в климатическом исполнении «У»  категории размещения 2 по ГОСТ15150.

- Температура окружающей среды при эксплуатации установки должна быть в пределах от -35 до +40 С°.

- Для  защиты винта от влаги, пыли и механической крошки должен быть установлен на винт защитный гофрированный кожух. Защитный кожух монтируется на винт каждого домкрата.

- Конструкция домкрата должна обеспечивать возможность самоустановки винта в вертикальном положении.

- В конструкции  шкафа управления должны  применяться микроконтроллеры производства компании Moeller Group (Германия).

- В конструкции должна быть предусмотрена световая индикация текущего состояния домкратов.

- При комплектации домкратов должны быть использованы подшипники производства фирмы SKF(Швеция).

- В установке шкаф управления, а также пульты местного управления домкратными стойками должны соответствовать современным эргономическим требованиям.

- В установке степень защиты шкафа управления должна соответствовать требованиям 56 по ГОСТ 14254-96.

- Каждая домкратная стойка должна быть оборудована энергосберегающим светильником.

- Установка  домкратная  стационарная  УДС-160 должна поставляться в комплекте со смазочными материалами, необходимыми для работы.

Технические характеристики представлен в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Исполнение конструкции | стационарное |
| Грузоподъёмность суммарная, не менее | 160 т |
| Минимальная высота площадки грузовой домкрата, не более | 800 мм |
| Максимальная высота площадки грузовой домкрата, не менее | 2600 мм |
| Скорость подъёма площадки грузовой домкрата, не менее | 180мм/мин |
| Время полного подъема, не более | 9,3 мин |
| Тип привода | Редуктор с электродвигателем |
| Электродвигатель | AC-Motoren ACM160L-8/SPE |
| Мощность электродвигателя | 7,5 КВт |
| Потребляемая мощность | 30 КВт |
| Параметры подводимого тока: |  |
| - напряжение | 380 В |
| - частота тока | 50 Гц |
| Режим работы (подъём-опускание) цикл/час | 1 |
| Технический ресурс домкрата (срок службы до первого капитального ремонта), не менее | 5 лет |
| Габариты домкрата, не более |  |
| - длина | 1370мм |
| - ширина | 1480 мм |
| - высота | 3450 мм |
| Масса 1 домкрата, не более | 1900кг |
| Масса установки | 7440 кг |
| Грузоподъёмность, не менее | 160 тс |
| Суммарная мощность электродвигателей | 30 КВт |

Гарантия на установку  домкратную  стационарную  УДС-160  не менее 12 месяцев с момента проведения ПНР на территории заказчика.

В течении этого срока все дефектные детали подлежат замене или ремонту специалистами поставщика за счет поставщика.

Выезд специалиста на предприятие не позднее 48 часов с момента уведомления о гарантийном случае.